D-1                                                    Шлифовальные машинки с произвольными движениями

Dynorbital-Spirit™

Пневматическая шлифовальная машинка с произвольными движениями.

### Последнее новшество в конструкции шлифовальных машинок!

| Предложены три варианта диаметров орбитальных движений | Самый легкий инструмент на рынке в настоящее время! * Идеально подходит для получения чистовой обработки без применения вращательных движений на деревянных и других поверхностях. * Объединяет в себе последние инженерные и технологические достижения, что позволило создать самую легкую шлифовальную машинку в настоящее время. Модели без вакуумной системы весят сейчас 22 унции ( 1,4 фунта ( 0,64 кг)). Это делает Dynorbital-Spirit™ идеальной машинкой для всех работ с вертикальным применением. _________________________________________________________________ Новое новшество в уплотнении подшипника. * Новое и прогрессивное уплотнение подшипника “V-Seal” (патент оформляется) защищает подшипник вала в системе балансировки от отходов шлифования в течение длительного срока службы. * Уникальное уплотнение “top hat” защищает подшипник переднего двигателя от отходов шлифования. Уплотнения также удерживают смазку в подшипнике и не допускают попадания в подшипник каких-либо загрязнений. Применяемый абразив * Диски с диаметрами 3”, 3-1/2”, 5” и 6”. Аксессуары*. В разделе аксессуары смотрите полный перечень высококачественных, согласованных по весу шлифовальных платформ. * Двигатель не требует регулировки! Уменьшается на 90 % время ремонта благодаря нашей быстрой и легкой разборки двигателя. Смотрите раздел аксессуары. Сервисный набор * Номер комплект 96510. Внимание! * Модели с самогенерирующимися вакуумными системами подсоединяются к системам сбора и хранения пыли. Смотрите раздел аксессуары на странице К-25. * Модели с центральной вакуумной системой подсоедините к 1” вакуумному шлангу центральной вакуумной системы. |
| --- | --- |
| Голубой уровень Орбита с диаметром 3/8” (10 мм) для агрессивного шлифования | Серый уровень Орбита с диаметром 3/16” ( 5 мм ) для обычного шлифования. | Черный уровень Орбита с диаметром 3/32” ( 2 мм ) для ультрочистого шлифования. |  |
| № моде ли | Тип вакуумной системы | Диам. инстру мента дюйм (мм) | Диам. орби ты дюйм (мм) | Уро вень шу ма дБ (А) | Вес, фунт (кг) | Длина, дюйм (мм) | № моде ли | Тип вакуумной системы | Диам. инстру мента дюйм (мм) | Диам. орби ты дюйм (мм) | Уро вень шу ма дБ (А) | Вес, фунт (кг) | Длина, дюйм (мм) |
| 59000 | Нет | 3-1/2(89) | 3/8 (10) | 81 | 1.4 (0.6) | 6 (152) | 59033 | Ген | 3-1/2(89) | 3/32 (2) | 77 | 1.4 (0.6) | 8-1/2 (216) |
| 59005 | Нет | 5 (127) | 3/8 (10) | 75 | 1.5 (0.7) | 6-1/2 (165) | 59038 | Ген | 5 (127) | 3/32 (2) | 77 | 1.5 (0.6) | 8-1/2 (216) |
| 59010 | Нет | 6 (152) | 3/8 (10) | 79 | 1.6 (0.7) | 7 (178) | 59043 | Ген | 6 (152) | 3/32 (2) | 83 | 1.5 (0.7) | 9 9229) |
| 59015 | Нет | 3 – ½ (89) | 3/16 (5) | 73 | 1.4 (0.6) | 6 (152) | 59103 | Ген | 3 (76) | 3/8 (10) | 77 | 1.5 (0.6) | 8-1/2 (216) |
| 59020 | Нет | 5 (127) | 3/16 (5) | 75 | 1.4 (0.6) | 6-1/2 (165) | 59108 | Ген | 3 (76) | 3/16 (5) | 76 | 1.4 (0.6) | 8-1/2 (216) |
| 59025 | Нет | 6 (152) | 3/16 (5) | 75 | 1.5 (0.7) | 7 (178) | 59113 | Ген | 3 (76) | 3/32 (2) | 77 | 1.4 (0.6) | 9 (229) |
| 59030 | Нет | 3 – ½ (89) | 3/32 (2) | 76 | 1.4 (0.6) | 6 (152) | 59004 | Цент | 3-1/2 (89) | 3/8 (10) | 83 | 1.5 (0.7) | 7 (178) |
| 59035 | Нет | 5 (127) | 3/32 (2) | 75 | 1.4 (0.6) | 6-1/2 (165) | 59009 | Цент | 5 (127) | 3/8 (10) | 77 | 1.5 (0.7) | 7-1/4 (184) |
| 59040 | Нет | 6 (152) | 3/32 (2) | 74 | 1.5 (0.6) | 7 (178) | 59014 | Цент | 6 (152) | 3/8 (10) | 79 | 1.6 90.7) | 7-3/4 (197) |
| 59100 | Нет | 3 (76) | 3/8 (10) | 81 | 1.4 (0.6) | 6 (152) | 59019 | Цент | 3 –1/2 (89) | 3/16 (5) | 74 | 1.4 (0.6) | 7 (178) |
| 59015 | Нет | 3 (76) | 3/16 (5 | 73 | 1.4 (0.6) | 6-1/2 (165) | 59024 | Цент | 5 (127) | 3/16 (5) | 77 | 1.5 (0.6) | 7-1/4 (184) |
| 59110 | Нет | 3 (76) | 3/32 (2) | 76 | 1.3 (0.6) | 7 (178) | 59029 | Цент | 6 (152) | 3/16 (5) | 75 | 1.6 (0.7) | 7-3/4 (197) |
| 59003 | Ген. | 3-1/2 (89) | 3/8 (10) | 77 | 1.5 (0.7) | 8 –1/2 (216) | 59034 | Цент | 3-1/2 (89) | 3/32 (2) | 75 | 1.4 (0.6) | 7 (178) |
| 59008 | Ген. | 5 (127) | 3/8(10) | 78 | 1.6 (0.7) | 8-1/2 (216) | 59039 | Цент | 5 (127) | 3/32 (2) | 77 | 1.4 (0.6) | 7-1/4 (184) |
| 59013 | Ген. | 6 (152) | 3/8 (10) | 79 | 1.7 (0.7) | 9 (229) | 59044 | Цент | 6 (152) | 3/32 (2) | 76 | 1.5 (0.7) | 7-3/4 (197) |
| 59018 | Ген. | 3-1/2 (89) | 3/16 (5) | 76 | 1.4 (0.6) | 8-1/2 (216) | 59104 | Цент | 3 (76) | 3/8 (10) | 83 | 1.5 (0.6) | 7 (178) |
| 59023 | Ген. | 5 (127) | 3/16 (5) | 80 | 1.5 (0.7) | 8-1/2 (216) | 59019 | Цент | 3(76) | 3/16 (5) | 74 | 1.4 (0.6) | 7-1/4 (184) |
| 59028 | Ген. | 6 (152) | 3/16 (5) | 80 | 1.6 (0.7) | 9 (229) | 59114 | Цент | 3 (76) | 3/32 (2) | 75 | 1.4 (0.6) | 7-3/4 (197) |

Дополнение: Мощность двигателя – 0,25 л.с. * Обороты двигателя –12000 об/мин * Резьба – 5/16”- 24, внутренняя * Резьба подвода воздуха - 1/4”, нормальная трубная резьба * Внутренний диаметр шланга -1/4” (6 мм) * Расход воздуха -2 CFM / 14 SCFM / 396 л/мин * Высота - 3-1/2”  (89 мм)

* Давление воздуха – 90 PSIG (6,2 бар ).

D-2                                Шлифовальные машинки с произвольными движениями

Dynorbital-Spirit™

Пневматическая шлифовальная машинка с произвольными движениями.

### Последнее новшество в конструкции шлифовальных машинок!

| Без вакуумной системы * Имеет невысокие, сбалансированные шлифовальные платформы, изготовленные из высокосортного уретана. * Опционально, имеется преобразующий вакуумный набор (смотрите страницу К-24), что позволяет легко превратить инструмент без вакуумной системы в инструмент с системой, создающей вакуум (самогенерирующая система), и подсоединить ее к системе сбора и хранения пыли. Можно также преобразовать инструмент для подсоединения его к центральной вакуумной системе. |  |
| --- | --- |
| Диаметр платформы дюйм ( мм) | Орбита 3/8” Модель (Платформа) | Орбита 3/16” Модель (Платформа) | Орбита 3/32” Модель (Платформа) |  |
| 3” (76) | 59100 (56084) | 59105 (56084) | 59110 (56084) |  |
| 3-1/2” (89) | 59000 (56098) | 59015 (56098) | 56030 (56098) |  |
| 5’’ (127) | 59005 (56106) | 59020 (56106) | 59035 (56106) |  |
| 6’’ (152) | 59010 (56107) | 59025 (56107) | 59040 (56107) |  |
| С самогенерирующей вакуумной системой * Имеет невысокие, сбалансированные шлифовальные платформы, изготовленные из высокосортного уретана. * Подготовлена для подсоединения к опциональным, переносным системам сбора и хранения пыли (показана система 50617, более подробную информацию смотрите на странице К-25). |  |
| Диаметр платформы дюйм ( мм) | Орбита 3/8” Модель (Платформа) | Орбита 3/16” Модель (Платформа) | Орбита 3/32” Модель (Платформа) |  |
| 3’’ (76) | 59103 (56084) | 59108 (56084) | 59113 (56084) |  |
| 3-1/5’’ (89) | 59003 (56098) | 59018 (56098) | 59033 (56098) |  |
| 5’’ (127) | 59008 (56104) | 59023 (56104) | 59038 (56104) |  |
| 6’’ (152) | 59013 (56105) | 59028 (56105) | 59043 (56105) |  |
| С центральной вакуумной системой * Имеет невысокие, сбалансированные шлифовальные платформы, изготовленные из высокосортного уретана. * Имеет 1” вакуумный шланг для подсоединения к центральной вакуумной системе. |  |
| Диаметр платформы дюйм ( мм) | Орбита 3/8” Модель (Платформа) | Орбита 3/16” Модель (Платформа) | Орбита 3/32” Модель (Платформа) |  |
| 3’’ (76) | 59104 (56084) | 56109 (56084) | 59 114(56084) |  |
| 3-1/2’’ (89) | 59004 (56098) | 59019 (56098) | 59034 (56098) |  |
| 5’’ (127) | 59009 (56104) | 59024 (56104) | 59039 (56104) |  |
| 6’’ (152) | 59014 (56105) | 59029 (56105) | 59044 (56105) |  |

D-3                                Шлифовальные машинки с произвольными движениями

Dynorbital® Supreme

Пневматическая шлифовальная машинка с произвольными движениями.

### Традиции превосходства продолжаются!

|  | Более мощные * Все модели имеют 12000 оборотов в минуту. * Уникальная рабочая турбинка имеет пять лопаток, что обеспечивает большую рабочую мощность. Эта рабочая турбинка имеет большую прочность и имеет лучшее качество смазки, что значительно увеличивает долговечность работы лопаток. _________________________________________________________________ Меньшие вибрации * Композитное основание имеет монолитную резиновую ручку, которая не создает ощущения скользкости, а также обеспечивает изоляцию от холода. * Воздушный двигатель подвешен на резиновых, поглащающих вибрации кольцах (патент № 5 319 888), что уменьшает вибрации. _________________________________________________________________ Трижды герметизированный подшипник балансира. * Трижды герметизированный подшипник переднего двухрядного балансира (патент № 4 854 085) имеет защиту от отходов шлифования на длительный срок эксплуатации и требует небольшого технического обслуживания; легко заменяется, используя ремонтный набор № 57098. _________________________________________________________________ Незасоряемая конструкция вакуумной системы * Незасоряемая конструкция (патент № 5 319 888) увеличивает разрежение на моделях, имеющих самогенерирующую или центральную вакуумную систему. Частицы пыли направляются в сторону от воздушного двигателя (уменьшая загрязнение двигателя) и попадают в гладкий, свободный тракт пылесборника. Применяемый абразив * Диски с диаметрами 3”, 3-1/2”, 5” и 6”. Аксессуары * В разделе аксессуары смотрите полный перечень высококачественных, согласованных по весу шлифовальных платформ. Сервисный набор * Номер комплект 96024. Внимание! * Модели с самогенерирующимся вакуумом подсоединяются к системам сбора и хранения пыли. Смотрите раздел аксессуары на странице К-25. * Модели с центральной вакуумной системой подсоедините к 1” вакуумному шлангу центральной вакуумной системы. |
| --- | --- |
| Орбита с диаметром 3/16” ( 5 мм ) для обычного шлифования. | Орбита с диаметром 3/32” ( 2 мм ) для ультра чистого шлифования. |  |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об/мин | Тип вакуумной системы | Диаметр инструмента дюйм (мм) | Диаметр орбиты дюйм (мм) | № уста новлен ной под кладки | Уро вень шума дБ(А) | Расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56800 | 0.28 (209) | 12000 | Нет | 3-1/2 (89) | 3/16” (5) | 56098 | 76 | 3/18 (510) | 2.1 (1.0) | 6 (152) | 3-3/4 (95) |
| 56815 | 0.28 (209) | 12000 | Нет | 5 (127) | 3/16” (5) | 56106 | 78 | 3/18 (510) | 2.1 (1.0) | 6-1/2 (165) | 3-5/8 (92) |
| 56826 | 0.28 (209) | 12000 | Нет | 6 (125) | 3/16” (5) | 56107 | 79 | 3/18 (510) | 2.2 (1.0) | 7 (178) | 3-1/2 (89) |
| 56840 | 0.28 (209) | 12000 | Нет | 3-1/2 (89) | 3/32’’ (2) | 56098 | 76 | 3/18 (510) | 2.1 (1.0) | 6 (152) | 3-3/4 (95) |
| 56850 | 0.28 (209) | 12000 | Нет | 5 (127) | 3/32’’ (2) | 56106 | 78 | 3/18 (510) | 2.1 (1.0) | 6-1/2 (165) | 3-5/8 (92) |
| 56859 | 0.28 (209) | 12000 | Нет | 6 (125) | 3/32’’ (2) | 566107 | 79 | 3/18 (510) | 2.2 (1.0) | 7 (178) | 3-1/2 (89) |
| 56803 | 0.28 (209) | 12000 | Генер. | 3-1/2 (89) | 3/16” (5) | 56098 | 8 | 3/18 (510) | 2.1 (1.0) | 8 –1/4 (210) | 3-3/4 (95 |
| 56818 | 0.28 (209) | 12000 | Генер. | 5 (127) | 3/16” (5) | 56104 | 81 | 3/18 (510) | 2.1 (1.0) | 8-1/2 (216) | 3-5/8 (92) |
| 56829 | 0.28 (209) | 12000 | Генер. | 6 (125) | 3/16” (5) | 56105 | 79 | 3/18 (510) | 2.2 (1.0) | 9 (229) | 3-1/2 (89) |
| 56843 | 0.28 (209) | 12000 | Генер. | 3-1/2 (89) | 3/32’’ (2) | 56098 | 83 | 3/18 (510) | 2.1 (1.0) | 8-1/4 (210) | 3-3/4 (95) |
| 56853 | 0.28 (209) | 12000 | Генер. | 5 (127) | 3/32’’ (2) | 56104 | 81 | 3/18 (510) | 2.1 (1.0) | 8-1/2 (216) | 3-5/8 (92) |
| 56862 | 0.28 (209) | 12000 | Генер. | 6 (125) | 3/32’’ (2) | 56105 | 79 | 3/18 (510) | 2.2 (1.0) | 9 (229) | 3-1/2 (89) |
| 56804 | 0.28 (209) | 12000 | Центр. | 3-1/2 (89) | 3/16” (5) | 56098 | 76 | 3/18 (510) | 2.1 (1.0) | 7(178) | 3-3/4 (95) |
| 56819 | 0.28 (209) | 12000 | Центр. | 5 (127) | 3/16” (5) | 56104 | 78 | 3/18 (510) | 2.2 (1.0) | 7-1/4 (184) | 3-5/8 (92) |
| 56830 | 0.28 (209) | 12000 | Центр. | 6 (125) | 3/16” (5) | 56105 | 79 | 3/18 (510) | 2.2 (1.0) | 7-3/4 (197) | 3-1/2 (89) |
| 56844 | 0.28 (209) | 12000 | Центр. | 3-1/2 (89) | 3/32’’ (2) | 56098 | 76 | 3/18 (510) | 2.1 (1.0) | 7 (178) | 3-3/4 (95) |
| 56854 | 0.28 (209) | 12000 | Центр. | 5 (127) | 3/32’’ (2) | 56104 | 78 | 3/18 (510) | 2.2 (1.0) | 7-1/4 (184) | 3-5/8 (92) |
| 56863 | 0.28 (209) | 12000 | Центр. | 6 (125) | 3/32’’ (2) | 56105 | 79 | 3/18 (510) | 2.2 (1.0) | 7-3/4 (197) | 3-1/2 (89) |

Дополнение: Резьба для подвода воздуха –1/4”, нормальная трубная резьба * Размер внутреннего диаметра шланга - 1/4” ( 6 мм ) * Резьба 5/16” – 24, внутренняя * Давление воздуха – 90 PSIG  (6,2 бар ).

D-4                                Шлифовальные машинки с произвольными движениями

Dynorbital® Supreme

Пневматическая шлифовальная машинка с произвольными движениями.

### Традиции превосходства продолжаются!

| Без вакуумной системы * Имеет невысокие, согласованные по весу шлифовальные платформы, изготовленные из высокосортного уретана. * Опционально, имеется преобразующий вакуумный набор (смотрите страницу К-24), что позволяет легко превратить инструмент без вакуумной системы в инструмент с вакуумной системой (самогенерирующая система), и подсоединить ее к системе сбора и хранения пыли. Можно также преобразовать инструмент для подсоединения его к центральной вакуумной системе. |  |
| --- | --- |
| Диаметр платформы дюйм ( мм) | Орбита 3/16” Модель (Платформа) | Орбита 3/32” Модель (Платформа) |  |
| 3”-1/2 (89 мм) | 56800 (56098) | 56840 (56098) |  |
| 5’’ (127) | 56815 (56106) | 56850 (56106) |  |
| 6’’ (152) | 56826 (56107) | 56859 (56107) |  |
| С самогенерирующей вакуумной системой * Имеет невысокие, согласованные по весу шлифовальные платформы, изготовленные из высокосортного уретана. * Подготовлена для подсоединения к опциональным, переносным системам сбора и хранения пыли (показана система 50617, более подробную информацию смотрите на странице К-25). |  |
| Диаметр платформы дюйм (мм) | Орбита 3/16” Модель (Платформа) | Орбита 3/32” Модель (Платформа) |  |
| 3-1/2’’ (89) | 56803 (56098) | 56843 (56098) |  |
| 5’’ (127) | 56818 (56104) | 56853 (56104) |  |
| 6’’ (152) | 56829 (56105) | 56862 (56105) |  |
| С центральной вакуумной системой * Имеет невысокие, согласованные по весу шлифовальные платформы, изготовленные из высокосортного уретана. * Имеет 1” отверстие для подсоединения к центральной вакуумной системе. |  |
| Диаметр платформы дюйм ( мм) | Орбита 3/16” Модель (Платформа) | Орбита 3/32” Модель (Платформа) |  |
| 3-1/2'' (89) | 56804 (56098) | 56844 (56098) |  |
| 5'' (127) | 56819 (56104) | 56854 (56104) |  |
| 6'' (152) | 56830 (56105) | 56863 (56105) |  |

D-5                                Шлифовальные машинки с произвольными движениями

Шлифовальная машинка Dynorbital® для работы двумя руками

Пневматическая шлифовальная машинка с произвольными движениями и с диаметром абразива 5”и 6”

Длинная ручка позволяет держать инструмент двумя руками.

|  | Без вакуумной системы Модель 58400 Модель 58405 Диаметр 5” – орбита 3/16” Диаметр 6” – орбита 3/16” * Имеет лицевую сторону * Лицевая сторона платформы 56106 из винила. платформы 56107 из винила. Модель 58415 Модель 58418 Диаметр 5” – орбита 3/8” Диаметр 6” – орбита 3/8” * Имеет лицевую сторону * Имеет лицевую сторону платформы 56106 из винила. платформы 56107 из винила. ______________________________________________________________ С самогенерирующей вакуумной системой * Подготовлена для подсоединения к опциональным, переносным системам сбора и хранения пыли . Модель 58401 Модель 58406 Диаметр 5” – орбита 3/16” Диаметр 6” – орбита 3/16” * Имеет лицевую сторону * Имеет лицевую сторону платформы 56104 из винила. платформы 56105 из винила. Модель 58416 Модель 58419 Диаметр 5” – орбита 3/8” Диаметр 6” – орбита 3/8” * Имеет лицевую сторону * Имеет лицевую сторону платформы 56104 из винила. платформы 56105 из винила. ______________________________________________________________ С центральной вакуумной системой * Имеет 1” отверстие для подсоединения к центральной вакуумной системе. * Имеется также переносная вакуумная система Dynabrade. Модель 58404 Модель 58409 Диаметр 5” – орбита 3/16” Диаметр 6” – орбита 3/16” * Имеет лицевую сторону * Имеет лицевую сторону платформы 56104 из винила. платформы 56105 из винила. Модель 58417 Модель 58420 Диаметр 5” – орбита 3/8” Диаметр 6” – орбита 3/8” * Имеет лицевую сторону * Имеет лицевую сторону платформы 56104 из винила. платформы 56105 из винила. Применяемый абразив * Диски с диаметрами 5” и 6”. Аксессуары * На странице К-25 смотрите полный перечень опциональных систем по сбору пыли. Сервисный набор * Номер комплекта 98220. Внимание! * В начале работы и в конце работы. Чтобы избежать ненужных спиральных следов на рабочей поверхности, применяйте простое правило: включайте шлифовальную машинку, установив ее на рабочую поверхность, выключайте шлифовальную машинку , приподняв ее над рабочей поверхностью. |
| --- | --- |
| Диаметр орбиты 3/8” ( 10 мм ) Для агрессивного шлифования | Диаметр орбиты 3/16” ( 5 мм ) Для обычного шлифования |  |

Примечание: Спецификации модели с диаметром орбиты 3/8” смотрите по соответствующим спецификациям для моделей с диаметром орбиты 3/16”.

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об/мин | Диаметр орбиты дюйм ( мм) | Диа метр платформы дюйм (мм) | Уровень шу ма дБ (А) | Максим. расход воздуха CFM¦SCFM ( л / мин ) | Внутрен ний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха нормал. | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58400 | 0.45 (336) | 12000 | 3/16 (5) | 5 (127) | 81 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 2.5 (1.2) | 11-1/16 (280) | 4-15/16 (126) |
| 58401 | 0.45 (336) | 12000 | 3/16 (5) | 5 (127) | 84 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 2.5 (1.1) | 11-1/16 (280) | 4-15/16 (126) |
| 58404 | 0.45 (336) | 12000 | 3/16 (5) | 5 (127) | 84 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 2.5 (1.1) | 11-1/16 (280) | 4-15/16 (126) |
| 58405 | 0.45 (336) | 12000 | 3/16 (5) | 6 (152) | 81 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 2.6 (1.2) | 11-3/8 (288) | 4-15/16 (126) |
| 58406 | 0.45 (336) | 12000 | 3/16 (5) | 6 (152) | 83 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 2.5 (1.2) | 11-3/8 (288) | 4-15/16 (126) |
| 58409 | 0.45 (336) | 12000 | 3/16 (5) | 6 (152) | 83 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 2.7 (1.2) | 11-3/8 (288) | 4-15/16 (126) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар) * Резьба 5/16” – 24 , внутренняя.

Рекомендуемые аксессуары для воздушной линии: Для получения лучших характеристик используйте блок Coupler/Plug  95676.

D-6                                Шлифовальные машинки с произвольными движениями

Шлифовальная машинка Dynorbital® для работы двумя руками (продолжение)

Пневматическая шлифовальная машинка с произвольными движениями и с диаметром абразива  8”

Обрабатывает большие участки поверхностей металла, стекловолокна, пластика и твердых материалов.

| * Идеально подходит для конечной чистовой шлифовки. * Длинная ручка позволяет держать инструмент двумя руками, что обеспечивает удобство в управлении инструментом, особенно при работе на вертикальных поверхностях рабочей детали. * Незасоряемая конструкция особенна важна, когда шлифуются материалы с ядовитыми наполнителями. * Имеет невысокие, отлично сбалансированные шлифовальные платформы для использования с абразивными дисками PSA. (Все 8“ платформы крепятся 5 винтами.). ________________________________________________________________ Без вакуумной системы Модель 58410 _______________________________________________________________ С самогенерирующей вакуумной системой Модель 58411 * Подготовлена для подсоединения к опциональной, переносной системе сбора и хранения пыли (смотрите страницу К-25). ________________________________________________________________ С центральной вакуумной системой Модель 58414 * Имеет 1” отверстие для подсоединения к центральной вакуумной системе. Примечания: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Применяемый абразив * Диски с диаметрами 8”. Аксессуары * Полный перечень высококачественных, сбалансированных шлифовальных платформ смотрите в разделе аксессуары. Сервисный набор * Номер комплекта 98221. Внимание! * Шлифовальные платформы являются стандартными для каждого инструмента, идеально сбалансированы и согласованы по весу с валом системы балансировки для обеспечения плавности движения и низких вибраций. Для обеспечения лучших рабочих характеристик всегда используйте высококачественные платформы компании Dynabrade. | Диаметр орбиты 3/16” ( 5 мм ) для обычного шлифования |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об/мин | Диаметр платформы дюйм (мм) | Уровень шу ма дБ (А) | Максим. расход воздуха CFM¦ SCFM (л / мин) | Внутрен ний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода возду ха нормал. | Резьба инструмен та, внутрен ная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58410 | 0.45 (336) | 10000 | 8 (203) | 81 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 5/16”-24 | 4.0 (1.8) | 12-1/2 (319) | 5-5/8 (142) |
| 58411 | 0.45 (336) | 10000 | 8 (203) | 85 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 5/16” | 4.0 (1.8) | 12-1/2 (319) | 5-5/8 (142) |
| 58414 | 0.45 (336) | 10000 | 8 (203) | 84 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 5/16” | 4.2 (1.9) | 12-1/2 (319) | 5-5/8 (142) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар).

D-7                                Шлифовальные машинки с произвольными движениями

Шлифовальная машинка Mini-Dynorbital® c пальмовым стилем

Пневматическая шлифовальная машинка с произвольными движениями

### Отлично подходит для доступа в ограниченные места и удаления частиц пыли с чистовой покраски.

| Диаметр орбиты 3/16” ( 5 мм ) для обычного шлифования | * Отлично подходит для обработки металлов и композитных материалов, идеальный инструмент для тонкого шлифования. * Имеет вес всего 1-3/4 фунта, что обеспечивает большой комфорт оператору и легкость управления. * Шлифовальная головка обеспечивает “случайные движения”. Объединение орбитальных и случайных движений обеспечивает ультра гладкую чистовую обработку большей части изделий из дерева. * Использует шлифовальные платформы с диаметром 3/4” и 1-1/4“ с образцами микрополировочных пленочных абразивных дисков. Выполняет шлифование на минимально возможной зоне. ________________________________________________________________ 5000 оборотов в минуту Модель 57500 * Включает в себя шлифовальную головку 54034 (подсоединяются шлифовальные платформы с диаметром 3” и меньшими диаметрами с помощью внутренней резьбы 1/4“ – 20). 5000 оборотов в минуту 7500 оборотов в минуту Модель 57503 Модель 57502 * Включают в себя шлифовальную головку 54034 (подсоединяются шлифовальные платформы с диаметром 3” и меньшими диаметрами с помощью наружной запорной резьбы, такой как 3М Roloc). * Модель 57502 является частью двухшаговой чистовой полировальной машинки Dynabrade. Система используется в большинстве фирм изготовителей автомобильного оборудования. Смотрите страницу G-3. ________________________________________________________________ Универсальный набор Модель 57501 *.Включает в себя пневматическую шлифовальную машинку Mini-Orbital, ассортимент шлифовальных платформ 3/4“ и 1-1/4” с внутренней резьбой 1/4” – 20 для дисков PSA и нетканных нейлоновых дисков; ассортимент нетканных нейлоновых дисков , пропитанных абразивным материалом и покрытых карбидом кремния с диаметрами 3/4” и 1-1/4”. Примечания: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Применяемый абразив * Диски с диаметрами 3/4” и 1-1/4”. Аксессуары * На странице К-9 смотрите полный перечень шлифовальных головок и платформ для дисков. Сервисный набор * Номер комплект 96109. Внимание! * В начале работы и в конце работы. Чтобы избежать ненужных спиральных следов на рабочей поверхности, применяйте простое правило: включайте шлифовальную машинку, установив ее на рабочую поверхность, выключайте шлифовальную машинку , приподняв ее над рабочей поверхностью. Для получения лучших результатов работайте при давлении воздуха на входе в инструмент 90 PSIG. |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об/мин | Диа метр орби ты дюйм ( мм) | Диа метр платформы дюйм (мм) | Уровень шу ма дБ (А) | Максим. расход воздуха CFM¦SCFM ( л / мин ) | Внутрен ний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха нормал. | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57500 | 0.05 (37) | 5000 | 3/16(5) | 3/4 (19), 1-1/4(32) | 70 | 1/6 (170) | 1/4 (6) | 1/4” | 1.7 (0.8) | 5 (127) | 3-5/8 (92) |
| 57502 | 0.05 (37) | 7500 | 3/16(5) | 3/4 (19), 1-1/4(32) | 70 | 1/6 (170) | 1/4 (6) | 1/4” | 1.7 (0.8) | 5 (127) | 3-5/8 (92) |
| 57503 | 0.05 (37) | 5000 | 3/16(5) | 3/4 (19), 1-1/4(32) | 70 | 1/6 (170) | 1/4 (6) | 1/4” | 1.7 (0.8) | 5 (127) | 3-5/8 (92) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар) * Резьба инструмента 1/4” – 20 , наружная.

Примечание: На модели 57500 шлифовальная головка, подсоединяемая к инструментам с внутренней резьбой 1/4” – 28, использует наружную резьбу

1/4” – 20, чтобы подсоединять платформы.

D-8                                Шлифовальные машинки с произвольными движениями

Шлифовальная машинка Mini-Dynorbital® с 7° смещением

Пневматическая шлифовальная машинка с произвольными движениями

### Отлично подходит для удаления частиц пыли на поверхностях покрытых краской.

| * Идеально для выполнения тонкого шлифования. * Имеется опциональная боковая ручка. Заказывайте блок ручка / втулка 13141. ________________________________________________________________ Обороты 3200 Модель 51410 * Включает в себя шлифовальную головку 54034 (подсоединяются шлифовальные платформы с диаметром 3” и меньшими диаметрами с помощью внутренней резьбы 1/4“ – 20). * Платформа “средней” плотности 54018 с диаметром 1-1/4” с образцами 9-ти микронных микрополировочных пленочных дисков типа PSA. Платформа имеет внутреннюю резьбу 1/4” – 20, с помощью которой подсоединяется к шлифовальной головке. 3200 оборотов в минуту 5000 оборотов в минуту Модель 51411 Модель 51412 * Включают в себя шлифовальную головку 54034 (подсоединяются шлифовальные платформы с диаметром 3” и меньшими диаметрами с помощью наружной запорной резьбы, такой как 3М Roloc). * Платформа 54031 “мягкой плотности” с наружным запором принимает микрополировочные пленочные диски типа PSA. ________________________________________________________________ Универсальный набор Модель 51415 Четыре инструмента в одном! * Две шлифовальные головки с мини орбитальными движениями, шлифовальная головка 1/4” и шлифовальный диск 3-1/2”. * Включает в себя пневматический инструмент с 3200 оборотами в минуту; шлифовальные головки 54034 и 54035 с произвольными движениями; ассортимент шлифовальных платформ для дисков типа PSA, цангу 50010, опорную платформу 50126, ассортимент абразивов и ключей. Примечания: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Применяемый абразив * Диски с диаметрами 3/4” и 1-1/4”. Аксессуары * На странице К-9 смотрите полный перечень шлифовальных головок и платформ для дисков. Сервисный набор * Номер комплекта 96174. Внимание! * Универсальный набор 51415 обеспечивает возможность применение двух шлифовальных головок с произвольными движениями, шлифовальной головки 1/4” и шлифовального диска 3-1/2”. | Диаметр орбиты 3/16” ( 5 мм ) для обычного шлифования |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об/мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM¦SCFM (л / мин) | Внутрен ний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инструмен та, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51410 | 0.4 (298) | 3200 | 79 | 3/24 (680) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8 (0.8) | 8 (203) | 5-1/2 (140) |
| 51411 | 0.4 (298) | 3200 | 79 | 3/24 (680) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8 (0.8) | 8 (203) | 5-1/2 (140) |
| 51412 | 0.4 (298) | 5000 | 79 | 3/24 (680) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8 (0.8) | 8 (203) | 5-1/2 (140) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар).

Примечание: На модели 51410 шлифовальная головка, подсоединяемая к инструментам с внутренней резьбой 1/4” – 28, использует наружную резьбу

1/4” – 20 для крепления платформ.

D-9                                Шлифовальные машинки с произвольными движениями

## Шлифовальная машинка Mini-Dynorbital® с угловой головкой

Пневматическая шлифовальная машинка с произвольными движениями

Отлично подходит для удаления частиц пыли на поверхностях покрытых краской.

|  | * Встроенный регулятор скорости, глушитель с задним выхлопом, рычажный дроссель. * Опционально, имеется блок боковой ручки 54585. * Прилагаются образцы 9-ти микронных микрополировочных пленочных дисков PSA. ____________________________________________________________ 3200 оборотов в минуту Модель 53400 * На шлифовальной головке 54028 с произвольными движениями могут устанавливаться шлифовальные платформы, которые имеют внутреннюю резьбу 1/4” – 20. * Платформа “средней” плотности (54018) с диаметром 1-1/4” имеет внутреннюю резьбу 1/4” – 20, с помощью которой крепятся шлифовальные головки. Модель 53401 * На шлифовальной головке 54029 с произвольными движениями могут устанавливаться шлифовальные платформы, которые имеют наружный тип запора Roloc®. * Платформа “мягкой” плотности (54031) запорного типа с диаметром 1-1/4” имеет запорную наружную резьбу, с помощью которой крепятся шлифовальные головки. Универсальные набор угловой головки Модель 53402 * Набор включает в себя: пневматический инструмент с 3200 оборотами в минуту, шлифовальную головку 54028 с произвольными движениями, шлифовальную платформу 54018, шлифовальную головку 54029 с произвольными движениями, шлифовальную платформу 54031, шлифовальную платформу 50107, переходник 54021, образцы шлифовальных дисков с диаметром 2”, вращающуюся шлифовальную головку 54030 запорного типа, цангу 50055 ( 1/4“ ). Не показаны на рисунке: Абразивы с диаметром 3/4” и 1-1/4“ 9-ти микронных (1000-grit ) микрополировочных пленочных дисков; ассортимент ключей. * На инструмент может устанавливаться патрон дяя сверл с резьбой 1/4” – 28. (В набор не входит ). ____________________________________________________________ Универсальный шлифовальный / полировальный набор Модель 53403 * Набор включает в себя: пневматический инструмент с 3200 оборотами в минуту, шлифовальную головку 54028 с произвольными движениями, платформу Hook’n Loop 50120 для мягких полировочных насадок, шлифовальную платформу 54018, переходник 54021, шерстяная насадка 90028, ассортимент ключей, полировочная насадка 90027 из трикотажного материала, шлифовальный крем 95723, глазурь Dynabrade 95727, шлифовальную платформа 54017 и образцы абразивов. Примечания: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Применяемый абразив * Диски с диаметром 3/4” и 1-1/4“. Аксессуары * На странице К-9 смотрите полный перечень шлифовальных головок и платформ для дисков. Сервисный набор * Номер комплекта 96333. |
| --- | --- |
| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об/мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM¦SCFM (л / мин) | Внутрен ний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инструмен та, | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| 53400 | 0.4 (298) | 3200 | 83 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-28 внутрен. | 1.9 (0.9) | 10-7/8 (276) | 2-3/4 (70) |
| 53401 | 0.4 (298) | 3200 | 83 | 3/21 (551) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-28 наружн. | 1.9 (0.9) | 10-7/8 (276) | 2-3/4 (70) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар).

Примечание: На модели 53400 шлифовальная головка, подсоединяемая к инструментам с внутренней резьбой 1/4” – 28, использует наружную резьбу

1/4” – 20 для крепления платформ.

D-10                                Шлифовальные машинки с произвольными движениями

Шлифовальная машинка Mini-Dynorbital® с головкой под прямым углом

Пневматическая шлифовальная машинка с произвольными движениями

| * Встроенный регулятор скорости, глушитель с задним выхлопом, рычажный дроссель. * Головка с редуктором для тяжелых режимов. * Опционально, имеется блок боковой ручки 54585. * Прилагаются образцы 9-ти микронных микрополировочных пленочных дисков PSA. ________________________________________________________________ 3200 оборотов в минуту Модель 53415 * Прилагается шлифовальная головка 54035 ( могут устанавливаться шлифовальные платформы с диаметром 3” и меньше, которые имеют наружную резьбу запорного типа, такую как 3М Roloc). * Платформа “мягкой” плотности (54031) с наружной резьбой запорного типа, на которой устанавливаются микрополировочные пленочные диски на основе PSA. Модель 53417 * На шлифовальной головке 54034 с произвольными движениями могут устанавливаться шлифовальные платформы, которые имеют внутреннюю резьбу 1/4” - 20. Примечание: шлифовальные головки, установленные на инструменты с наружной резьбой 3/8” – 24 используют наружную резьбу 1/4” – 20 для крепления платформ. * Платформа запорного типа “средней” плотности (54018) с диаметром 1-1/4” имеет внутреннюю резьбу 1/4” –20 для крепления к шлифовальной головке. Универсальный шлифовальный / полировальный набор Модель 53465 * Наш универсальный набор имеет все необходимое для быстрого и легкого удаления пятен на покрашенных поверхностях. * Набор включает в себя: модель 53417 - пневматический инструмент с 3200 оборотами в минуту, шлифовальную головку 54034 с произвольными движениями, платформу Hook’n Loop 50122 для полировальных насадок, шлифовальную платформу 54018, шлифовальную платформу 54017, шерстяной насадку 90028, полировальная насадка 90027 из трикотажного материала, шлифовальный крем 95723, глазурь Dynabrade 95727, ассортимент ключей и образцы абразивов. Примечания: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Применяемый абразив * Диски с диаметром 3/4” и 1-1/4“. Аксессуары * На странице К-9 смотрите полный перечень шлифовальных головок и платформ для дисков. Сервисный набор * Номер комплекта 96333. |  |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об/мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM¦SCFM (л / мин) | Внутрен ний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инструмен та, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53415 | 0.4 (298) | 3200 | 84 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-28 | 1.9 (0.9) | 7 (289) | 2-3/4 (70) |
| 53417 | 0.4 (298) | 3200 | 84 | 3/21 (595) | ¼ (6) | 1/4 | 1/4”-28 | 1.9 (0.9) | 7 (289) | 2-3/4 (70) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар) .

Примечание: На модели 53417 шлифовальная головка, подсоединяемая к инструментам с внутренней резьбой 1/4” – 28, использует наружную резьбу

1/4” – 20 для крепления платформ.

## Е-1                                    Шлифовальные машинки для чистовой обработки с редукторным приводом

Шлифовальная машинка DynaLocke™ двухрежимная.

Комбинация пневматической шлифовальной машинки с эксцентриковым и ротационным действием.

| Диаметр произвольной орбиты Круговая орбита 3/16” (5 мм) для общего шлифования для шлифования и зачистки | * Круговой переключатель позволяет легко изменить орбитальные движения на круговое. * Идеально подходит для применения по металлу, для большинства композитных материалов, отлично подходит для работ c автомобилями - удаление краски и зачистка; выравнивание клеевых стыков на Corian® * Использует шлифовальные платформы с лицевой стороной из винила и платформы с ворсистой лицевой стороной ., которые идеально сбалансированы и согласованы по весу для обеспечения хороших характеристик полирования. Полный перечень шлифовальных платформ смотрите в разделе аксессуары. * Предохранительный рычаг дросселя. ________________________________________________________________ Без вакуумной системы Модель 58430 Модель 58435 Диаметр 5” Диаметр 6” * Имеет платформу 56106 с * Имеет платформу 56107 с лицевой стороной из винила лицевой стороной из винила ______________________________________________________________ С самогенерирующей вакуумной системой * Подготовлена для подсоединения к опционным, переносным системам сбора пыли (смотрите страницу К-25). Модель 58431 Модель 58436 Диаметр 5” Диаметр 6” платформу * Имеет платформу 56104 с * Имеет платформу 56105 с лицевой стороной из винила лицевой стороной из винила ______________________________________________________________ С центральной вакуумной системой * 1” отверстие для подсоединения к центральной вакуумной системе. Модель 58434 Модель 58439 Диаметр 5” Диаметр 6” * Имеет платформу 56104 с * Имеет платформу 56105 с лицевой стороной из винила лицевой стороной из винила Примечания _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Применяемый абразив * Диски с диаметрами 5” и 6” с лицевой стороной из PSA и ворсистой лицевой стороной. Аксессуары * Для получения лучших характеристик используйте блок Couper / Plug 95676 . Сервисный набор * Номер комплекта 98220. Внимание! * При переключении с одного режима на другой убедитесь, что инструмент полностью остановлен. |
| --- | --- |

Corian является товарным знаком компании DuPont.

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об/мин | Диаметр платформы дюйм (мм) | Уровень шу ма дБ (А) | Максим. расход воздуха CFM¦ SCFM (л / мин) | Внутрен ний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода возду ха нормал. | Резьба инструмен та, внутрен ная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58430 | 0.45 (336) | 12000 | 5 (127) | 82 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 5/16”-24 | 2.7 (1.2) | 12-1/16 (280) | 5-1/8 (131) |
| 58431 | 0.45 (336) | 12000 | 5 (127) | 82 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 5/16”-24 | 2.6 (1.2) | 12-1/16 (280) | 5-1/8 (131) |
| 57434 | 0.45 (336) | 12000 | 5 (127) | 82 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 5/16”-24 | 2.6 (1.2) | 12-1/16 (280) | 5-1/8 (131) |
| 58435 | 0.45 (336) | 12000 | 6 (152) | 82 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 5/16”-24 | 2.8 (1.3) | 11-1/2 (293) | 5-1/8 (131) |
| 58436 | 0.45 (336) | 12000 | 6 (152) | 85 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 5/16”-24 | 2.7 (1.2) | 11-1/2 (293) | 5-1/8 (131) |
| 58439 | 0.45 (336) | 12000 | 6 (152) | 85 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 5/16”-24 | 2.7 (1.2) | 11-1/2 (293) | 5-1/8 (131) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар) .

## Е-2                                    Шлифовальные машинки для чистовой обработки с редукторным приводом

Шлифовальная машинка с редукторным приводом

| 900 оборотов в минуту – низкоскооборотистая шлифовальная машинка * Спроектирована для обеспечения малых вибраций и низкого шума. * Отличный комфорт и управляемость, в особенности, когда работы выполняются по вертикальным стенкам или на больших столообразных поверхностях. Длинная ручка позволяет держать инструмент двумя руками. * Возможности инструмента: удаление и выравнивание обрабатываемого материала или наполнителей, таких как клеи и эпоксидная смолы; удаление небольших сварных швов; подготовка поверхности перед покраской; удаление старых покрытий, а так же металлы, твердые поверхности, дерево и стекловолокно. * Используются невысокие, идеально сбалансированные и согласованные по весу превосходные шлифовальные платформы из уретана. Платформа крепится к инструменту винтами. Полный перечень шлифовальных платформ смотрите в разделе аксессуары. ________________________________________________________________ Без вакуумной системы Модель 58441 Модель 58442 Диаметр 5” Диаметр 6” * Имеет шлифовальную * Имеет шлифовальную платформу57760 с ворсистой платформу57762 с лицевой лицевой стороной. стороной из винила. Модель 58445 Диаметр 8” * Имеет шлифовальную платформу 56234 с лицевой стороной из винила (без отверстий). ________________________________________________________________ С центральной вакуумной системой * Модели спроектированы только для использования с центральной вакуумной системой. * Особенность конструкции кожуха с вырезом позволяет оператору лучше видеть обрабатываемую деталь и увеличить силу пылесбора. * Пыль отбрасывается от двигателя (уменьшается загрязнение) в гладкий канал для пылеудаления. * Незасоряемая конструкция наиболее полезна, когда шлифуются материалы с ядовитыми наполнителями. Модель 58443 Модель 59444 Диаметр 6” Диаметр 6” * Имеет шлифовальную * Имеет шлифовальную платформу 57760 с лицевой платформу 57762 с ворсистой стороной из винила (6 отверстий ). лицевой стороной (8 отверстий). Модель 58446 Диаметр 8” * Имеет шлифовальную платформу 56234 с лицевой стороной из винила Абразивные возможности * Диски с диаметром 5”, 6” и 8”. Сервисный набор * Номер комплекта 98221. Внимание! * Используйте этот инструмент только с нашими платформами, имеющими каналы для пылеотвода (стр. К-13), что повышает эффективность. | Эпициклоидная траектория Инструменты с редукторным приводом |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об/мин | Диаметр платформы дюйм (мм) | Уро вень шума дБ(А) | Максим. расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Внутренний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха нормал. | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58441 | 0.45 (336) | 900 | 5 (127) | 79 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 3.6 (1.7) | 11-1/16 (281) | 5-10/16 (143) |
| 58442 | 0.45 (336) | 900 | 6 (152) | 78 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 3.6 (1.7) | 11-1/2 (293) | 5-5/8 (141) |
| 58443 | 0.45 (336) | 900 | 6 (152) | 79 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 3.8 (1.7) | 11-1/2 (293) | 5-5/8 (141) |
| 58444 | 0.45 (336) | 900 | 6 (152) | 80 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 3.8 (1.7) | 11-1/2 (293) | 5-5/8 (141) |
| 58445 | 0.45 (336) | 900 | 8 (203) | 80 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 3.9 (1.8) | 12-1/2 (319) | 5-9/16 (142) |
| 58446 | 0.45 (336) | 900 | 8 (203) | 81 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 4.3 (2.0) | 12-1/2 (319) | 5-9/16 (142) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар) .

## Е-3                                   Шлифовальные машинки для чистовой обработки с редукторным приводом

Шлифовальная машинка Dynafine™ для обработки мелких деталей

Пневматическая шлифовальная машинка для чистовой обработки.

### Отлично подходит для использования в узких углах.

| Малый вес … всего 1,6 фунтов ( 0,7 кг) | Модель 57900 * Отлично подходит для зачистки краев и углов из дерева. * Идеальный инструмент для обработки фурнитуры, жалюзи, профилированного материала, вертикальной обвязки дверей, металлических деталей и многих других деталей. * Имеет орбитальные движения с диаметром 1/32”, что обеспечивает превосходную чистовую обработку. * Ручка с 7° смещением обеспечивает оператору больший комфорт и легкость работы с инструментом. * Включает в себя инструменты с треугольными и каплеобразными платформами с ворсистой лицевой стороной. * Использует губчатые абразивы, абразивы из нетканого нейлона, абразивы, покрытые PSA, а также абразивы, бывшие в употреблении. _______________________________________________________________ Универсальный набор Модель 57910 * Включает в себя инструмент 57900 с ворсистыми платформами и платформами из PSA и ассортимент абразивов с покрытиями и из нетканого нейлона. Применяемый абразив * Каплеобразные диски 3-3/4” х 2-3/8”. * Треугольные диски 2-7/8” х 3-1/8”. Аксессуары * Для получения лучших характеристик используйте блок Coupler/Plug 95676. |
| --- | --- |

Шлифовальная машинка Dynafine™  Finger

Пневматическая шлифовальная машинка для чистовой обработки.

### Отлично подходит для использования в труднодоступных зонах.

|  | Модель 57930 * Идеально подходит для использования по дереву, металлу, лакированным поверхностям, цветным металлам, камню, стеклу, мрамору, пластику, композитным материалам, покрашенным поверхностям и по многим другим материалам. * Ручка с 7° смещением обеспечивает оператору больший комфорт и легкость работы с инструментом. * Имеет орбитальные движения с диаметром 1/32”, что обеспечивает превосходную чистовую обработку. * Включает в себя инструмент со шлифовальной консолью 57932 и ассортимент абразивов. Примечания: ________________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Применяемый абразив * Полосы 3/8” х 2”. * Полосы 3/4” х 2”. Сервисный набор * Номер комплекта 96236. |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об/мин | Уровень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Внутренний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха нормал. | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57930 | 0.12 (89) | 15000 | 65 | 3/20 (566) | 1/4 (6) | 1/4” | 1.6 (0.7) | 11-3/4 (298) | 4 (102) |
| 57900 | 0.12 (89) | 15000 | 65 | 3/20 (566) | 1/4 (6) | 1/4” | 1.6 (0.7) | 9 (229) | 3-3/4 (95) |

Дополнительные спецификации: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар) .

Е-4                         Шлифовальные машинки для чистовой абразивной обработки с редукторным приводом

Шлифовальная машинка Dynafine™ “Backsplash”

Пневматическая шлифовальная машинка для чистовой обработки

| Модель 5800 * Включает в себя платформы Backsplash 58021 и 58024. * Отлично подходит для обработки твердых поверхностей, идеально подходит для зачистки краев и углов металлических поверхностей. * Эксцентрик с орбитой 1/32”, что обеспечивает превосходную чистовую обработку. * Низкий профиль корпуса обеспечивает оператору большую управляемость инструментом при работе в труднодоступных зонах. Ручка имеет 7° смещение, что обеспечивает большую управляемость и комфорт для оператора. * Включает в себя Dynaswivel® 94407 c управлением расхода воздуха с помощью нажатия большим пальцем на рычаг дросселя. _______________________________________________________________ Универсальный набор Модель 58010 *.Включает в себя инструмент со всеми указанными ниже пятью шлифовальными платформами и ассортиментом абразивов, установленных на PSA. ________________________________________________________________ Стандартные шлифовальные платформы ( прилагаются с инструментом ) Деталь № 58021 Деталь № 58024 *.Радиус 3/8”. *.Радиус3/4” ________________________________________________________________ Опциональные шлифовальные платформы Деталь № 58020 Деталь № 58022 *.Радиус 1/4”. *.Радиус1/2” Деталь № 58023 *.Радиус 5/8”. Примечания: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Применяемый абразив *.Абразивные листы, устанавливаемые на PSA размером 3-1/2” x 2-3/4”. Аксессуары *.Для обеспечения лучших характеристик используйте блок фитинг/заглушка 95676. Сервисный набор *.Номер комплекта 96236 | Малый вес… только 1,6 фунта |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уровень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Внутренний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха нормал. | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58000 | 0,12 (89) | 15000 | 65 | 3/20 (566) | 1/4 (6) | 1/4” | 1,6 (0,7) | 9 (229) | 3-3/4 (95) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар) .

Е-5                         Шлифовальные машинки для чистовой абразивной обработки с редукторным приводом

Шлифовальная машинка Dynabug “Model T”

Пневматическая шлифовальная машинка для чистовой обработки c эксцентриком

Пневматический инструмент не требующий смазки!

|  | *.Орбита диаметром 3/32” обеспечивает идеальную чистовую обработку поверхности. *.Легкий вес …только 1,6 фунта! Эргономическая конструкция низкой грибовидной ручки обеспечивает комфорт и управляемость для оператора. *.Расходует 8–9 SCFM при давлении 90 PSIG. Может работать с компрессорами мощностью до 5 л. с. *.Требует малого технического обслуживания – легко ремонтируется. Пневматический двигатель с безлопаточной турбиной не требует смазки! *.Легкозаменяемые шлифовальные платформы. Использует съемные абразивные листы и диски с подкладкой из PSA; нетканный нейлон с покрытием и без покрытия. ________________________________________________________________ Без вакуумной системы Платформы 4” – 4-5/16” ( с зажимами ) Модель 57920 *.Включает в себя платформу 57999 с лицевой стороной из винила ________________________________________________________________ Платформы “Quarter-Sheet” 4-1/4” x 4-1/2” Модель 57923 Модель 57925 *.Имеет платформу 57998 с *. Имеет платформу56244 с ворсистой лицевой стороной. лицевой стороной из винила. ________________________________________________________________ Платформы с диаметром 5“ Модель 57922 Модель 57924 *.Имеет 56 платформу 249 с *. Имеет платформу 56248 с лицевой стороной из винила. ворсистой лицевой стороной. ________________________________________________________________ Платформы с диаметром 6“ Модель 57926 Модель 57927 *.Имеет платформу 56269 с *. Имеет платформу 56268 с лицевой стороной из винила. ворсистой лицевой стороной. _______________________________________________________________ Примечания: _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ Применяемый абразив *.Листы 4-1/2” x 5-1/2”. *. Диски PSA или диски с ворсистой лицевой стороной 4-1/2” x 4-1/4”. *. Диски PSA или диски с ворсистой лицевой стороной с диаметром .5” и 6”. Сервисный набор *.Номер комплекта 96169. Аксессуары *.Для обеспечения лучших характеристик используйте блок фитинг/заглушка 95676. |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уровень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Внутренний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха нормал. | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57920 | Не указана | 20000 | 72 | 1/9 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1 (0.45) | 5 (127) | 3 (76) |
| 57923 | Не указана | 20000 | 72 | 1/9 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1 (0.45) | 5-1/2 (140) | 3 (76) |
| 57925 | Не указана | 20000 | 72 | 1/9 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1 (0.45) | 5 (127) | 3 (76) |
| 57922 | Не указана | 20000 | 72 | 1/9 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1 (0.45) | 5-1/2 (140) | 3 (76) |
| 57924 | Не указана | 20000 | 72 | 1/9 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1 (0.45) | 5-1/2 (140) | 3 (76) |
| 57926 | Не указана | 20000 | 72 | 1/9 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1 (0.45) | 5 (127) | 3 (76) |
| 57927 | Не указана | 20000 | 72 | 1/9 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1 (0.45) | 5 (127) | 3 (76) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар) .

Е-6                         Шлифовальные машинки для чистовой абразивной обработки с редукторным приводом

Шлифовальная машинка Dynabug “Model T”

###### Пневматическая шлифовальная машинка для чистовой обработки c эксцентриком

| Самогенерирующая вакуумная система Подкладка “Quarter-Sheet” 4-1/4” x 4-1/2” *.Подготовлена для подсоединения к опционной переносной системе сбора и хранения пыли ( смотрите страницу К – 25 ). *.Имеет отверстие диаметром 1” для быстрого подсоединения вакуумного шланга. Модель 58070 Модель 58075 *.Имеет вакуумную платформу *. Имеет вакуумную плвтформу 56285 56286 с лицевой стороной из с ворсистой лицевой стороной винила. ________________________________________________________________ Центральная вакуумная система Платформа “Quarter-Sheet” 4-1/4” x 4-1/2” *.Имеет отверстие диаметром 1” для быстрого подсоединения вакуумного шланга. Модель 57928 Модель 57929 *.Имеет вакуумную платформу *. Имеет вакуумную платформу 56285 56286 с лицевой стороной из с ворсистой лицевой стороной винила. Примечания: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Применяемый абразив *. Диски PSA или диски с ворсистой лицевой стороной 4-1/4” x 4-1/2”. *.Могут также использоваться абразивные рулоны. Сервисный набор *.Номер комплекта 96169. Аксессуары *. Полный перечень опционных систем сбора пыли смотрите на странице К–25. |  |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уровень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Внутренний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха нормал. | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58070 | Не указана | 16000 | 83 | 2/17 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1.5 (0.7) | 8 (203) | 4 (102) |
| 58075 | Не указана | 16000 | 83 | 2/17 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1.5 (0.7) | 8 (203) | 4 (102) |
| 57928 | Не указана | 20000 | 72 | 1/9 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1 (0.5) | 5 (127) | 3 (76) |
| 57929 | Не указана | 20000 | 72 | 1/9 (255) | 1/4 (6) | 1/4” | 1 (0.5) | 5 (127) | 3 (76) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар).

Е-7                         Шлифовальные машинки для чистовой абразивной обработки с редукторным приводом

Шлифовальная машинка Dynabug  с эксцентриком.

Пневматическая шлифовальная машинка для чистовой обработки c эксцентриком тип “Jitter-Bug”.

Обработка острых кромок, чистовая обработка, шлифование и зачистка.

|  | *.Диаметр орбиты - 3/32”. *.Мощный пневматический двигатель с оборотами в 10000 об/мин расходует 16 SCFM при давлении 90 PSIG. *. Малый размер и легкий вес. Отлично подходит для выполнения шлифования в ограниченных зонах и на вертикальных поверхностях. *.Инструменты оборудованы зажимами для установки традиционных абразивных листов с размерами 3-2/3” x 9” ( рулоны также имеются ). ________________________________________________________________ Без вакуумной системы Модель 57810 *.Имеет шлифовальную платформу 57580 с лицевой стороной из винила для абразивов PSA. _______________________________________________________________ Самогенерирующая вакуумная система Модель 57811 *.Подготовлена для подсоединения к опционной переносной системе сбора пыли ( смотрите страницу К – 25 ). *.Имеет шлифовальную платформу 57855 с лицевой стороной из винила для абразивов PSA. ________________________________________________________________ Центральная вакуумная система Модель 57814 *.Имеет отверстие диаметром 1” для быстрого подсоединения вакуумного шланга. *.Имеет шлифовальную платформу 57855 с лицевой стороной из винила для абразивов PSA. Примечания: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Применяемый абразив *.Абразивы шириной 3-2/3” и длиной 9” с зажимами. *. Листы и рулонные абразивы из PSA или с ворсистой лицевой стороной шириной 3-2/3“ и длиной 7”. Аксессуары *. Полный перечень опциональных систем сбора пыли смотрите на странице К–25. Сервисный набор *.Номер комплекта 96024. Технические рекомендации *. Для платформ 3-2/3” x 7” рулонный PSA легко превращается в вакуумные абразивы с помощью пластины пробойника 57476. |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уровень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Внутренний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха нормал. | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57810 | 0.24 (179) | 10000 | 80 | 2/16 (453) | 1/4 (6) | 1/4” | 2.8 (1.3) | 7-1/4 (184) | 4-1/4 (108) |
| 57811 | 0.24 (179) | 10000 | 83 | 2/16 (453) | 1/4 (6) | 1/4” | 2.6 (1.2) | 7-1/4 (184) | 4-1/4 (108) |
| 57814 | 0.24 (179) | 10000 | 80 | 2/16 (453) | 1/4 (6) | 1/4” | 2.6 (1.2) | 7-1/4 (184) | 4-1/4 (108) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар).

Е-8                         Шлифовальные машинки для чистовой абразивной обработки с редукторным приводом

Шлифовальная машинка Dynaline

Пневматическая шлифовальная машинка для чистовой последовательной обработки.

Идеально подходит для работ по дереву, металлам, композитным материалам и твердым поверхностям.

| *.На шлифовальной машинке используются листы и рулоны, покрытые PSA, и из нетканного нейлона. *Качественные платформы согласованы по весу и идеально сбалансированы , что обеспечивает плавность работы и превосходную чистовую обработку. ________________________________________________________________ Без вакуумной системы Модель 57400 *.Имеет не вакуумную шлифовальную платформу с лицевой стороной из винила с шириной 2-3/4” и длиной 8“ ( 57454 ). ________________________________________________________________ Модель без вакуумной системы с зажимами Модель 57407 *.Имеет не вакуумную шлифовальную платформу с лицевой стороной из винила с шириной 2-3/4” и длиной 8“ с зажимами ( 57460 ). *.Использует абразивы с шириной 2-3/4” и длиной 11”. ________________________________________________________________ Самогенерирующая вакуумная система Модель 57401 *.Подготовлена для подсоединения к опциональной переносной системе сбора пыли ( смотрите страницу К – 25 ). *.Имеет вакуумную шлифовальную платформу с лицевой стороной из винила с шириной 2-3/4” и длиной 8“( 57455 ) . ________________________________________________________________ Центральная вакуумная система Модель 57404 *.Имеет отверстие диаметром 1” для быстрого подсоединения вакуумного шланга. *.Имеет вакуумную шлифовальную платформу с лицевой стороной из винила с шириной 2-3/4” и длиной 8“( 57455 ) . ________________________________________________________________ Универсальный набор *. Набор включает в себя: Dtnaline 57400; шлифовальную платформу 57582 ( ширина 3-2/3”, длина 7“, превосходный уретан, платформа с длинным ворсом); нетканные нейлоновый листы, пропитанные абразивами со средней зернистостью (94951) и очень мелкой зернистостью ( 94956 ), Применяемый абразив *.Абразивные листы и рулоны с шириной 2-3/4” и 3-2/3“. Сервисный набор *.Номер комплекта 96107. Аксессуары *.С помощью набора 57480 создайте профиль платформы по своему желанию. Изготовьте собственный набор платформ. *.Имеется также сменный набор подкладок. |  |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уровень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Внутренний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха нормал. | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57400 | 0.3 (186) | Нет | 85 | 3/18 (510) | 1/4 (6) | 1/4” | 2,6 (1,2) | 7 (178) | 3-3/4 (95) |
| 57401 | 0.3 (186) | Нет | 84 | 3/18 (510) | 1/4 (6) | 1/4” | 2,6 (1,2) | 7 (178) | 3-3/4 (95) |
| 57404 | 0.3 (186) | Нет | 85 | 3/18 (510) | 1/4 (6) | 1/4” | 2,6 (1,2) | 7 (178) | 3-3/4 (95) |
| 57407 | 0.3 (186) | Нет | 85 | 3/18 (510) | 1/4 (6) | 1/4” | 2,6 (1,2) | 7 (178) | 3-3/4 (95) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар).

Е-9                         Шлифовальные машинки для чистовой абразивной обработки с редукторным приводом

Шлифовальная машинка с длинной 11” доской “Терка”

Пневматическая шлифовальная машинка для чистовой последовательной обработки.

Идеально подходит для работ по дереву, металлам, композитным материалам и твердым поверхностям.

|  | Модель 51350 *.Наждачная доска отлично подходит для промышленной зачистки нержавеющей стали. *.Инструмент имеет высококачественный редуктор, что обеспечивает плавность движения. *.Используются абразивные листы и ролики, покрытые PSA, и из нетканного материала.. *.Имеет уретановую шлифовальную платформу 57512 с зажимами с шириной 2-3/4” и длиной 11”. Могут также устанавливаться платформы без зажимов с шириной 2-3/4” и длиной 7” и не вакуумные платформы с шириной 2-3/4” и длиной 8”, сморите раздел аксессуары. Примечания: _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Применяемый абразив *.Абразивные листы и рулоны с шириной 2-3/4” и 3-2/3“. Сервисный набор *.Номер комплекта 96531. |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уровень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Внутренний диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба для подвода воздуха нормал. | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51350 | 0,3 (186) | Нет | 84 | 3/18 (510) | 1/4 (6) | 1/4” | 3,1 (1,4) | 11 (279) | 3-3/4 (95) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG (6,2 бар).

|  | Инструменты Dynabrade используются везде ! |  |
| --- | --- | --- |

Соединенные штаты                Канада / Интернациональный           Dynabrade                      Dynabrade

Телефон: 1-888-DYNABRADE        Телефон: 1-800-344-1488                     ЕUROPE S.ar.l               DO BRASIL

( 1-888-396-2272)                      ( Канада )                                  Телефон: 352 76 84 94 1     Телефакс: (11) 4124-6040

www.dynabrade.com

| Постоянный лидер в области технологии ручного пневматического инструмента для работы с абразивом DYNABRADE Инструменты для мокрого шлифования www.dynabrade.com Супер шлифовальная машинка Dynorbital® с подачей воды ………….…………… F-1 Шлифовальная машинка и с подачей воды угловая……………….…………………..F-3 Шлифовальная машинка Dynabug “Model T” с подачей воды………………………..F-4 |  |
| --- | --- |