Аквадистиллятор электрический ДЭ-4 ТЗМОИ предназначен для производства апирогенной воды для инъекций.

Характеристики для транспортировки

Габариты в упаковке

0,49х0,47х0,20

Вес, кг  9

Встроенный электроблок

Быстросъёмная конструкция камеры конденсации над камерой для испарения для более свободного доступа и удобства обслуживания и ремонта

Возможность производства как горячей (+80°С), так и охлаждённой (не более +40°С) воды

Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды

Одна точка подключения к дренажной линии

Система газоотделения при очистке пара

Защищённая от сколов, царапин и трещин поверхность аквадистиллятора — шлифованная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Возможность объединения с водосборником в единую систему

Электронный датчик уровня воды в камере испарения

Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника

Исполнение — настенное и напольное

Присоединительные шланги и силиконовая медицинская трубка для подачи воды из аквадистиллятора в водосборник — в комплекте

| Технические характеристики | ДЭ-4 |
| --- | --- |
| Производительность, л/час | 4 |
| Допуск на производительность | - 10% |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
| Мощность, не более, кВА | 3,2 |
| Род тока | Однофазный, переменный |
| Время установления рабочего режима, мин. | 10 |
| Количество потребляемой воды, л/ч | 70 |
| Качество исходной воды | Соответствие требованиям ГОСТ 2874-82, СанПин 2.1.4.1074-01 при содержании в ней аммиака не более 0,2 мг/л |
| Качество производимой воды для инъекций | Соответствие требованиям статьи ФС 42-2620-97 ГФХI издания |
| Электропроводность получаемой воды, см/м | 5х10-4 |
| Удельный расход энергии на 1 л получаемой воды, кДЖ/дм³ | 0,7х3,6х10³ |
| Габаритные размеры (в собранном виде), мм | 428х170х408 |
| Масса, кг | 6 |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 490х470х200 |
| Масса (с упаковкой), кг | 9 |