Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Корректировка генерального плана

с. Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна

Республики Тыва

Пояснительная записка

333/14 – ПЗ

Том 1, часть 1

| Генеральный директор института | В.К. Шадрин |
| --- | --- |
| Главный градостроитель проектов | Г.В. Марчуков |

Свидетельство

№ 0202-2010-2461002003-П-9

2011

| ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ |
| --- |
| Мастерская территориального планирования |
| Начальник мастерской - | Г.А. Забродская |
| Главный инженер мастерской - | Н.А. Сидоров |
| Отдел территориального планирования и градостроительной планировки территории |
| Руководитель - | Т.И. Фадеева |
| Главный градостроитель проектов - | Г.В. Марчуков |
| Градостроитель III категории - | С.П. Шелудченко |
| Отдел экономического обоснования и инфраструктурного обеспечения |
| Руководитель сектора инженерного обеспечения территории и ИТМ ГО ЧС, главный специалист - | Н.В. Некошнова |
| Инженер ЭС III категории - | Н.П. Таркина |
| Инженер ВК III категории - | А.Н. Филатов |
| Землеустроитель III категории - | Т.А. Нефодина |
| Ведущий инженер топограф-картограф - | И.Г. Черногор |
| Экономист III категории - | О.А. Лаврентьева |
| Эколог II категории - | М.С. Шпет |
| Комплексная мастерская |
| Начальник мастерской - | В.В. Грановская |
| Заведующий группой - электрик - | Б.А. Успенская |
| Инженер теплоснабжения и вентиляции I категории - | Е.Е. Титенко |

СОСТАВ  ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  с.  КАРА-ХОЛЬ

ТОМ 1        	ПРОЕКТ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  с.  КАРА-ХОЛЬ

Часть 1      	Пояснительная  записка

Часть 2	Графические материалы

Лист ГП-1	Схема положения села в районе М 1: 200 000

Лист ГП-2	Схема землепользования М 1: 10 000

Лист ГП-4	План современного использования территории (опорный план)

совмещенный со схема комплексной оценки М 1: 2 000

Лист ГП-5	Генеральный план (основной чертеж) М 1: 2 000

Лист ГП-6	Схема инженерной инфраструктуры (водоснабжение, хозяйственно-бытовая

канализация)  М 1: 2 000

Лист ГП-7	Схема инженерной инфраструктуры (инженерная подготовка территории,

дождевая канализация)  М 1: 2 000

Лист ГП-8	Схема инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, электроснабжение

и связь)  М 1: 2 000

Лист ГП-9	Схема транспортной инфраструктуры М 1: 2 000

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТОМ 2         	ИСХОДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 3	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Лист ЧС	План границ территорий, подверженных риску возникновения

ЧС природного и техногенного характера  М 1:2000

СОДЕРЖАНИЕ  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСКИ

Введение	8

Краткая характеристика района	8

Историческая справка	9

ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  И  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ,  ЭТАПЫ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ	10

ЧАСТЬ 1.   СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ	10

Глава 1.1   	ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КАРКАС	10

1.1.1	Климатическая характеристика	10

1.1.2	Рельеф	10

1.1.3	Гидрогеологическое заключение о возможности удовлетворения перспективной

потребности с. Кара-Холь Бай-Тайгинского района Республики Тыва в подземных

водах	10

ЧАСТЬ 2.   КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПОТЕНЦИАЛА  НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	22

Глава 2.1 ЗЕМЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ (нет данных)	22

Глава 2.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПРОГНОЗИРУЕМОЕ  НАСЕЛЕНИЕ	23

2.2.1	Градообразующие  кадры	23

2.2.2	Прогнозируемое население	24

Глава 2.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА	26

2.3.1	Аграрный комплекс:	26

- животноводство;	26

- растениеводство;	27

2.3.2.	Промышленный комплекс:	27

- перерабатывающее производство;	28

- пищевая промышленность;	28

2.3.3	Малое предпринимательство:	28

2.3.4	Предложения по составу и характеру экономических мер перспективного

развития производственного сектора	29

Глава 2.4   	СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ  СФЕРА	32

2.4.1	Жилищный комплекс	32

2.4.2	Инфраструктура объектов социально-культурного обслуживания	34

2.4.3	Сводная таблица и анализ развития социального и культурно-бытового

обслуживания	37

Глава 2.5   	ИНЖЕНЕРНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА 	39

2.5.1	Водоснабжение и водоотведение	39

2.5.2	Электроснабжение	46

2.5.3	Теплоснабжение	51

2.5.4	Сооружения связи	52

2.5.5	Инженерная подготовка территории	55

Глава 2.6   	ТРАНСПОРТНАЯ  СТРУКТУРА  И  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ	57

2.6.1	Внешние межселенные связи	57

2.6.2	Внутренний сельский транспорт	58

2.6.3	Структура улично-дорожной сети	58

2.6.4	Организация автотранспортного обслуживания	59

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ	62

ЧАСТЬ 3.   	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	62

Глава 3.1 	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПОТЕНЦИАЛА	62

Глава 3.2	ДОСТИГНУТЫЙ  УРОВЕНЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНПЛАНА	62

Глава 3.3 	ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ  ЖИЛОГО  ОБРАЗОВАНИЯ	63

3.3.1	Функциональное зонирование	63

3.3.2	Структурно–планировочный каркас селитебной территории	64

3.3.3	Организация производственных и коммунальных территорий	64

3.3.4 	Санитарно-защитные зоны	65

3.3.5	Озеленение и рекреационные территории	65

Глава 3.4   	ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  с. КАРА-ХОЛЬ	66

ЧАСТЬ 4.	ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  	80

ЧАСТЬ 5.   ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ	89

Глава 5.1 	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	89

Глава 5.2 	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	90

5.2.1 	Состояние и охрана атмосферного воздуха	90

5.2.1.1 	Котельные	90

5.2.1.2 	Автозаправочные станции (АЗС)	93

5.2.1.3 	Автотранспорт	94

5.2.1.4 Станции технического обслуживания	95

5.2.1.5 	Гаражи, автостоянки	96

5.2.1.6 	Производственные и сельскохозяйственные предприятия	97

Глава 5.2.2 	Состояние поверхностных и подземных вод	100

Глава 5.2.3 	Обращение с отходами и санитарная очистка территории	103

Глава 5.3 	ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ	111

Глава 5.4 	САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ	113

Глава 5.5  	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	116

Глава 5.6 	ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ	118

Глава 5.7  	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	119

Глава 5.8 	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	120

5.8.1. 	Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха	121

5.8.2	Проектные  предложения  по охране почв	122

5.8.3.	Проектные предложения по охране водных объектов	123

5.8.3.1	Мероприятия по охране поверхностных вод	123

5.8.3.2 	Мероприятия по охране  подземных вод	124

Приложение:

Список литературы	125

Прил. А. 	Проектное предложение. Расчеты выбросов загрязняющих веществ

от котельной на первую очередь	126

Прил. Б. 	Проектное предложение. Расчеты выбросов загрязняющих веществ

от котельной на расчетный срок	129

Прил. В.	Расчет выбросов от проектируемой хлебопекарни	132

ПРИЛОЖЕНИЯ	134

ВВЕДЕНИЕ

Корректировка генерального плана с. Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва  разработана согласно муниципального контракта № 333/14 от 22 сентября 2010 г., заключенного с администрацией сельского поселения сумона Кара-Холь. Ранее, в 1983 г. «Проект планировки и застройки пос. Кара-Холь, ц. ус. совхоза «Кара-Холь» Бай-Тайгинского района Тувинской АССР»,  выполнялся институтом «Красноярскгипросовхозстрой» (шифр 364/44). Положения действовавшего до настоящего времени документа генерального  плана  реализованы  незначительно.

Целью настоящего проекта является создание нового правового документа территориального планирования - генерального плана  сельского поселения - устанавливающего чёткое функциональное зонирование территории, предусматривающего размещение всех видов первоочередного и перспективного строительства и зон инвестиций, определяющего перспективы градостроительного  развития  населённого  пункта  в  целом,  в  разрезе основных  сфер  обеспечения  жизнедеятельности  населения  на  ближайшие  25-30 лет.

Архитектурно-планировочной организацией проекта генерального плана с. Кара-Холь явилась разработка направления дальнейшего развития сложившейся структуры, обеспечивающей перспективные территориальные резервы села, с учетом очерёдности жилищного и производственного строительства, культурно-бытового строительства  на  первую  очередь и на  расчётный срок формирующих поселение, отвечающее современным требованиям безопасной и комфортной среды жизнедеятельности.

Краткая  характеристика  района

Территория Бай-Тайгинского кожууна расположена в западной части Республики Тыва и граничит на севере с Республикой Хакасия, на востоке - с Барун-Хемчикским кожууном, на западе - с Республикой Алтай, на юге - с Монгун-Тайгинским кожууном.

В кожууне имеется 7 населенных пунктов кожуунных и сумонных (Бай-Тал, Кара-Холь, Кызыл-Даг, Тээли, Шуй, Хемчик, Ээр-Хавак) администраций, с общей численностью на 1 января 2010 г. 12472 человек. Кожуунным центром является село Тээли. Связь со столицей республики - г. Кызылом осуществляется по дороге, с твердым покрытием, республиканского значения Кызыл-Тээли, протяженностью 350 км.

Основное производственное направление кожууна - сельское хозяйство, с преобладанием овцеводства. Из-за очень низкого содержания гумуса в почве, несмотря на  благоприятные климатические условия для выращивания сельскохозяйственных культур, кожуун относится к зоне рискованного земледелия.

.

Общая площадь Бай-Тайгинского кожууна составляет 792282 га, из них сельскохозяйственные угодья - 248559 га, в том числе: пашни- 7780 га, орошаемые – 40060 га, пастбищ - 237810 га. Также в кожууне имеются земли особо - охраняемых территорий: кластерного участка «Кара-Холь», государственного биосферного заповедника «Убсунурская котловина» с площадью 126413 га. На территории кожууна имеются следующие месторождения полезных ископаемых: Шивилигское месторождение минеральных вод, месторождение поделочных камней Сарыг-Хая, Шуйское месторождения строительных материалов, золото - на Чинге-Каътском месторождении. В районе поселка Бай-Тал известны одноименные радоновые источники и разведано Шивилигское месторождение радоновых вод. По типизации минеральных вод они относятся к Хасуртаевскому типу - холодные кислородно-азотные и ультрапресные, гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, радоновые слабой и средней концентрации воды. Ближайшие аналоги - Липовские и Колываньские воды. На базе разведанного Шивилигского месторождения планируется строительство современного курорта, который, несомненно, будет иметь федеральное значение.

Историческая   справка

В период с XVIII в. по начало ХХ в. территория современного Бай-Тайгинского кожууна располагалась  в границах Бээзи хошуна и Даа хошуна. Бай-Тайгинский хошун был образован        12 марта 1941 года Президиумом Малого хурала ТНР за счёт разукрупнения существующих хошунов. Данная реорганизация была проведена с целью успешного решения сложных задач социально- экономического развития путём приближения государственных и партийных органов к широким массам трудящихся.

11 октября 1944 г. ТНР добровольно вошла в состав СССР на правах автономной области. Административное деление ТАО было произведено в соответствии с Конституцией РСФСР. Вместо хошунов были образованы районы.

ОБОСНОВАНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  И  ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ,  ЭТАПЫ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ

ЧАСТЬ 1    	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Глава 1.1   	ПРИРОДНО–ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КАРКАС

1.1.1  Климатическая характеристика

Сумон Кара-Хольский согласно агроклиматическому районированию относится к прохладному району и засушливому подрайону с характерной холодной, малоснежной зимой, малым количеством осадков и большой амплитудой  абсолютных и средних суточных температур.

Климат резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой и жарким летом.

Среднемесячная температура самого холодного января месяца составляет -28°С, самого теплого июля +18°С. Абсолютный минимум -59°С, абсолютный максимум +30°С.

Зимний период длится около 180 дней. Котловинный характер рельефа района при общем преобладании зимой антициклонального режима способствует скоплению холодного воздуха в котловине и дополнительному его выхолаживанию. Сумма осадков за год составляет - 216 мм.

Снежный покров (не превышает 20-30 см) лежит с середины ноября до начала апреля. Период с устойчивым снежным покровом не превышает 150 дней при максимальной толщине покрова 200 мм, что позволяет осуществлять зимний выпас скота.

Самый ветреный период наблюдается весной, скорость ветра нередко достигает 25-30 м/с. В год число дней с пыльной бурей составляет 15-17, с метелью - 5–7 дней. Продолжительность вегетационного периода 157 дней.

Господствующее направление ветров – северо-западное, восточное.

1.1.2  Рельеф

Рельеф сильно расчленен. Узкие водораздельные хребты характеризуются сравнительно сглаженными вершинами и крутыми, не редко обрывистыми склонами. Высота гор в районе с. Кара-Холь колеблется от 1100 до 1700 метров. Сейсмичность района составляет 9-10 баллов.

Кара-Хольский сумон по ландшафтно-строительному зонированию относится к относительно благоприятной по освоению территории (равнина в устье р. Алаш и р. Тапсы). Рельеф ровный, с северной и южной сторон вплотную подступают высокие горы.

1.1.3  Гидрогеологическое заключение о возможности удовлетворения

перспективной потребности с. Кара-Холь Бай-Тайгинского района Республики Тыва

в подземных водах

1. Характеристика гидрогеологических условий на территории с. Кара-Холь

с. Кара-Холь находится в Бай-Тагинском кожууне западной части Республика Тыва.

Территория с. Кара-Холь расположена в Западно-Саянской гидрогеологической складчатой области (ГСО) – структуры 3-ого порядка, входящей в состав Алтае-Саянской ГСО (2 порядок).

В тектоническом отношении площадь участка относится к Тапсинской горст-антиклинали, представляющей собой западное окончание Куртушибинского антиклинория.

В геоморфологическом отношении село расположено на правобережной террасе горной реки Алаш в месте впадения в нее р. Тапсы. Это эрозионная долина, обработанная оледенением и значительно обновленная в верхнечетвертичное - голоценовое время. Поверхность террасы в с. Кара-Холь имеет абсолютные отметки 1290 – 1295 м. Речные отложения р. Алаш сливаются с речными наносами правого притока р. Тапсы и флювиогляциальными отложениями. Ширина правой части долины р. Алаш в месте впадения в нее р. Тапсы – 1000 м.   Бассейн р. Алаш с севера ограничен отрогами Западного Саяна, с юго-запада - Шапшальским хребтом.

В аллювиальных и флювиогляциальных отложениях района сформирован единый водоносный  средненеоплейстоценовый-голоценовый флювиогляциальный и аллювиальный комплекс.

Основанием возможности соединения в один комплекс генетически разнородных образований служит их практически идентичный литологический состав – валунно-галечные, галечные отложения с песчаным и супесчаным заполнителем; близкие мощности и залегание на одном гипсометрическом уровне, а также одинаковый тип проницаемости - поровый.

Под четвертичными осадками залегают породы фундамента – средне-верхнекембрийские  и верхнерифейско-нижнекембрийские эффузивно-осадочные образования.

Геологическое  строение района определяет его гидрогеологические условия.

Водоносный средненеоплейстоценовый - голоценовый флювиогляциальный - аллювиальный комплекс (fа QII-H) распространен по всей площади села и окружающей его территории. Занимает долины реки Алаш и ее притоков (в том числе р. Тапсы, в устье которой расположено с. Кара-Холь), объединяет водоносный верхненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный горизонт и водоносный средне-верхненеоплейстоценовый флювиогляциальный горизонт. Водовмещающие породы представлены  галечниковыми, валунно-галечниковыми отложениями, с песчаным и супесчаным заполнителем. В верхней части разреза с прослоями суглинков.

Всего в селе за период 1978-1990 гг. было пробурено 7 скважин, эксплуатирующих водоносный средненеоплейстоценовый - голоценовый флювиогляциальный - аллювиальный комплекс (fа QII-H) глубиной от 20 до 34 м. Лишь в самой глубокой скважине № 3002 (глубиной 34 м) на глубине 30 м вскрыты средне-верхнекембрийские песчаники, залегающие под рыхлыми отложениями. Породы водоносные с глубины 5-8 м. Вскрытая скважинами мощность водоносного горизонта 22 м. Воды поровые безнапорные, не защищены от загрязнения. Дебиты скважин изменяются от 1 до 3 л/с при понижениях динамических уровней от 1 до 4 м; наиболее часто встречающееся значение 1 м. Удельные дебиты достигают 3,33 л/с. Коэффициенты фильтрации, характерные для промытых речных  валунов и галечников, 1,5-24,7 м/сут. По гидрогеодинамическим параметрам породы водоносного горизонта хорошо обводнены. Все скважины поселка эксплуатируются без лицензий. Подсчет запасов подземных вод по водозаборам не производился.

Питание и режим водоносного горизонта, в основном, зависят от влияния поверхностных вод  р. Алаш, которая является здесь основной дреной. В теплый период времени горизонт питает река и атмосферные осадки, зимой в него разгружаются подземные воды всех водоносных подразделений, расположенных гипсометрически выше по потоку.

Качество подземных вод водозаборных скважин в с. Кара-Холь, как и на всей площади распространения водоносного горизонта, хорошее. По химическому составу воды типичные для промытых речных отложений. В анионном составе преобладают  гидрокарбонаты, по катионам чаще всего кальций, реже – натрий и магний. Жесткость умеренная, около  1-2 ммоль/дм3, по вкусу вода пресная, поскольку минерализация  не превышает 0,2 г/дм3. Средняя температура воды 4-60С. В целом, по имеющимся данным, подземные воды всего района пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения и широко используются местным населением. Эксплуатация ведется при помощи одиночных водозаборов.

Подземные воды не защищены от загрязнения. Радиус 1 пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений должен составлять 50 м.

Относительно водоносная средне-верхнекембрийская зона (трещиноватости) залегает в северной части села Кара-Холь под водоносным флювиогляциальным - аллювиальным комплексом, вскрытая мощность которого составляет 22 м. Водовмещающие породы представлены песчаниками, алевролитами, сланцами. Водообильность их значительно ниже флювиогляциальных и аллювиальных отложений. Зона вскрыта скважиной 3002 в северо-западной части села на глубине 30 м. Вскрытая мощность 4 м, представлена песчаниками трещиноватыми.

Эксплуатация зоны на территории села предусматривается лишь совместно с  водоносным средненеоплейстоценовым - голоценовым флювиогляциальным и аллювиальным комплексом и имеет подчиненное значение.

Относительно водоносная (водоносная) верхнерифейская - нижнекембрийская зона залегает в южной части села Кара-Холь под водоносным флювиогляциальным и аллювиальным комплексом. Водовмещающие породы представлены метаморфизованными песчаниками, туфопесчаниками, туфоконгломератами, сланцами. Водообильность их значительно ниже флювиогляциальных и аллювиальных отложений. Водозаборными скважинами села зона не вскрыта.  Эксплуатация зоны на территории села возможна лишь совместно с  водоносным средненеоплейстоценовым - голоценовым флювиогляциальным и аллювиальным комплексом и имеет подчиненное значение.

Особые условия:

- Крупных месторождений полезных ископаемых в районе с. Кара-Холь не имеется. Ближайшими рудопроявлениями являются проявления меди в 8 км к юго-западу от села на правом борту долины р. Тапса и в 8 км к северо-востоку от села на правобережье р. Алаш. Связаны они с кварцевыми прожилками в зонах дробления. Какого-либо влияния на качество подземных вод, связанного с этими проявлениями,  нет и не ожидается.

2. Характеристика существующего и перспективного водопотребления с. Кара-Холь Бай-Тайгинского  кожууна

Бай-Тайгинский кожуун в целом и непосредственно с. Кара-Холь согласно работам по «Оценке обеспеченности населения Республики Тыва ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (второй этап)» (2000) относится к категории надежно обеспеченных. Прогнозные ресурсы для района в среднем составляют 1000,988 тыс. м3/сут. Модуль потенциальных эксплуатационных ресурсов составляет 1,47 л/с*км2.

Всего в селе за период 1978-1990 гг. было пробурено 7 скважин, эксплуатирующих водоносный средненеоплейстоценовый и голоценовый флювиогляциальный и аллювиальный горизонт, глубиной от 20 до 34 м. Удельные дебиты скважин изменялись от 0,24 л/с до 3,33 л/с. Дебиты скважин от 1,0 до 3,3 л/с (3,5-12 м3/час)  при понижениях от 1 до 4 м. Уровни в эксплуатирующих этот горизонт скважинах устанавливаются на глубинах 5-8 м (табл. 1). Длина рабочей части фильтра в каждой скважине 5 м. Интервалы установки фильтров в зависимости от глубины скважины и уровня подземных вод: 10-15 м; 15-20 м; 20-25 м; 25-30 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные, с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3.

В настоящее время в с. Кара-Холь 6 водозаборов эксплуатируются без оформления лицензии на недропользование.  Согласно ежегодной отчетности по форме 2 ТП Водхоз заявленный водоотбор по этим скважинам в 2009 году составил 189 м3/сут.

Техническое состояние водозаборов и санитарное состояние прилегающей территории удовлетворительное. Скважины оборудованы насосами ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 6-6,5-60 (глубина установки насосов от 15 до 30 м).

Далее приводится расчет производительности скважин № 3002, расположенной в северо-западной части с. Кара-Холь (жилая зона) и № 3003, расположенной на северной окраине села (хоккейная площадка). Обе скважины эксплуатируют водоносный средненеоплейстоценовый - голоценовый флювиогляциальный-аллювиальный комплекс (fаQII-H)  без лицензии.

Расчет производительности скважин произведен по результатам опытных работ, приведенных в таблице 1.

Результаты опытных работ

Таблица 1

| №№ скв. | Глубина скв., м | Глубина до воды, м | Вскрытая мощность в. г., м | Q, м3/час л/с | q, л/с | S, м | КH, м2/сут. | Кф, м/сут | Мощность рыхлых м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1438 | 20 | 7,0 | 13 | 5,0 1,39 | 0,35 | 4 | 33,1 | 2,55 | >20 |
| 1518 | 20 | 5,0 | 15 | 3,5 0,97 | 0,24 | 4 | 22,2 | 1,48 | >20 |
| 2798 | 30 | 8 | 22 | 10,8 3 | 3,0 | 1 | 307 | 14,0 | >30 |
| 2842 | 30 | 8 | 22 | 10,8 3 | 3,0 | 1 | 307 | 14,0 | >30 |
| 3002 | 34 | 8 | 22 fаQII-Н+ 4 ª2-3 | 12 3,33 | 3,33 | 1 | 339,4 | 13 | 30 |
| 3003 | 20 | 6 | 14 | 12 3,33 | 3,33 | 1 | 345 | 24,7 | >20 |

Производительность скважины 3002.  Для расчета максимально возможной производительности скважины приняты данные по результатам опытной откачки, проведенной из скважины при строительстве водозабора.

Расчет коэффициента водопроводимости (КН) произведен по формуле Дюпюи для безнапорных вод:

A*q

КH = ------------  , где

1 – S/2H

КН – коэффициент водопроводимости безнапорного горизонта, м2/сут.;

А = 100 – коэффициент для пород  с высокими фильтрационными параметрами (q > 1,0);

q = 3,33 л/с*м - удельный дебит скважины, л/с;

S = 1 м - понижение уровня воды в скважине, м;

Н = 26 м – вскрытая мощность водоносного горизонта, м.

100*3,33          333

КH = --------------- = --------- = 339,4 м2/сут

1 – 1/2*26       0,981

К = 339,4 м2/сут: 26 м = 13,0 м/сут

Максимальную производительность скважины определим по формуле Дюпюи для несовершенных скважин, питающихся безнапорными водами:

К*(2Н – Sдоп)*Sдоп

Q = --------------------------------

0,73 (lg R/r0 + 0,217 ξ0)

где  S доп. – допустимое понижение уровня, м;

R = 2L = 2*400 = 800 м – радиус влияния равен двойному расстоянию до р. Алаш – ближайшая граница с постоянным напором, м;

r0  = 0,11 м - радиус скважины;

ξ0 = 12,0 – величина фильтрационного сопротивления (Рис. 34, Дробноход, 1976).

Величина максимально допустимого понижения, согласно Ф.М. Бочеверу, может быть вычислена для безнапорного пласта по формуле:

Sдоп. = 0,5 * H – Δhнас. – Δhф, где

Н м – вскрытая мощность водоносного горизонта с учетом амплитуды колебания уровня 1,0  составит 26 м - 1,0 м = 25 м

Δhнас. = 2,0 м – необходимая глубина погружения низа насоса (или его водоприемной части) под динамический уровень.

Δhф – потери напора за счет сопротивления фильтра и пород прискважинной зоны  определяется по формуле С. К. Абрамова

Q * S

Δhф= α        ------- , где

k ф* F

Q – дебит скважины, м3/сут.;

S – понижение уровня воды в скважине, м;

k ф – коэффициент фильтрации водоносных пород, м/сут.;

F – рабочая площадь фильтра, м2, равная π*d*b (d – диаметр фильтра – 0,219 м; b – его длина – 5,0 м);

α – коэффициент для щелевых фильтров, принят 0,105 (А.С. Белицкий «Проектирование разведочно-эксплуатационных скважин на воду», 1974).

Q * S                       288 * 1,0

Δhф =α     -------  =  0,105      --------------------------------- = 0,3 м

k ф* F                     13* 3,14 * 0,219 * 5,0

В скважине 3002 допустимое понижение составит:

Sдоп. = 0,5 * 25 – 2,0 - 0,3 = 10,2 м ≈ 10 м

Тогда прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод по скважине 3002 при допустимом понижении 10 м составят:

К*(2Н – Sдоп)*Sдоп

Q = -------------------------------- =

0,73 (lg R/r0 + 0,217 ξ0)

13* (2*25 – 10)*10

= --------------------------------- = 1102 м3/сут

0,73(lg 800/0,11 + 2,604)

Производительность скважины 3003.  Для расчета максимально возможной производительности скважины приняты данные по результатам опытной откачки, проведенной из скважины при строительстве водозабора.

Расчет коэффициента водопроводимости (КН) произведен  по формуле Дюпюи для безнапорных вод:

A*q

КH = ------------  , где

1 – S/2H

КН – коэффициент водопроводимости безнапорного горизонта, м2/сут.;

А = 100 – коэффициент для пород  с высокими фильтрационными параметрами (q > 1,0);

q = 3,33 л/с*м - удельный дебит скважины, л/с;

S = 1 м - понижение уровня воды в скважине, м;

Н = 14 м – вскрытая мощность водоносного горизонта, м.

100*3,33        333

КH = --------------- = --------- = 345 м2/сут

1 – 1/2*14     0,964

К = 345 м2/сут: 14 м = 24,7 м/сут

Максимальную производительность скважины определим по формуле Дюпюи для несовершенных скважин, питающихся безнапорными водами:

К*(2Н – Sдоп)*Sдоп

Q =   --------------------------------

0,73 (lg R/r0 + 0,217 ξ0)

где  Sдоп. – допустимое понижение уровня, м;

R = 2L = 2*300 = 600 м – радиус влияния равен двойному расстоянию до р. Алаш – ближайшей границы с постоянным напором, м;

r0  = 0,11 м - радиус скважины;

ξ0 = 6 – величина фильтрационного сопротивления (Рис. 34, Дробноход, 1976).

Величина максимально допустимого понижения, согласно Ф.М. Бочеверу, может быть вычислена для безнапорного пласта по формуле:

Sдоп. = 0,5 * H – Δhнас. – Δhф, где

Н, м – вскрытая мощность водоносного горизонта с учетом амплитуды колебания уровня 1,0  составит 14 м - 1,0 м = 13 м

Δhнас. = 2,0 м – необходимая глубина погружения низа насоса (или его водоприемной части) под динамический уровень.

Δhф – потери напора за счет сопротивления фильтра и пород прискважинной зоны  определяется по формуле С. К. Абрамова

Q * S

Δhф= α           ------- , где

k ф* F

Q – дебит скважины, м3/сут.;

S – понижение уровня воды в скважине, м;

k ф – коэффициент фильтрации водоносных пород, м/сут.;

F – рабочая площадь фильтра, м2, равная π*d*b (d – диаметр фильтра – 0,219 м; b – его длина – 5,0 м);

α – коэффициент для щелевых фильтров, принят 0,105 (А.С. Белицкий «Проектирование разведочно-эксплуатационных скважин на воду», 1974).

Расчет максимальной производительности водозаборных  скважин в с. Кара-Холь

Таблица 2

| Местоположение водозаборной скважины | № скв. на схеме | Геологический возраст комплекса | Год бурения | Глубина скважины | Мощность вод. комплекса, м | Статический уровень, м | Допустимое понижение, м | Интервал установки фильтра, м | l/m | m/r0 | ζ, поправка на несовершенство скв. | Дебит, л/с понижение, м | Удельный дебит, л/с | Водопроводимость, КН, м2/сут | Радиус влияния, R, м | Радиус скв., r0,м | Расчетный максимальный дебит, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-з часть с. Кара-Холь, жилой квартал | 3002 | fаQ II-H + € 2-3 | 1980 | 34 | 26 | 8,0 | 10 | 27-32 | 0,2 | 236 | 12 | 3,33 1,0 | 3,33 | 339,4 | 800 | 0,11 | 1102 |
| Сев. окраина с. Кара-Холь, хоккейная площадка | 3003 | fаQ II-H | 1980 | 20 | 14 | 6,0 | 4,3 | 14,5-19,5 | 0,3 | 127 | 6 | 3,33 1,0 | 3,33 | 345 | 600 | 0,11 | 627 |

Q * S                              288* 1,0

Δhф =α     -------  =  0,105      --------------------------------- = 0,2 м

k ф* F                     24, 7* 3,14 * 0,219 * 5,0

В скважине 3003 допустимое понижение составит:

Sдоп. = 0,5 * 13 – 2,0 - 0,2 = 4,3 м

Тогда прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод по скважине 3003 составят:

К*(2Н – Sдоп)*Sдоп

Q = -------------------------------- =

0,73 (lg R/r0 + 0,217 ξ0)

24,7* (2*13 – 4,3)*4,3

= -------------------------------- = 627 м3/сут

0,73 (lg 600/0,11 + 1,302)

Принимаем максимальную производительность скважины 627 м3/сут, допустимое понижение 4,3 м (табл. 2)

Выводы:

1. На территории  с. Кара-Холь продуктивным водоносным подразделением является водоносный средненеоплейстоценовый - голоценовый флювиогляциальный - аллювиальный комплекс. Вскрытая его мощность на территории села составляет 22 м.

2. Подземные воды пресные, пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения и удовлетворяют нормам СанПиН  2.1.4.1175-02.

3. Расположенные в 8 км от села рудопроявления меди не оказывают влияния на качество подземных вод.

4. При увеличении потребности в воде на территории с. Кара-Холь можно проектировать строительство новых одиночных водозаборов, располагая их с учетом возможности организации ЗСО.

5. Подземные воды из-за неглубокого залегания и отсутствия выдержанных водоупоров относятся к категории незащищенных, с размерами 1-ого пояса ЗСО в радиусе 50 м от каждой скважины.

Приложения:

1. Геолого-гидрогеологическая схема района с. Кара-Холь.

2. Конструкция водозаборных скважин.

3. Расчет ЗСО 2 и 3 поясов одиночных водозаборов в с. Кара-Холь.

Ведущий гидрогеолог                                                     О.Л. Сеферова

Приложение 1

Конструкция водозаборных скважин

Приложение 2

| Владелец | № скв. н схеме | Геологический возраст комплекса | Геологический разрез по скважине | Породы | Мощность вод. комплекса, м | Статический уровень, м | Конструкция скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  | диаметр бурения, мм интервал, м | диаметр (обсадной) фильтровой колонны, мм | интервал установки, м | тип фильтра |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от | до |  |
| С-з часть с. Кара-Холь, жилой квартал | 3002 | fаQ II-H | 0 | 30 | Валунно-галечные, галечные отложения с песчаным, супесчаным заполнителем | 22 | 8 | 295 0-15 190 15-34 | 325 0-15 219 0-34 | 27 | 32 | дырчатый |
|  |  | ª 2-3 | 30 | 34 | Песчаники полимиктовые, трещиноватые | 4 | 30 |  |  |  |  |  |
| Сев. окраина с. Кара-Холь, (хоккейная площадка) | 3003 | fаQ II-H | 0 | 20 | Валунно-галечные отложения с песчано-гравийным заполнителем | 20,0 | 6,0 | 295 0-15 190 15-20 | 325 0-15 219 0-20 | 14,5 | 19,5 | дырчатый |

Расчет зоны санитарной охраны II и III пояса одиночных водозаборов с. Кара-Холь Бай-Тайгинского  района

Приложение 3

Для предотвращения подземных вод от загрязнения в соответствии с действующими правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84) необходимо создание зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг эксплуатируемых и проектируемых водозаборов.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый – зона строгого режима, второй – зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий – зона ограничений против химического загрязнения.

Одиночные водозаборы с. Кара-Холь предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

Подземные воды водоносного средненеоплейстоценового - голоценового флювиогляциального - аллювиального комплекса, рекомендованного для эксплуатации, не защищены от загрязнения, поскольку  находятся на незначительной глубине – до 10 м, и не имеют выдержанных водоупоров.

Первый пояс. Пояс строгого режима включает в себя территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Он создается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды в месте расположения водозаборной скважины. Размеры первого пояса ЗСО для незащищенных подземных вод согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84 должны быть не менее 100 х 100 м.

Второй пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего, он предназначен также для защиты от химического загрязнения. Размеры второго пояса устанавливаются, исходя из расчетного времени Тм = 400 суток (для незащищенных подземных вод), по времени продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, в течение которого происходит утрата жизнеспособности патогенных микроорганизмов («Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», М., 1983). Граница 2-ого пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Третий пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Положение границ третьего пояса определяется также гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за пределами в водоносную зону поступит химическое загрязнение, оно не достигнет водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнет водозабора, но не ранее расчетного времени. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации, в данном случае – 20 лет (7 300 сут.).

Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны водозаборов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 заключаются в следующем.

Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны водозаборов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 заключаются в следующем.

1. Мероприятия по первому поясу:

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 2 пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

При использовании подземных вод одиночными водозаборами для водоснабжения поселков санитарная практика нуждается в упрощенных методах расчета границ ЗСО второго и третьего поясов. В основе упрощенных расчетов приняты следующие значения:

Q – дебит водозабора, м3/сут.,

m – мощность водоносного подразделения, м,

μ – активная пористость,

Tм – время отмирания патогенных микроорганизмов в условиях подземного потока (Тм = 400 сут.),

Tx – срок эксплуатации водозабора, (Тч = 20 лет = 7300 сут.).

RII = √ Q Tм / π m μ, м             RIII = √ Q Tх / π m μ, м

Расчет радиуса зоны санитарной охраны 2 и 3 поясов

Таблица 3

| Населенный пункт | № скв. на схеме | Мощность водоносного горизонта | Дебит водозабора, м3/сут. | Активная пористость, μ | Тм, время отмирания патогенных микроорганизмов в условиях подземного потока, сут. | RII, м | Тх, срок эксплуатации водозабора | RIII, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кара-Холь | 3002 | 25 | 1102 | 0,25* | 400 | 150 | 7300 | 640 |
| с. Кара-Холь | 3003 | 13 | 627 | 0,25 | 400 | 158 | 7300 | 669 |

* По Максимову, 1979

ЧАСТЬ 2    	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА

Глава 2.1   	ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (нет данных)

Современное землепользование (нет данных)

Проектируемое землепользование (нет данных)

Эта глава пояснительной записки будет дополнена после получения исходных данных от заказчика, администрации сельского поселения сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва.

Глава 2.2   	ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗИРУЕМОЕ НАСЕЛЕНИЕ

2.2.1.  Градообразующие кадры

В основу расчетов градообразующих кадров сельского поселения Кара-Холь принята численность рабочих сельскохозяйственного и промышленного производства, а также сложившаяся и проектируемая структура численности работников предприятий и организаций кожуунного и сумонного  значения (см. таблицу 5).

Прогноз численности работников градообразующей группы

по отраслям экономики

Таблица 5

| №№ п/п | Группы организаций и предприятий, формирующих градообразующие кадры | На момент обследования | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предприятия сельскохозяйственного производства всех форм собственности | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Предприятия перерабатывающих производств различных направлений | 16 | 35 | 44 |
| 3 | Предприятия пищевой отрасли | 6 | 27 | 35 |
| 4 | Органы государственного управления, социального обслуживания, военной безопасности | 10 | 12 | 13 |
| 5 | Организации здравоохранения и аптеки | 23 | 26 | 30 |
| 6 | Школьные и детские дошкольные учреждения, СПТУ | 108 | 124 | 140 |
| 7 | Культурно – просветительные учреждения | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Предприятия торговли и общественного питания | 16 | 23 | 28 |
| 9 | Правоохранительные органы | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Предприятия связи | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Прочие организации и предприятия | 14 | 16 | 18 |
|  | Итого | 211 | 289 | 339 |

Из таблицы следует, что на момент обследования удельный вес занятых в экономике сумона Кара-Холь в общей численности населения составляет 13,3%. Необходимо учитывать, что в таблице приведены данные о численности населения официально устроенной на рабочих местах. Значительная часть населения, не вошедшая в этот список, занята в личном подсобном хозяйстве. Их деятельностью является в основном разведение крупного и мелкого рогатого скота для собственных нужд и на  реализацию.

Используя данные о возрастном и половом составе сумона Кара-Холь, можно построить структуру населения (см. таблицу 6) по срокам проектирования.

Структура населения по периодам проектирования

Таблица 6

| № № | Возрастные группы населения | На момент обследования | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность | Уд. вес | Численность | Уд. вес | Численность | Уд. вес |
| 1 | Мужчины и женщины от 0 до 15 лет | 487 | 30,69 | 518 | 30,69 | 548 | 30,69 |
| 2 | Мужчины свыше 60 лет и женщины свыше 55 лет | 137 | 8,63 | 146 | 8,63 | 154 | 8,63 |
|  | Итого несамодеятельного населения | 624 | 39,32 | 663 | 39,32 | 703 | 39,32 |
| 3 | Женщины от 16 до 54 лет включительно | 474 | 29,87 | 504 | 29,87 | 534 | 29,87 |
| 4 | Мужчины от 16 до 59 лет включительно | 489 | 30,81 | 520 | 30,81 | 551 | 30,81 |
|  | Итого трудоспособного населения | 963 | 60,68 | 1 024 | 60,68 | 1 084 | 60,68 |
|  | Всего населения | 1 587 | 100 | 1 687 | 100 | 1 787 | 100 |

Коэффициент семейственности существующего населения сумона Кара-Холь составляет  3,9.

Население в трудоспособном возрасте по сумону Кара-Холь на момент обследования составляет 963 человека или 60,68% от общей численности населения. Общая численность населения на момент обследования составляет 1 587 человек.  При составлении структуры населения на первую очередь и расчетный срок были взяты расчетные данные о прогнозируемом населении.

2.2.2  Прогнозируемое население

Расчет проектной численности населения на первую очередь и расчётный срок определяется  двумя методами:

1. численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста;

2. численность населения, рассчитанная исходя из общей потребности в трудовых ресурсах.

1. Первый метод учитывает естественный и механический прирост населения за период освоения генерального плана соответственно 10 и 20 лет по формуле 1;

Нп = Н1 + (Р – С) * п + (МП – МВ) *п, 	(1)

где:

Н1 – численность населения в исходном периоде (данные 2010 года);

п – количество лет в проектируемом периоде.

В процессе сбора исходных данных были получены данные о рождаемости, смертности, механическом приросте и выбытии за 2007-2009 гг. На основе этих данных были рассчитаны средние показатели изменения численности населения  за три года, которые приведены в таблице 7.

Средние показатели движения населения за 2007 – 2009 годы

Таблица 7

| №№ п/п | Показатели движения населения | Значение (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Родилось (Р) | 33 |
| 2. | Умерло (С) | 26 |
|  | Естественное движение (Р-С) | +7 |
| 3. | Приехало население (МП) | 33 |
| 4. | Выехало население (МВ) | 30 |
|  | Механическое движение (МП-МВ) | +3 |
|  | Итог движения населения за три года | +10 |

Учитывая данные таблицы 7 и численность населения сумона  Кара-Холь в исходном периоде равную 1 587 человек, расчетная численность по периодам проектирования составит:

Н1 оч.  = 1 587 + (7 * 10) + (3 * 10) = 1 687 человек

Нр.с. = 1 587 + (7 * 20) + (3 * 20) = 1 787 человек

Таким образом, прогнозируемая численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста, на первую очередь составит 1 687 человек, а на расчетный срок 1 787 человек. Так как средние показатели рождаемости несколько превышают смертность, общая численность населения сумона Кара-Холь через 20 лет, по расчетам, может увеличиться на 200 человек.

2. Проектная численность населения, рассчитывается исходя из общей потребности в трудовых ресурсах по формуле 2:

;	(2)

где:

П - общая потребность в работающих в данном населенном пункте на период проектирования, чел.,

В - удельный вес работающих на предприятиях в общей численности населения (принимается равным 20% и 25% по периодам проектирования соответственно, т.к. существующее соотношение работающих как к общей численности населения, так и к числу трудоспособного населения является  заниженным), %.

;

.

Таким образом, численность населения, рассчитанная исходя из потребности в трудовых ресурсах, на расчетный срок составит 1 356 чел., убыль населения по поселку за 20 лет составит 231 чел.

Вывод:

Таким образом, получен оптимистический прогноз численности населения, рассчитанный  с учетом естественного и механического прироста, по  которому население будет увеличиваться  к  расчетному сроку на 13%. Запланированный рост будет возможен при сохранении тенденции  превышения показателей рождаемости над показателями смертности, сохранения привлекательности сумона для мигрирующей рабочей силы. Все вышеперечисленное тесно связано с ощущением стабильности у населения, которое необходимо укреплять повышением уровня жизни,  обеспечением рабочих мест и постепенным наращиванием экономического потенциала региона.

Проектная численность населения

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | на момент обследования | на первую очередь | на расчетный срок |
| с. Кара-Холь | 1587 | 1 687 | 1 787 |

Итак, для дальнейших расчетов показателей генерального плана принимается население, рассчитанное первым методом в количестве 1 687 и 1 787 человек по очередям освоения генерального плана соответственно, с учетом естественного и механического прироста.

# Глава 2.3.   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА

2.3.1  Аграрный комплекс

Ведущей отраслью аграрного комплекса сумона Кара-Холь, является животноводство (преимущественно грубошерстное овцеводство и мясомолочное скотоводство). Животноводческая продукция представлена в ряде сельскохозяйственных производственных кооперативов и личных подсобных хозяйствах.

Из-за очень низкого содержания гумуса в почве, несмотря на благоприятные климатические условия для выращивания сельскохозяйственных культур, кожуун относится к зоне рискованного земледелия. Вследствие этого растениеводство в с. Кара-Холь не распространено.

животноводство

На момент обследования в с. Кара-Холь, животноводство сосредоточенно в  личных подсобных хозяйствах жителей села и в сельскохозяйственных производственных кооперативах. Наличие обширных пастбищ, веками накопленный опыт местного населения определили овцеводство как  ведущую отрасль животноводства. Баранина является основным продуктом питания местного населения, и потребность в ней с каждым годом увеличивается, как следует из приведенных данных (см. таблицу 9).

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах жителей с. Кара-Холь

Таблица 9

| № п/п | Виды животных | ед. измерения | Личные подсобные хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| 1 | КРС, в т.ч.: | гол | 2 449 | 2 675 | 2 944 |
|  | - коровы | гол | 1 158 | 1 338 | 1 394 |
| 2 | Лошади | гол | 277 | 312 | 410 |
| 3 | Свиньи | гол | 13 | 9 | 2 |
| 4 | Овцы, козы | гол | 13 729 | 15 457 | 15 501 |

Из таблицы следует, что на начало 2010 года, по сравнению с 2007 г., по всем видам скота, кроме свиней, численность увеличилась. Поголовье крупного рогатого скота превысило уровень 2007 года на 20%, мелкого рогатого скота на 13%, лошадей на 48%. По сравнению с 2007 годом поголовье свиней сократилось – в 6,5 раз.

Продукция, произведенная в ЛПХ жителей с. Кара-Холь

Таблица 10

| № п/п | Произведено в ЛПХ | Мясо всего (тонн) | в том числе (тонн) | Молоко (тонн) | Шерсть (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | говядина | прочие |  |  |
| 1 | 2007 г. | 310 | 148,8 | 161,6 | 669,6 | 1 321,2 |
| 2 | 2008 г. | 388,4 | 218,4 | 170 | 795 | 13 600 |
| 3 | 2009 г. | 390,2 | 250,3 | 139,9 | 901,1 | 15 900 |

Ежегодно наблюдается увеличение произведенной продукции в животноводстве. 
В 2007-2009 гг. производство мяса (говядина и проч.) увеличилось на 26%, производство молока увеличилось на 35%, резко увеличилось производство шерсти (к уровню 2007 г. на 14 578,8 тонн).

В с. Кара-Холь, в настоящее время, действуют два сельскохозяйственных производственных кооператива (СПК) и одно государственное унитарное предприятие, занимающиеся животноводством. Далее в таблице 11 представлены сводные данные о поголовье  на  животноводческих предприятиях.

Поголовье животных на животноводческих предприятиях

Таблица 11

| № п/п | Виды животных | ед. измерения | ГУП «Бай-Тал» | СПК «Арга-Баары» | СПК «Халыыр-Даш» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРС, в т.ч. | гол | - | 72 | 68 |
|  | - коровы | гол | - | 47 | 33 |
| 2 | МРС | гол | 550 | 1135 | 428 |
| 3 | лошади | гол | - | 10 | 4 |
| 4 | Яки | гол | 180 | - | - |

Объем производства продукции на животноводческих предприятиях

Таблица 12

| № п/п | Продукция животноводство | ед. измерения | ГУП «Бай-Тал» | СПК «Арга-Баары» | СПК «Халыыр-Даш» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко | тонн | - | 25,1 | 23,3 |
| 2 | Мясо яков | тонн | 2,7 | - | - |
| 3 | Мясо КРС | тонн | - | 20 | 20 |
| 4 | Мясо овец и коз | тонн | 5,5 | 8,7 | 2,7 |
| 5 | Шерсть | кг | 188 | 1242 | 400 |

Значительный вклад в животноводстве сумона Кара-Холь вносит СПК «Арга-Баары», у него самые высокие показатели производства сельхозяйственной продукции.

В целом, животноводство имеет достаточно благоприятные условия для развития и в первую очередь для разведения овец, и крупного рогатого скота. Однако потенциал его развития использован не полностью - площади естественных сенокосов и пастбищ эксплуатируются недостаточно, отсутствует необходимая транспортная и сельскохозяйственная техника, обеспечивающая механизацию работ на сенокосах, как и оборудование, позволяющее переработать зеленую массу растений в местах ее заготовки. Помимо этого продолжается процесс физического и морального старения сельскохозяйственной техники.

Данные по проектному развитию животноводства в с. Кара-Холь приведены в таблице 15.

растениеводство

Как уже было сказано выше, природные условия  не позволяют развиваться растениеводству в с. Кара-Холь.

Посев однолетних и многолетних трав на корм скоту не производится.

Используют 36 270 га естественных пастбищ на зеленый корм и 35 га  естественных сенокосов на сено. Значительное преобладание пастбищных угодий объясняется особенностью Тывы использовать их практически в течение круглого года для выпаса мелкого и крупного рогатого скота.

2.3.2  Промышленный  комплекс

На территории Бай-Тайгинского кожууна находятся земли особо охраняемых территорий -  кластерного участка «Кара-Холь», государственного биосферного заповедника «Убсунурская котловина». Сумон Кара-Холь расположен в непосредственной близости от заповедника, что  накладывает некоторые ограничения на строительство объектов производственного назначения.

К особенностям экономико-географического положения Бай-Тайгинского кожууна можно отнести его удаленность от центральных районов и столицы республики. Кроме того, кожуун очень  удален от крупных экономических районов, железнодорожных узлов и промышленных центров России. Это также существенный фактор, оказывающий влияние на перспективу развития промышленного комплекса.

Далее приводятся характеристики существующих объектов промышленного комплекса по сферам производства, а также предложения по их  развитию.

перерабатывающее  производство

Перерабатывающее производство в сумоне Кара-Холь представлено несколькими мелкими предприятиями, осуществляющими деревообработку. Это четыре пилорамы, выпускающие пиломатериалы, с производительностью 50 м3 в год, данные о которых  сведены в таблице 13.

Существующие предприятия перерабатывающего производства сумона Кара-Холь

Таблица 13

| № п/п | Предприятие | Адрес | Основной вид деятельности | объем производства | Среднесписочная численность работников, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3 / год | тыс. руб / год |  |
| 1 | ИП Иргит У.А. | ул. Майын-Тараа, д. 1-2 | пилорама | 30 | 120 | 3 |
| 2 | ЧП Монгуш А.Б. | ул. Кошкар-оол, д. 59 а | пилорама | 10 | 40 | 2 |
| 3 | ИП Хертек А.О. | ул. Кошкар-оол, д. 10 а | пилорама | 22 | 88 | 4 |
| 4 | ЧП Иргит Ч.М. | ул. Дапсы, д. 15 | пилорама | 8 | 32 | 2 |

пищевая промышленность

На территории сумона Кара-Холь на момент обследования осуществляет свою деятельность одно предприятие пищевой отрасли, данные о котором сведены в таблицу 14.

Существующие предприятия пищевой промышленности сумона Кара-Холь

Таблица 14

| № п/п | Предприятие | Адрес | Основной вид деятельности | Объемы производства по основной продукции, ед. | Среднесписочная численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал Тээлинского КОЖпО | ул. Кошкар-оол, д. 18 | пекарня | 220 шт. в день | 6 |

К расчетному сроку планируется увеличение выпуска хлебобулочной продукции на предприятии.

Планируемые показатели выпуска хлебобулочных изделий на первую очередь и расчетный срок приведены в таблице 17.

2.3.3  Малое предпринимательство

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории сумона Кара-Холь, относятся согласно федеральному закону № 209–ФЗ от 24 июля 2007 года к микропредприятиям. В своей массе существующие субъекты малого бизнеса – это индивидуальные предприниматели (владельцы небольших магазинов на 1-2 рабочих места); предприятия, занимающиеся обработкой древесины (пилорамы), а также одно предприятие пищевой отрасли (пекарня).

Целью развития малого предпринимательства является обеспечение условий для привлечения в район дополнительных инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг), снижение социальной напряженности. На перспективу предлагается создание ряда проектов малого бизнеса в с. Кара-Холь, отвечающих решению данных задач (см. таблицу 17).

2.3.4  Предложения по составу и характеру экономических мер перспективного

развития производственного сектора

В основу генерального плана принимается принцип улучшения экономической деятельности населенного пункта. Природно-климатические условия сумона не позволяют заниматься растениеводством, поэтому ведущей отраслью сельского хозяйства с. Кара-Холь является животноводство, преимущественно разведение мелкого и крупного рогатого скота. В сумоне Кара-Холь существуют два сельскохозяйственных производственных кооператива, которые могут стать основой развития сельского хозяйства населенного пункта, наряду с развитием личного подсобного хозяйства. К расчетному сроку планируется увеличение поголовья скота и объемов производимой продукции, как в личных подсобных хозяйствах, так и в сельскохозяйственных производственных кооперативах.

Предложения по составу и характеру экономических мер развития отраслей хозяйствования представлены ниже в таблице 15.

Проектные  предложения  по  развитию  животноводства

Таблица 15

| Виды животных | Единица измерения | ЛПХ | СПК | ГУП «Бай-Тал» (МУП «Кара-Холь») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| КРС, всего | гол. | 3500 | 4000 | 160 | 180 | - | - |
| в т.ч. коровы | гол. | 1600 | 1800 | 90 | 100 | - | - |
| Лошади | гол. | 500 | 550 | 15 | 20 | - | - |
| Свиньи | гол. | 10 | 15 | - | - | - | - |
| Овцы и козы | гол. | 18000 | 20000 | 1800 | 2000 | 650 | 720 |
| Яки | гол. | - | - | - | - | 210 | 230 |

Рост объемов производства продукции животноводства будет обеспечен за счет увеличения поголовья скота как в ЛПХ, так и в СПК.

Планируемый объем производства продукции животноводства в с. Кара-Холь

Таблица 16

| Виды производимой продукции | Единица измерения | ЛПХ | СПК | ГУП «Бай-Тал» (МУП «Кара-Холь») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| Молоко | тонн | 1100 | 1200 | 60 | 65 | - | - |
| Мясо, в т.ч.: | тонн | 450 | 510 | 60 | 70 | - | - |
| говядина; | тонн | 300 | 350 | 50 | 55 | - | - |
| баранина; | тонн | 160 | 180 | 13 | 15 | 6 | 7 |
| Шерсть | кг | 18000 | 20000 | 1 900 | 2 100 | 220 | 240 |

На перспективу предлагается ряд проектов малого бизнеса для осуществления, которых можно привлекать уже зарегистрированных предпринимателей или инициативных людей, которым можно предоставлять определенные льготы на уровне муниципалитета.

Данные о существующих предприятиях, их планируемом развитии, а также  предложения  по созданию и перспективному развитию новых сведены в таблице 17.

Существующие и проектируемые предприятия производственной сферы

сумона  Кара-Холь

Таблица 17

| № п/п | Наименование предприятия | Существующее положение | Мощность предприятия по основной продукции | Проектные предложения | Численность рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расч. срок |  | Первая очередь | Расч. срок |
| 1 | Пилорама (ИП Иргит У.А.) | объем производства 30 м3 за год | 35 м3 | 40 м3 | Увеличение объемов производства | 4 | 5 |
| 2 | Пилорама ( ЧП Монгуш А.Б.) | объем производства 10 м3 за год | 12 м3 | 13 м3 | Увеличение объемов производства | 3 | 4 |
| 3 | Пилорама (ИП Хертек А.О.) | объем производства 22 м3 за год | 25 м3 | 29 м3 | Увеличение объемов производства | 5 | 6 |
| 4 | Пилорама (ЧП Иргит Ч.М.) | объем производства 8 м3 за год | 9 м3 | 10 м3 | Увеличение объемов производства | 3 | 4 |
| 5 | Пекарня | Производство хлебобулочных изделий - 220 шт в день | 250 шт/день | 290 шт/день | Наращивание объемов производства, выпуск кондитерских изделий | 7 | 8 |
| 6 | Пункт общественного питания на 150 мест | отсутствует | 150 мест | 150 мест | строительство и ввод в эксплуатацию | 5 | 7 |
| 7 | Мясоперерабаты- вающий мини-комплекс | отсутствует | - | 150 тн/год | Цех мясных полуфабрикатов, коптильный цех, упаковочный цех | - | 15 |
| 8 | Цех по охлаждению и переработке молока | отсутствует | - | 1 100 тн/год | Номенклатура: молоко, сметана, творог, масло, кефир | - | 10 |
| 9 | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов | отсутствует | Объем заготовки - в зависимости от урожайности. Возможности переработки – от 25 кг / час | Приемный пункт, камера шоковой заморозки | 5 | 7 |
| 10 | Мини-завод по первичной обработке овечьей шерсти | отсутствует | 8 000 кг/год | 9 000 кг/год | Вид деятельности: приемка, сортировка, промывка шерсти | 15 | 20 |

Согласно задания на проектирование планируется оставить для дальнейшего использования работающую пекарню. Так как существующая пекарня была построена и оборудована в 1960 году и  по настоящее время используется по назначению, назрела необходимость реконструкции. На данном этапе требуется замена печки, тестомешалки, ремонт кровли.

Планируется расширить производство хлебобулочных изделий в имеющейся пекарне и начать выпуск других видов кондитерских изделий. Численность работников к расчетному сроку планируется увеличить до 8 человек.

Планируется, что на расчетный срок в пищевой отрасли с. Кара-Холь численность работников увеличится за счет модернизации производства на уже существующем предприятии (пекарня), а также за счет организации новых предприятий. В качестве точек роста экономики сумона Кара-Холь намечено организовать мясоперерабатывающий мини-комплекс, цех по  охлаждению и переработке молока, пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов, а также мини-завод по первичной обработке овечьей шерсти.

Все необходимое сырье планируется привлекать от личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных предприятий сумона Кара-Холь. Для этого необходимо открыть приемный пункт по приему от населения продукции животноводства (мяса, молока, шерсти).

Так как основным видом деятельности населения сумона Кара-Холь является животноводство, то рационально развивать мясоперерабатывающее производство, производить мясо и мясопродукты, мясные субпродукты из туш крупного рогатого скота, овец, коз.  В настоящее время обработкой мяса в сумоне Кара-Холь ни одно предприятие не занимается.

Мясоперерабатывающий мини-комплекс. В цехе мясных полуфабрикатов планируется  разделка туш на крупнокусковые полуфабрикаты по видам кулинарной разделки, а также на мелкокусковые (весовые) и штучные полуфабрикаты. В цехе упаковки планируется осуществление фасовки и упаковки готовых полуфабрикатов для последующей транспортировки и реализации за пределами сумона.  Как сопутствующие виды деятельности - изготовление мясного фарша, копчение мяса  в коптильно-варочной камере.

При горячем копчении сырье обрабатывают дымом в среднем от 12 до 24 ч. Во время процесса копчения вес изделия обычно уменьшается, например из 10 кг. сырого мяса можно получить около 7 - 8 кг. готового продукта. Таким образом, при максимальной загрузке коптильного аппарата сырыми продуктами (170 кг.) можно получить свыше 30 тонн готового продукта в год. Планируемый объем выпуска готовой продукции - до 25 тонн в год на 1 очередь  и до  30 тонн на расчетный срок. Работа цеха предполагается в 2 смены, по 2 человека в смену. При копчении мяса в коптильно-варочной камере все технологические процессы происходят в автоматическом режиме, что облегчает процесс промышленного производства, снижая его трудоемкость. Таким образом, при низких трудозатратах и доступности исходного сырья ожидается высокая рентабельность производства.

Общая численность работников  мясоперерабатывающего комплекса планируется 15 человек. В год планируется перерабатывать до 150 тонн мяса.

Рынком сбыта продукции будут являться предприятия розничной торговли, а также предприятия общественного питания Бай-Тайгинского кожууна.

Молочный цех. В сумоне к расчетному сроку планируется организовать цех по охлаждению и переработке молока. В год планируется перерабатывать до 1100 тонн молока с планируемой численностью работников 10 человек. Предполагаемая  номенклатура выпускаемой продукции: молоко, сметана, творог, масло, кефир.

Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов с использованием технологий шоковой заморозки. Планируемая система немедленной глубокой заморозки сырья на местах его сбора позволяет обеспечивать сохранность вкусовых качеств и энергетической  ценности, а также позволяет снизить затраты на закуп и транспортировку продукции, обеспечивая конкурентные преимущества предприятия. Рентабельность бизнеса составляет в среднем 15–20%, что является достаточно высоким показателем. Камера шоковой заморозки позволяет производить от 25 кг. готовой продукции в час (в зависимости от модели). Однако рынок дикоросов отличается не только почти спекулятивной рентабельностью, но и высокими рисками. Главный из них – погодные условия, в зависимости от которых сбор урожая может вырасти или упасть в несколько раз. Тем не менее, заготовка дикоросов является хорошей возможностью для альтернативной занятости сельского населения, особенно в депрессивном районе с высоким уровнем безработицы. Сбор брусники, голубики, лечебных трав, грибов, орехов может стать стабильным источником  заработка для населения сумона Кара-Холь. Реализовать готовую продукцию возможно на внутреннем республиканском рынке, а также при заключении соответствующих контрактов в Красноярском крае и Республике Хакасия.

Мини-завод по первичной обработке овечьей шерсти. В Тыве много лет стоит острая проблема со сбытом сельскохозяйственного сырья. Ежегодно в республике настригается до 800- 900 тонн шерсти, но только около 20 процентов овечьей шерсти отправляется для первичной обработки на Черногорскую фабрику, которая после финансового кризиса, не в состоянии закупать большое количество сырья. Остальная же скупается за бесценок или просто пропадает, не находя применения. До недавнего времени  даже войлок для юрт заказывали в Монголии, несмотря на то, что республика сама сможет производить данное сырье. В настоящее время в республике набирает обороты целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2008 – 2012 годы». Генеральным планом планируется открытие мини-завода по первичной обработке шерсти, который может быть  запущен благодаря совместному финансированию из республиканского,  муниципального бюджетов и средств самого предприятия.

Процесс первичной обработки включает в себя приемку шерсти по количеству и качеству, сортировку и промывку. Далее обработанная шерсть направляется на предприятия для переработки в готовые изделия.

Обычно выход шерсти в чистом виде составляет 35-45% от массы грязной натуральной шерсти.  В среднем, с овцы можно ежегодно состригать по 2 килограмма шерсти. Таким образом,  планируемый объем выпуска готовой продукции - до 8 тонн в год на 1 очередь  и до 9 тонн на расчетный срок.

Проблем с сырьем для производства не должно возникнуть, так как у местного населения скопились большие запасы шерсти. Продукцию - мытую шерсть -  планируется поставлять в регионы России для производства пряжи.

В целом, организация новых  производственных предприятий в сумоне Кара-Холь может помочь снижению напряженности на рынке труда, обеспечить  постоянный гарантированный рынок сбыта продукции животноводства ЛПХ и фермерским хозяйствам;  дать толчок  экономическому развитию сумона Кара-Холь.

ГЛАВА 2.4   СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА

2.4.1  Жилищный комплекс

Характеристика  жилого  фонда,  в том числе  по  формам  собственности:

Жилищный фонд на территории села составляет 10 400 м2. Средняя обеспеченность общей площадью по селу составила на одного  жителя 6,6 м2.

Жилая застройка представлена в основном одно - двухквартирными домами в деревянном исполнении.

Основные здания общественного назначения сосредоточены в восточной части села: школы,  интерната, почты, больницы, детского сада и некоторых других. Часть зданий общественного центра занимают старые, приспособленные помещения и на перспективу требуют замены на новые типовые.

Данные по жилому фонду сведены в таблице 18.

Характеристика жилого фонда с. Кара-Холь по состоянию на 01.01.2010 г.

Таблица 18

| № пп | Показатели | общая площадь тыс. м2 | количество домов (квартир) | количество проживающих, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 10, 4 | 135 | 1, 5 |
|  | - в том числе: государственной и муниципальной собственности | - | - | - |
|  | - частной собственности | 10, 4 | 135 | 1,5 |
|  | - безхозное жилье | - | - | - |
| 2 | Жилищный фонд по характеру домов: |  |  |  |
|  | - деревянные дома | 9,1 | 102 | 1,45 |
|  | - кирпичные, каменные, железобетонные | 1,3 | 71 | 1,3 |
| 3 | Из общего жилого фонда: |  |  |  |
| 3.1 | в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками | 10,4 | 135 | 1,5 |
| 4 | Жилищный фонд аварийный (с износом более 80%) | 1,5 | 62 | 0,07 |
| 5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | централизованным теплом | - | - | - |
|  | централизованным водопроводом | - | - | - |
|  | централизованной канализацией | - | - | - |
|  | канализацией в выгреба | - | - | - |
|  | горячей водой | - | - | - |
|  | электроплитами | 10,4 | 135 | 1,5 |
|  | газовыми плитами | 0,02 | 30 | 0,3 |
| 6 | Наличие общежитий | - | - | - |

Состояние  жилого  фонда:

По состоянию жилого фонда на 01.01.2010 года в сумоне Кара-Холь аварийный жилой фонд составляет 14% от общего жилого фонда.  В рамках национальных проектов и федеральных программ «Развитие села» каждый год вводится около 100-150 кв.м. жилья. С каждым годом количество граждан, желающих улучшить свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома, увеличивается. К моменту обследования на учете по улучшению жилищных условий состоят 45 граждан.

Расчёт  потребностей  жилого  фонда

Объёмы нового жилищного строительства, ремонта и модернизации существующего жилищного фонда определяются исходя из условия обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Главным направлением в решении этой проблемы является максимальное сохранение, с учётом капитального и текущего ремонта существующего жилищного фонда.

Численность населения на расчетный срок составляет 1787 человек. В таблице 19 представлен прогнозный расчет необходимой жилой площади.

Необходимая площадь жилого фонда с. Кара-Холь

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | численность населения | необходимая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 очередь | на расчетный срок | на 1 очередь, норма 21 м2 | на расчетный срок, норма 24 м2 |
| 1 | с. Кара-Холь | 1 687 | 1 787 | 35 427 | 42 888 |

Учитывая прирост населения на расчетный срок на 200 человек, а также новые нормы жилой площади на одного человека,  очевидно, потребуется не только увеличение строительства жилья, но и увеличение площади населенного пункта Кара-Холь в соответствии с нормами приусадебных участков и других зон проектирования. Далее в таблице 20 произведен расчет необходимой площади строительства жилья по очередям с учетом выбытия жилого фонда.

Рис. 1   Вид на село

Необходимая площадь строительства жилого фонда с учетом выбытия

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий жилой фонд, м2 | списание по очередям, м2 | необходимый объем строительства жилья, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь | на расчетный срок | на 1 очередь, м2 | на расчетный срок, м2 |
| 1 | с. Кара-Холь | 10 400 | 1 500 | 1 500 | 26 527 | 35 488 |

Данные расчеты учитывают выбытие части жилого фонда к моменту осуществления проекта на первую очередь и расчетный срок. Прежде всего, это  жилье, которое требует сноса в результате проектных решений генплана, ветхое жилье.

Инвестиции строительства жилья на первую очередь и расчетный срок

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь нового строительства, м2 | Средне рыночная стоимость 1 м2, руб. | Общая стоимость жилья, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 очередь, м2 | на расчетный срок, м2 |  | на 1 очередь | на расчетный срок |
| 1 | с. Кара-Холь | 26 500 | 35 500 | 24 300 | 644 606 | 862 358 |

Общая стоимость жилья рассчитывается исходя из размера средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья по Республике Тыва на четвертый квартал 2010 г. в соответствии с Приказом № 438 от 30 сентября 2010 года  Министерства регионального развития Российской Федерации (24 300 руб.).

На первую очередь потребуется около шестисот сорока четырех млн. руб., на расчетный срок около восьмисот шестидесяти трех млн. руб. инвестиций в строительство жилья.

2.4.2  Инфраструктура объектов социально-культурного обслуживания

Характеристика существующих учреждений административного культурно-бытового назначения представлена в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование учреждений | ед. измерения | Характеристика объекта | Год постройки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация сумона | объект | 1 | нет данных | 70 |
| Средняя школа | проектная вместимость / факт посещ. | 190 / 173 | 1 992 | 50 |
| Спортивный зал при средней школе | м2 | 450 | 1 992 | 50 |
| Стадион при средней школе | объект | 1 | - | - |
| Начальная школа | проектная вместимость / факт посещ. | 110 / 90 | 1 967 | 90 |
| Спортивный зал при начальной школе | м2 | 400 | 1 967 | 90 |
| Интернат | факт посещ. | 30 / 30 | 1 973 | 80 |
| Детский сад «Сайзанак» | проектная вместимость / факт посещ. | 35 / 35 | 1 984 | 30 |
| Детский сад «Сайлык» | проектная вместимость / факт посещ. | 35 / 35 | 1 990 | 70 |
| Внешкольные учреждения ДЮСШ (при средней школе) | проектная вместимость / факт посещ. | 20 / 20 | 1 992 | 50 |
| Участковая больница | коек | 9 | нет данных | 98 |
| Дом Культуры | посадочных мест | 200 | нет данных | 80 |
| Библиотека | объект / тыс. ед. хранения | 10 / 12000 | нет данных | 80 |
| Почтамт | объект | 1 | нет данных | 50 |
| Узел связи | объект | 1 | нет данных | 50 |
| Магазины | объект / раб.мест | 8 / 16 | - | - |
| Кладбище | га | 1 | x | x |

Административно-управленческие организации:

В  одноэтажном  деревянном  здании  по улице Кошкар-оол, д. 17 размещена администрация сумона Кара-Холь.

Объекты образования:

Система дошкольного образования не в полной мере удовлетворяет потребности жителей сумона Кара-Холь - только половина детей может посещать детские сады, очередность на 01.01.2010 г. составляет 58 человек. Детские дошкольные учреждения представлены 2 детсадами, общая вместимость которых составляет 70 мест, фактически посещает 70 детей. МДОУ «Сайлык» располагается в одноэтажном приспособленном шлакобетонном здании по адресу: ул. Фабрик Антон, 2 б. МДОУ «Сайзанак» находится в одноэтажном типовом деревянном здании по адресу: ул. Ананды, 1. Техническое состояние зданий детских садов удовлетворительное.

Имеется начальная школа, расположенная по адресу: ул. Кошкар-оол, 37а. Здание одноэтажное типовое, из бруса в удовлетворительном состоянии. Проектная вместимость  школы составляет 110 учащихся, фактически на момент обследования в школе обучалось 90  учащихся.

Имеется также средняя общеобразовательная школа, зарегистрированная по адресу: ул. Монгуш Эдуард, 8 (фактический адрес: перекресток ул. Монгуш Эдуард, д. 12 и Фабрик Антон, д.1). Проектная вместимость средней школы составляет 190 учащихся, фактически на момент обследования в школе обучалось 173 человека. Школа одноэтажная, построена из шлакобетона; здание типовое и находится в удовлетворительном состоянии.  В здании средней общеобразовательной школы также находится ДЮСШ.

По адресу: ул. Фабрик Антон, 2 находится Интернат с проектной вместимостью 30 учащихся и  100% посещаемостью. Здание одноэтажное, типовое из бруса, в удовлетворительном  состоянии.

Объекты здравоохранения:

Объекты системы здравоохранения представлены Кара-Хольской участковой больницей.  Здание представляет собой одноэтажную деревянную постройку с высокой степенью износа. Больница находится по адресу: ул. Фабрик Антон, 11. При больнице имеется 1 автомобиль станции скорой медицинской помощи. Станция скорой помощи действует в селе Тээли.

Как и в целом по кожууну, объем и качество оказываемой медицинской помощи не удовлетворяют растущие потребности населения. Материально-техническая база участковой больницы слабая, больница недостаточно оснащена современным медицинским оборудованием, инвентарем.

Объекты торговли и общепита:

На момент обследования в сумоне Кара-Холь насчитывалось 8 различных торговых точек, которые представляют собой лавки смешанной торговли, отдельностоящие,  площадью 10-12 м2.

Таблица 23

| Наименование | Адрес | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- |
| ИП Иргит У.А. («Алмаз») | ул. Кошкар-оол, 22 | Иргит Ужар-оол Александрович |
| ИП Иргит Г.Д. «Дапсы» | ул. Кошкар-оол, 18а | Иргит Григорий Думен-оолович |
| ИП Иргит А.А. «Байлак» | ул. Кошкар-оол, 16а | Иргит Айлан Александровна |
| «Арамай» (не работает) | ул. Адыгбай, 12 | Хертек Аърхан Александрович |
| «Булланыг» | ул. Кошкар-оол, 26а | Монгуш Амир Боран-оолович |
| «Смешанных товаров» | ул. Кошкар-оол, 33б | Хертек Сергей Соданович |
| «Смешанных товаров» | ул. Кошкар-оол, 33в | Хомушку Аржаана Байыр-ооловна |
| «Смешанных товаров» | ул. Монгуш Эдуард, 10-2а | Кужугет Оюн-оол Александрович |

### Учреждения просвещения, спорта и отдыха:

Дом Культуры им. Кужугет Хензиг-оола на 200 посадочных мест находится по адресу Адыгбай, 9. Состояние здания  неудовлетворительное, ветхое, планируется строительство нового Дома культуры на 300 посадочных мест.

В сумоне также имеется  центральная библиотека с фондом, содержащим 12 000 томов, рассчитанная на 10 читательских мест.

Учреждения культуры в сумоне Кара-Холь расположены в неприспособленных помещениях,  требуется капитальный ремонт; условия для хранения книжных фондов и обслуживания читателей не соответствуют предъявляемым нормам, библиотека не имеет доступа в Интернет.

Спортивные объекты: в начальной школе - спортзал площадью 400 кв.м. и спортзал  в здании средней образовательной школы  площадью 450 м2.

Из спортивных сооружений имеется стадион площадью  4446 кв.м. находящийся у СОШ.

### Объекты коммунального  хозяйства  и  энергетика:

На территории сумона Кара-Холь  структура  ЖКХ слабо развита.  Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от локальных котельных, в жилой зоне отопление печное. Канализация – надворные уборные;  в детских садах больнице, школах -  в выгреба. Водоснабжение осуществляется из 2-х скважин (из них одна работающая).

В целом, можно сделать вывод о необходимости модернизации системы водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Водоснабжение необходимо проектировать из скважин с возможностью централизации на перспективу. Канализацию проектировать централизованную с полной биологической очисткой на перспективу. Теплоснабжение, централизованное от существующих и проектируемых котельных. Электроснабжение от существующих электрических сетей.

К предприятиям коммунального обслуживания относятся прачечные, химчистки, бани. Объектов данного направления в сумоне Кара-Холь не представлено.

К объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся также: бюро похоронного обслуживания, дома траурных обрядов, кладбища. Существующее кладбище расположено вдоль дороги на запад на расстоянии 600 метров от жилой зоны.

Объекты связи, кредитные учреждения:

ФГУП «Почта России» и узел связи расположены по адресу: Кошкар-оол, 33-2 (размещаются в оборудованных помещениях  деревянного одноэтажного  жилого дома).

На момент обследования в сумоне Кара-Холь окна кассового обслуживания не организовано.

Транспортная инфраструктура:

При планировании учитывалась удаленность сумона от кожуунного центра Тээли 120 км. Связь со столицей республики - г. Кызылом осуществляется по дороге, с твердым покрытием, республиканского значения Кызыл-Тээли, протяженностью 396 км.

В сумоне Кара-Холь обособленного автотранспортного предприятия на момент обследования не существует. Пассажирские перевозки внутри Бай-Тайгинского кожууна и до г. Кызыла осуществляют  жители, занимающиеся частным извозом. Грузовыми перевозками занимаются только жители сумона. На момент обследования существует одна недействующая автозаправочная станция. В проекте генерального плана планируется строительство автозаправочной станции со станцией технического обслуживания автомашин.

По состоянию на 01.01.2009 г. количество легкового автотранспорта в сумоне Кара-Холь  составляло 80 единиц, грузового 36 единиц. Количество гаражных построек - 42 объекта; из них 10 построек – для грузового транспорта, 32 постройки – в личном использовании.

2.4.3  Сводная таблица и анализ развития социального и культурно-бытового

обслуживания

Анализ существующих и расчёт проектируемых учреждений обслуживания с. Кара-Холь сведён в таблице 24. Расчёт и размещение учреждений культурно-бытового обслуживания производился согласно рекомендаций приложения №7 СНиП 2.07.01-89.*

Объемы строительства объектов культурно-бытового обслуживания с. Кара-Холь

Таблица 24

| Наименование учреждений обслуживания | Расчетная норма на 1000 жителей | Общая вместимость по нормативам | Сохраняемые | Намеченные к строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расч. срок | I очередь | расч. срок | I очередь | расч. срок | I очередь | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Детские дошкольные учреждения | 80 | 80 | 135 | 143 | 70 | 35 | 120 | 215 |
| Общеобразовательные школы | 170 | 170 | 287 | 304 | 190 | 190 | 410 | 410 |
| Внешкольные учреждения, ДЮСШ, ДШИ | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 35 |
| Школы-интернаты | по заданию на проектирование | - | - | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Участковая больница | по заданию на проектирование | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Аптеки, объект | по заданию на проектирование | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Открытые спортивные площадки (стадион), объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Спортивные залы, м2 | 80 | 80 | 135 | 143 | 830 | 450 | - | - |
| Клубы, посет. мест | 230 | 230 | 388 | 411 | 200 | 0 | 188 | 300 |
| Сельские массовые библиотеки, тыс.ед. хранения / чит. место | 7,5/6 | 7,5/7 | 13/10 | 13/11 | 12/10 | 12/10 | 1/- | 1/1 |
| Магазины, м2 | 300 | 300 | 506 | 536 | нет данных | 506 | 536 |
| Предприятия общественного питания, мест | 40 | 40 | 68 | 72 | - | - | 100 | 150 |
| Дом быта, раб. мест | 7 | 7 | 12 | 13 | - | - | - | 13 |
| Общественный центр, объект | по заданию на проектирование | - | - | - | - | - | 1 |
| Прачечные, кг. белья в смену | 60 | 60 | 101 | 107 | - | - | 101 | 107 |
| Бани, мест | 7 | 7 | 12 | 13 | - | - | - | 15 |
| Химчистка (приемный пункт), объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Отделения связи, объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Окно сберкассы, объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Гостиницы, мест | 6 | 6 | 10 | 11 | - | - | 10 | 11 |
| Кладбище, га | 0,24 | 0,24 | 0,4 | 0,43 | 1 | 1 | - | - |

В целях улучшения качества жизни населения планируется  построить Дом быта, Сельский Дом Культуры на 250 посадочных мест с библиотекой, торгово-выставочный центр.

Для обеспечения необходимых мест в дошкольных детских учреждениях предлагается открыть 1 детский сад на 85 мест  (существующий д/с «Сайлык» переносится на новую площадку). Проектируется реконструкция д/с «Сайзанак» (предлагается к строительству новый корпус на 95 дополнительных мест).

Проектируется строительство школы на 220 учащихся на 1 очередь строительства.

Предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы здравоохранения: - строительство участковой больницы; открытие 2 аптечных пунктов.

Важным направлением деятельности остается бытовое обслуживание местного населения и приезжих. Проектируемая территория обладает высоким  туристским потенциалом. Через сумон Кара-Холь проходит дорога на пешие 7-ми дневные туристические маршруты по природному заказнику «Кара-Хольский» (кластерный участок Государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина»); а также дорога до турбазы «Кара-Холь Тур». На перспективу прогнозируется развитие в поселении предприятий туристического  комплекса, придорожного сервиса, а также предприятий сферы обслуживания. В качестве одного из перспективных направлений предполагается строительство на территории сумона гостиницы для туристов, с организованным пунктом продажи туристского снаряжения, одежды и обуви. Планируется открыть пункт общественного питания на 100 мест, баню на 15 мест, АЗС со станцией технического обслуживания автомашин.

Из спортивных сооружений намечается строительство  открытого стадиона.

Для повышения уровня благоустройства населенного пункта  планируется обустройство  детской площадки.

Исходя из потребностей населения,  на первую очередь планируется открытие книжного магазина.

Планируется обустройство зоны отдыха (парка) в общественном центре. В зоне отдыха планируется строительство летней эстрады и площадки для танцев.

Глава 2.5  	ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

2.5.1  Водоснабжение и водоотведение

2.5.1.1  Современное состояние

Водоснабжение

По справкам «Тувабурвод стройсервис» и по материалам обследования на территории с. Кара-Холь находятся 3 скважины: одна из них действующая, другая – резервная, третья - не действующая. Действующая скважина расположена по ул. Адыгбай, резервная - по ул. Фабрик Антон, не действующая - по ул. Кошкар–оол. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Все скважины не обеспечены зонами санитарной охраны I пояса согласно требованиям СНиП 2.04.02 - 84. Дебиты скважин  от 5 до 16 м3/час.

Централизованная система водоснабжения отсутствует. Жители села пользуются привозной водой из действующей скважины. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение с. Кара-Холь принято здание Дома культуры на 200 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение осуществляется привозной водой из скважины или из реки. На вооружении добровольной пожарной команды  имеется пожарная техника АЦ – 40. Пожаротушение села организовано не достаточно.

Хозяйственно–бытовая канализация

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Канализация для всех зданий села осуществляется в надворные уборные. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки из надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭН.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84, СНИП 2.04.01-85 и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97. Расходы воды и стоков представлены в таблице 25.

Дождевая канализация

Система дождевой канализации в селе отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф и далее в реку.

Расходы воды и стоков (современное состояние)

Таблица 25

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измерен | Кол-во ед. | Норма водопотр., л/сут | Водопот-ребление, м3/сут | Водоот-ведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями с водопользованием привозной водой из скважины | чел. | 1587 | 25 | 39,68 | 39,68 |
| 2 | Средняя школа | уч-ся | 173 | 11,5 | 1,99 | 1,99 |
| 3 | Начальная школа | уч-ся | 90 | 11,5 | 1,04 | 1,04 |
| 4 | Детский сад «Сайзанак» | мест | 35 | 105 | 3,68 | 3,68 |
| 5 | Детский сад «Сайлык» | мест | 35 | 105 | 3,68 | 3,68 |
| 6 | Участковая больница | коек | 9 | 115 | 1,04 | 1,04 |
| 7 | Амбулатория | объект | 1 | - | 1,50 | 1,50 |
| 8 | Дом культуры | мест | 200 | 10 | 2,00 | 2,00 |
| 9 | Магазин | объект | 8 | 500 | 4,00 | 4,00 |
| 10 | Интернат | мест | 30 | 70 | 2,10 | 2,10 |
| 11 | Мойка тары для молока в ЛПК 901,1 т/год | т/сут | 3,35 | 3500 | 11,72 | 11,72 |
| 12 | Убой скота в ЛПК 390,2 т/год | т/сут | 1,45 | 20000 | 29,01 | 29,01 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |  |  |  |  |  |
| 13 | коровы | гол | 1394 | 50 | 69,70 | - |
| 14 | телята | гол | 1550 | 25 | 38,75 | - |
| 15 | свиньи | гол | 2 | 12 | 0,02 | - |
| 16 | лошади | гол | 410 | 40 | 16,40 | - |
| 17 | МРС | гол | 15501 | 5 | 77,51 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 0,00 | 0,4 | 0,00* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 19044 | 3 | 57,13* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 303,80 | 101,42 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |
|  | Скот в СПК (ГУП «Бай-Тал», СПК «Арга-Баары», СПК «Халыыр-Даш»): |  |  |  |  |  |
| 18 | коровы | гол | 80 | 50 | 4,00 | - |
| 19 | телята | гол | 60 | 25 | 1,50 | - |
| 20 | лошади | гол | 10 | 40 | 0,40 | - |
| 21 | МРС | гол | 2703 | 5 | 13,52 | - |
| 22 | яки | гол | 180 | 50 | 9,00 | - |
| 23 | Пекарня 220 шт/день, 176 кг/ сутки | т/сут | 0,176 | 27000 | 4,75 | 3,56 |
| 24 | Убой скота в СПК (ГУП «Бай-Тал», СПК «Арга-Баары», СПК «Халыыр-Даш») , 59,6 т/год | т/сут | 0,22 | 20000 | 4,40 | 4,40 |
| 25 | Мойка тары для молока в СПК (ГУП «Бай-Тал», СПК «Арга-Баары», СПК «Халыыр-Даш»), 48,4 т/год | т/сут | 0,18 | 3500 | 0,63 | 0,63 |
| 26 | Гараж на 1 пожарный автомобиль | объект | 1 | - | 3,55 | 3,55 |
| 27 | Котельные | объект | 6 | - | 2,50 | 2,50 |
|  | Итого: |  |  |  | 44,25 | 14,64 |
|  | Неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 17,40 | 5,80 |
|  | Всего: |  |  |  | 365,45 | 121,87 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

2.5.1.2  Проектное предложение

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания села обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта, для проектируемых производственных предприятий, для социального жилого дома, для проектируемых зданий индивидуальной жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей; на расчетный срок – централизованное для всех зданий.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, 3 скважины (1 из них резервная). Над водозаборными скважинами располагаются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 627 м3/сут. при глубине скважин 20 – 34 м. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующие  скважины, не обеспеченные зоной санитарной охраны, должны быть затампонированы.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание Дома культуры на 250 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в проектируемом пожарном депо с. Кара-Холь. Запас воды на пожаротушение предусматривается в двух резервуарах емкостью 150 м3 каждый, расположенных на территории водозаборных сооружений.

Хозяйственно-бытовая канализация

На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в проектируемых зданиях соцкультбыта, в проектируемых зданиях производственной зоны, для социального жилого дома и проектируемой индивидуальной жилой застройки села. Канализация  остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы, а на расчетный срок - централизованная. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем перекачиваются по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 500 м3/сут с расширением до 700 м3/сут на расчетный срок. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Алаш. На I очередь строительства проектируются канализационные очистные сооружения для мясоперерабатывающего мини-комплекса и цеха по охлаждению и переработке молока производительностью 50 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод села. На территории мини-завода по первичной обработке овечьей шерсти предусматриваются собственные очистные сооружения производственных стоков с отведением после очистки в сеть хоз-бытовой канализации села.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85 и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  26,  27, 28.

Дождевая канализация

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и  с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 22 бассейна, в том числе 18 бассейнов с водосборной площадью менее 20 га, имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке, приведено в таблице 29. В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока. Пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов емкостью 1350 м3 проектируются на I очередь строительства и на расчетный срок. Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице 30.

Расходы воды и стоков (I очередь строительства)

Таблица 26

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измер. | Кол-во ед. | Норма водопотр. л/сут | Водопот-ребление, м3/сут. | Водоот-ведение, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией; с ваннами | чел | 100 | 230 | 23,00 | 23,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 1587 | 170 | 269,79 | 269,79 |
| 3 | Школы | уч-ся | 410 | 11,5 | 4,72 | 4,72 |
| 4 | Детский сад «Сайзанак» | мест | 35 | 105 | 3,68 | 3,68 |
| 5 | Детский сад «Сайлык» | мест | 85 | 105 | 8,93 | 8,93 |
| 6 | Участковая больница | коек | 9 | 115 | 1,04 | 1,04 |
| 7 | Амбулатория | объект | 1 | - | 2,00 | 2,00 |
| 8 | Дом культуры | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 9 | Магазин | м2 торг. площ. | 506 | 12,5 | 6,33 | 6,33 |
| 10 | Интернат | мест | 50 | 70 | 3,50 | 3,50 |
| 11 | Пункт общественного питания на 100 мест | усл. блюд | 2400 | 16 | 38,40 | 38,40 |
| 12 | ФАП | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 13 | Аптека | объект | 1 | - | 0,03 | 0,03 |
| 14 | Дом быта | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 15 | Гостиницы | мест | 10 | 230 | 2,30 | 2,30 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |  |  |  |  |  |
| 16 | коровы | гол | 1600 | 50 | 80,00 | - |
| 17 | телята | гол | 1900 | 25 | 47,50 | - |
| 18 | свиньи | гол | 10 | 12 | 0,12 | - |
| 19 | лошади | гол | 500 | 40 | 20,00 | - |
| 20 | МРС | гол | 18000 | 5 | 90,00 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 48900 | 0,4 | 19,56* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 20244 | 3 | 60,73* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 604,77 | 367,15 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |
|  | Скот в СПК (ГУП «Бай-Тал», СПК «Арга-Баары», СПК «Халыыр-Даш»): |  |  |  |  |  |
| 21 | коровы | гол | 90 | 50 | 4,50 | - |
| 22 | телята | гол | 70 | 25 | 1,75 | - |
| 23 | лошади | гол | 15 | 40 | 0,60 | - |
| 24 | МРС | гол | 3100 | 5 | 15,50 | - |
| 25 | яки | гол | 210 | 50 | 10,50 | - |
| 26 | Пекарня 250 шт/день, 200 кг/сут | т/сут | 0,74 | 27000 | 19,98 | 14,99 |
| 27 | Мини-завод по первичной обработке овечьей шерсти 8 т/год | объект | 1 | - | 14,77 | 14,77 |
| 28 | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов (камера шоковой заморозки) с возможностью переработки от 25 кг/час | объект | 1 | - | 3,35 | 3,35 |
| 29 | СТО | объект | 1 | - | 7,00 | 7,00 |
| 30 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 29,76 | - |
| 31 | Пождепо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 7,10 |
|  | Итого: |  |  |  | 114,81 | 47,21 |
|  | Неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 35,98 | 20,72 |
|  | Всего: |  |  |  | 755,55 | 435,07 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

Расходы воды и стоков (расчетный срок строительства)

Таблица 27

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измер. | Кол-во ед. | Норма водопотр. л/с | Водопот-ребление, м3/сут. | Водоот-ведение, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией; с ваннами | чел | 1787 | 230 | 411,01 | 411,01 |
| 2 | Школы | уч-ся | 410 | 11,5 | 4,72 | 4,72 |
| 3 | Детский сад «Сайзанак» | мест | 130 | 105 | 13,65 | 13,65 |
| 4 | Детский сад «Сайлык» | мест | 85 | 105 | 8,93 | 8,93 |
| 5 | Участковая больница | коек | 10 | 115 | 1,15 | 1,15 |
| 6 | Амбулатория | объект | 1 | - | 3,00 | 3,00 |
| 7 | Дом культуры | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 8 | Магазин | м2 торг. площ. | 536 | 12,5 | 6,70 | 6,70 |
| 9 | Интернат | мест | 50 | 70 | 3,50 | 3,50 |
| 10 | Пункт общественного питания на 150 мест | усл. блюд | 3600 | 16 | 57,60 | 57,60 |
| 11 | ФАП | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 12 | Аптека | объект | 1 | - | 0,03 | 0,03 |
| 13 | Прачечные | кг. белья | 107 | 75 | 8,03 | 8,03 |
| 14 | Баня на 13 мест | посещ | 104 | 180 | 18,72 | 18,72 |
| 15 | Дом быта | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 16 | Гостиницы | мест | 11 | 230 | 2,53 | 2,53 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |  |  |  |  |  |
| 17 | коровы | гол | 1800 | 50 | 90,00 | - |
| 18 | телята | гол | 2200 | 25 | 55,00 | - |
| 19 | свиньи | гол | 15 | 12 | 0,18 | - |
| 20 | лошади | гол | 550 | 40 | 22,00 | - |
| 21 | МРС | гол | 20000 | 5 | 100,00 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 53820 | 0,4 | 21,53* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 21444 | 3 | 64,33* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 810,19 | 543,01 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |
|  | Скот в СПК (ГУП «Бай-Тал», СПК «Арга-Баары», СПК «Халыыр-Даш»): |  |  |  |  |  |
| 22 | коровы | гол | 100 | 50 | 5,00 | - |
| 23 | телята | гол | 80 | 25 | 2,00 | - |
| 24 | лошади | гол | 20 | 40 | 0,80 | - |
| 25 | МРС | гол | 3500 | 5 | 17,50 | - |
| 26 | яки | гол | 230 | 50 | 11,50 | - |
| 27 | Пекарня 290 шт/день, 232 кг/сут | т/сут | 0,86 | 27000 | 23,22 | 17,42 |
| 28 | Убойный цех, 150 т/год | т/сут | 0,56 | 20000 | 11,20 | 11,20 |
| 29 | Цех по охлаждению и переработке молока, 1100 т/год | т/сут | 4,09 | 3500 | 14,32 | 10,74 |
| 30 | Мясоперерабатывающий мини-комплекс, 150 т/год | т/сут | 0,56 | 20000 | 11,20 | 11,20 |
| 31 | Мини-завод по первичной обработке овечьей шерсти 9 т/год | объект | 1 | - | 16,45 | 16,45 |
| 32 | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов (камера шоковой заморозки) с возможностью переработки от 25 кг/час | объект | 1 | - | 3,65 | 3,65 |
| 33 | СТО | объект | 1 | - | 7,00 | 7,00 |
| 34 | Пожарное депо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 7,10 |
| 35 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 77,16 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 208,10 | 84,75 |
|  | Неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 50,91 | 31,39 |
|  | Всего: |  |  |  | 1069,19 | 659,14 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды  не включен.

Сводная таблица водопотребления и водоотведения

Таблица 28

| Зона потребителей | Водопотребление, м3/сут | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | Современ-ное состо- яние | I очередь строи-тельства | Расчет-ный срок | Современ-ное состо- яние | I очередь строи-тельства | Расчет-ный срок |
| Жилая | 303,80 | 604,77 | 810,19 | 101,42 | 367,15 | 543,01 |
| Промышленная | 44,25 | 114,81 | 208,10 | 14,64 | 47,21 | 84,75 |
| Итого: | 348,05 | 719,58 | 1018,28 | 116,06 | 414,35 | 627,76 |
| Неучтенные расходы 5 % | 17,40 | 35,98 | 50,91 | 5,80 | 20,72 | 31,39 |
| Всего: | 365,45 | 755,55 | 1069,19 | 121,87 | 435,07 | 659,14 |

Объемы  дождевого и талого стока

Таблица 29

| № бассейна | Площадь бассейна, га | Объем дождевого стока, м3 | Объем талого стока, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11,7 | 140,40 | 497,25 |
| 14 | 7,3 | 87,60 | 310,25 |
| 15 | 6,7 | 80,40 | 284,75 |
| 16 | 5,9 | 70,80 | 250,75 |
|  | Всего: | 379,20 | 1343,00 |

Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации

Таблица 30

| № п / п | Наименование | I очередь стр - ва | Расчетный срок стр - ва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |  |
| 1 | Скважина глубиной 34 м, объект | 3 | 3 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 12 м3/час до 30 м3/час, объект | 3 | 3 |
| 3 | Насосная станция II подъема производительностью до 100 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 4 | Резервуар для воды объемом 150 м3, объект | 2 | 2 |
| 5 | Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов, км | 12,61 | 14,53 |
| 6 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки, км | 1,30 | 1,30 |
| 7 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку, км | 0,15 | 0,15 |
|  | Канализация |  |  |
| 8 | Канализационная насосная станция производительностью до 25 м3/час, объект | 1 | 2 |
| 9 | Канализационная насосная станция производительностью 13 – 150 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 10 | Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d =150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м, км | 8,14 | 10,01 |
| 11 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км | 2,20 | 2,20 |
| 12 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 1 нитку, км | 0,25 | 0,54 |
| 13 | Самотечный коллектор из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 200 мм, укладываемых на глубину 1,5 – 2 м в 2 нитки, км (выпуск в реку) | 0,21 | 0,21 |
| 14 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 700 м3/сут | 1 | 1 |
| 15 | Канализационные очистные сооружения для мясоперерабатывающего мини-комплекса и цеха по охлаждению и переработке молока производительностью 50 м3/сут, объект | 1 | 1 |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 16 | Пруды - отстойники емкостью 1350 м3, объект | 1 | 1 |
| 17 | Канализационная насосная станция производительностью 13-150 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 18 | Самотечные линии из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 200 – 300 мм, укладываемых на глубину 1,5 – 2 м, км | 1,08 | 1,08 |
| 19 | Самотечный коллектор очищенных дождевых вод из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 300 мм, укладываемых на глубину 1,5 – 2 м в 2 нитки, (выпуск в реку), км | 0,23 | 0,23 |
| 20 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-225х10,8, технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2 нитки, км | 2,13 | 2,13 |

2.5.2 Электроснабжение

Современное состояние

Основным источником электроснабжения с. Кара-Холь является сеть ОАО «МРСК Сибири», дочернее общество «Тываэнерго». Связь с энергосистемой и электроснабжение  с. Кара-Холь осуществляется от ПС №38 «Степная» 35/10 кВ 1х2,50 МВА фидером №38 – 02. Распределение электрической мощности на низком напряжении осуществляется через  ТП 10(6)/0,4 кВ (открытого и закрытого типов). Общая мощность существующих ТП 10(6)/0,4 кВ 420 кВА (коэффициент загрузки для однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ 90%, для двухтрансформаторных – 70%, cosφ 0,98). Мощность подключенных к сети потребителей 370,44 кВт. Распределительные сети 10 кВ одноцепные, воздушные. Протяженность ЛЭП 10 кВ 1,50 км.

Потребители I, II категории: детские сады, общеобразовательные и начальные школы, узел связи, больница и амбулатория, водозаборные скважины резервными источниками питания не обеспечены. Потребители III категории: жилые дома, административные здания, магазины, действующие  промпредприятия обеспечены одним источником питания.

Проектное предложение

Проектом предусматривается реконструкция существующей сети 10 кВ и, при необходимости, прокладка новой сети 10 кВ;

реконструкция и, при необходимости, демонтаж существующих  ТП 10/0,4 кВА;

установка новых трансформаторных подстанций для проектируемых и, при необходимости, существующих объектов (таблицы 31, 32, 33).

Электроснабжение с. Кара-Холь осуществляется от сохраняемой электроподстанции №38 35/10 кВ «Степная».

Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

(I очередь строительства)

Таблица 31

| № п/п | Наименование потребителей | Потребляемая мощность, кВт | Наименование ТП 10/0,4 кВ | Количество трансфор-ров | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома | 1157,11 | ТП №1 – ТП №7, ТП №10, ТП №11 | 13 | 4460 |
| 1.2 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Администрация сумона, контора ЖКХ | 17,20 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.2 | Дом культуры с библиотекой | 184,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.3 | Гостиница | 8,00 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.4 | Отделение полиции, ГИБДД | 14,86 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.5 | Отделение сбербанка | 8,46 | ТП №2 | 2 | 250 |
| 1.2.6 | Почта, отделение связи | 20,00 | ТП №2 | 2 | 250 |
| 1.2.7 | МОУ Кара-Хольская СОШ на 190 учащихся | 200,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.8 | МОУ Кара-Хольская СОШ на 220 учащихся | 250,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.9 | Интернат Кара-Хольская СОШ | 26,50 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.10 | МДОУ «Сайлык» на 85 мест | 65,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.11 | Столовая | 140,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.12 | Стадион | 5,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.13 | Аптека | 15,00 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.14 | Торгово–офисное здание | 90,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.15 | Магазины сохраняемые (6 объектов) | 58,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
|  |  |  | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.16 | Пекарня | 25,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| Итого: | 2284,13 | ТП №1 – ТП №7, ТП №10, ТП №11 | 13 | 4460 |
| I | Производственная зона |  |  |  |  |
| I.I | АЗС (перенос на новую площадку) с СТО | 25,00 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.II | Автотранспортное предприятие | 30,00 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.III | Строительный двор (пилорамы) | 35,00 | ТП №8 | 2 | 400 |
| I.IV | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов | 20,00 | ТП №12 | 1 | 160 |
| I.V | Мини – завод по первичной обработке овечьей шерсти | 25,00 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.VI | Пожарное депо на 2 машины | 5,20 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.VII | Полигон ТБО | 10,00 | ТП №13 | 2 | 160 |
| I.VIII | Скотомогильник с биотермической ямой | 12,00 | ТП №13 | 2 | 160 |
| I.IX | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 12 м3/час до 30 м2/час (3 объекта) | 50,91 | ТП №14 | 2 | 160 |
| I.X | Насосная станция II подъема производительностью до 100 м3/час | 73,60 | ТП №14 | 2 | 160 |
| I.XI | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 700 м3/сутки | 100,00 | ТП №13 | 2 | 160 |
| I.XII | Канализационная насосная станция производительностью до 25 м3/час (2 объекта) | 6,80 | ТП №12 | 1 | 160 |
| I.XIII | Канализационная насосная станция производительностью до 150 м3/час | 35,10 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.XIV | Канализационные очистные сооружения для мясоперерабатывающего мини – комплекса и цеха по охлаждению и переработке молока производительностью 50 м3/сутки | 32,00 | ТП №8 | 2 | 400 |
| I.XV | Котельная | 157,98 | ТП №8 | 2 | 400 |
| Итого: | 618,59 | ТП №1, ТП №8, ТП №9, ТП №12, ТП №13, ТП №14 | 8 | 1700 |
| Всего: | 2902,72 | ТП №1 – ТП № 14 | 21 | 6160 |

Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ

(расчетный срок строительства)

Таблица 32

| № п/п | Наименование потребителей | Потребляемая мощность, кВт | Наименование ТП 10/0,4 кВ | Количество трансфор-ров | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома, дачи | 1492,18 | ТП №1 – ТП №7, ТП №10, ТП №11 | 13 | 4460 |
| 1.2 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Администрация сумона, контора ЖКХ | 17,20 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.2 | Дом культуры с библиотекой | 184,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.3 | Гостиница | 8,00 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.4 | Отделение полиции, ГИБДД | 14,86 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.5 | Отделение сбербанка | 8,46 | ТП №2 | 2 | 250 |
| 1.2.6 | Почта, отделение связи | 20,00 | ТП №2 | 2 | 250 |
| 1.2.7 | МОУ Кара-Хольская СОШ на 190 учащихся | 200,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.8 | МОУ Кара-Хольская СОШ на 220 учащихся | 250,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.9 | Интернат Кара-Хольская СОШ | 26,50 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.10 | МДОУ «Сайлык» на 85 мест | 65,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.11 | Столовая | 140,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.12 | Стадион | 5,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.13 | Аптека | 15,00 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.14 | Торгово-офисное здание | 90,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.15 | Магазины сохраняемые (6 объектов) | 58,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
|  |  |  | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.16 | Пекарня | 25,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.17 | Дом быта | 35,30 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.18 | Детская школа искусств | 12,00 | ТП №2 | 2 | 250 |
| 1.2.19 | МДОУ «Сайзанак» на 130 мест | 99,00 | ТП №6 | 1 | 400 |
|  |  |  | ТП №7 | 1 | 250 |
| 1.2.20 | Кара-Хольская участковая больница, аптека при больнице | 97,20 | ТП №2 | 2 | 250 |
| 1.2.21 | Спорткомплекс, ДЮСШ | 40,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.22 | Баня, прачечная | 27,40 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.23 | Общественный центр (парикмахерская, кафе, магазин бытовой техники) | 65,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.24 | Магазин | 23,27 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.25 | Автокасса с отстойно-разворотной площадкой общественного транспорта | 8,00 | ТП №2 | 2 | 250 |
| Итого: | 3026,37 | ТП №1 – ТП №7, ТП № 10, ТП №11 | 13 | 4460 |
| I | Производственная зона |  |  |  |  |
| I.I | АЗС (перенос на новую площадку) с СТО | 25,00 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.II | Автотранспортное предприятие | 30,00 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.III | Строительный двор (пилорамы) | 35,00 | ТП №8 | 2 | 400 |
| I.IV | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов | 20,00 | ТП №12 | 1 | 160 |
| I.V | Мини – завод по первичной обработке овечьей шерсти | 25,00 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.VI | Пожарное депо на 2 машины | 5,20 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.VII | Полигон ТБО | 10,00 | ТП №13 | 2 | 160 |
| I.VIII | Скотомогильник с биотермической ямой | 12,00 | ТП №13 | 2 | 160 |
| I.IX | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 12 м3/час до 30 м2/час (3 объекта) | 50,91 | ТП №14 | 2 | 160 |
| I.X | Насосная станция II подъема производительностью до 100 м3/час | 73,60 | ТП №14 | 2 | 160 |
| I.XI | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 700 м3/сутки | 100,00 | ТП №13 | 2 | 160 |
| I.XII | Канализационная насосная станция производительностью до 25 м3/час (2 объекта) | 6,80 | ТП №12 | 1 | 160 |
| I.XIII | Канализационная насосная станция производительностью до 150 м3/час | 35,10 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.XIV | Канализационные очистные сооружения для мясоперерабатывающего мини – комплекса и цеха по охлаждению и переработке молока производительностью 50 м3/сутки | 32,00 | ТП №8 | 2 | 400 |
| I.XV | Котельная | 512,42 | ТП №8 | 2 | 400 |
| I.XVI | Цех по охлаждению и переработке молока | 39,50 | ТП №12 | 1 | 160 |
| I.XVII | Мясоперерабатывающий мини – комплекс (коптильный цех, упаковочный цех, цех мясных полуфабрикатов, убойный цех) | 50,00 | ТП №12 | 1 | 160 |
| Итого: | 1062,53 | ТП №1, ТП №8, ТП №9, ТП №12, ТП №13, ТП №14 | 8 | 1700 |
| Всего: | 4088,90 | ТП №1 – ТП № 14 | 21 | 6160 |

Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ

Таблица 33

| № п/п | Наименование ЛЭП 10 кВ | Протяженность ЛЭП 10 кВ, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | Расч. срок строительства |
| 1 | Сохраняемые | 0,45 | 0,45 |
| 2 | Проектируемые кабельные | 2,34 | 2,34 |
| 3 | Проектируемые воздушные | 5,25 | 5,25 |
| Всего: | 8,37 | 8,37 |

На I очередь строительства необходимо 2902,72 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий села необходимо 618,59  кВт электрической мощности. На I очередь и расчетный срок строительства для электроснабжения используются сохраняемые трансформаторные подстанции и проектируются  одно и двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 6160 кВА. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на первую очередь строительства  –  8,37 км, из них кабельных линий –  2,34 км.

На расчетный срок строительства необходимо 4088,90 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий села необходимо 1062,53 кВт электрической мощности. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на расчетный срок строительства – 8,37 км, из них кабельных линий –  2,34 км.

Для прокладки воздушных ЛЭП 10 кВ предлагается использовать сталеалюминевые провода на железобетонных опорах. Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о потребителях электроэнергии от ОАО «Тываэнерго», типовых проектов и удельных норм. Результаты расчетов сведены в таблицу 34. К строительству принимаются типовые трансформаторные  подстанции открытого и закрытого типов.

Потребляемая электрическая мощность

Таблица 34

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Потребляемая электрическая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | I очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| 1 | Селитебная зона: |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые дома | кВт | 221,83 | 1157,11 | 1492,18 |
| 1.2 | объекты соцкультбыта | кВт | 56,00 | 1127,02 | 1534,19 |
|  | Итого: |  | 277,83 | 2284,13 | 3026,37 |
| 2 | Производственная зона | кВт | 92,61 | 618,59 | 1062,53 |
|  | Итого: |  | 92,61 | 618,59 | 1062,53 |
|  | Всего: |  | 370,44 | 2902,72 | 4088,90 |

2.5.3  Теплоснабжение

Современное состояние

На территории  жилой и производственной зон села Кара-Холь имеется децентрализованная система теплоснабжения.

В селе имеется 6 котельных  (согласно  справке «Характеристика существующих котельных»), которые обслуживают административно-общественную застройку села, школы, детсады и больницу.

Остальные объекты соцкультбыта и производства снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

Жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Действующие котельные, обслуживающие административно-общественную застройку села, школы и детсад «Сайлык» сохраняются до ввода в эксплуатацию новой котельной. Котельные, обслуживающие больницу и детсад «Сайзанак» сохраняются на I очередь строительства.

Существующие тепловые сети - локальные с малым радиусом обслуживания, сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения от новой  котельной.

Проектные предложения

Климатологические данные

Климатологические данные приняты согласно СНиП 23-01-99* и составляют:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - минус  47ºС;

то же, вентиляции - минус 47ºС;

средняя температура отопительного периода - минус 15ºС;

продолжительность отопительного периода - 225 суток.

Тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенных и неблагоустроенных жилых домах. Для промышленного производства и сельского хозяйства – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста производства.

Система теплоснабжения

На I очередь строительства теплоснабжение предусматривается:

- Для проектируемых и сохраняемых объектов соцкультбыта, проектируемой жилой застройки и рядом расположенных производственных предприятий - централизованное от новой  котельной, расположенной в западной части села. Горячее водоснабжение данных объектов - централизованное от котельной. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя  - вода с температурами 95-70ºС.

- Для удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла.

Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

- Для существующих жилых зданий - от поквартирных источников тепла.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома - 4,601 Гкал/ч;

соцкультбыт - 2,339 Гкал/ч;

производство - 1,090 Гкал/ч.

Необходимая производительность новой котельной составит 4,067 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

На расчетный срок строительства теплоснабжение предусматривается:

- Для всех жилых, общественных и близкорасположенных производственных предприятий - централизованное от  котельной. Горячее водоснабжение  – централизованное от котельной.

- Для удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла.

Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

жилые дома - 5,361 Гкал/ч;

соцкультбыт - 2,814 Гкал/ч;

производство - 1,761 Гкал/ч.

Необходимая производительность  котельной составит  10,533 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

Тепловые сети и сооружения

Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 ст. 10, укладываемых в непроходные сборные ж/б каналы по серии 3.006.1-2/87. На тепловой сети устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных ж/б элементов.

Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».

Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком ТУ 5768-001-49693977-2003.

Общие тепловые нагрузки и протяженность тепловых сетей по периодам строительства сведены в главе 3.4, таблице 39  «Основные технико-экономические показатели генерального плана с. Кара-Холь».

2.5.4 Сооружения связи

2.5.4.1  Современное состояние

Телефонная проводная связь

Информация о существующих в с. Кара-Холь объектах проводной телефонной связи предоставлена Северным Центром Коммуникаций Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Тывасвязьинформ», таблица 35.

Характеристика объектов проводной телефонной связи (современное состояние)

Таблица 35

| Тип используемой АТС | Место установки в населенном пункте | Общая емкость телефонной станции, номеров | Используется абонентами, номеров | Протяженность линий связи, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦАТС «МС – 240» | с. Кара-Холь, ул. Кошкар-оол, д 33 | 100 | 100 | 2,50 |

Емкость существующих   АТС используется на 100%, при этом телефонной проводной связью обеспечено 19%  семей и организаций села.

Сотовая связь

Исходя из данных об объектах сотовой связи, предоставленных операторами сотовой связи, действующими на территории РФ, существующие базовые станции установлены за пределами территории села.

Радиорелейная и спутниковая связь

Информация о существующих объектах радиорелейной (спутниковой) связи предоставлена ОАО «Тывасвязьинформ» (таблица 36). Услуги радиорелейной (спутниковой) связи в республике Тыва предоставляются провайдерами: Planetsky, SpaseGate, RADUGA INTERNET, Sky – Fi  (со спутника Bonum 1).

Характеристика объектов радиорелейной (спутниковой) связи

(современное состояние)

Таблица 36

| Тип наземной станции | Рабочая частота, МГц | Место установки в населенном пункте | Существующая / планируемая |
| --- | --- | --- | --- |
| Абонентская ЗССС «Искра – А» | 14350/11050 | с. Кара-Холь, ул. Кошкар-оол, д. 33 | Существующая |

Телевизионное и радиовещание

Филиал ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва» находится по адресу: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Островского, 2.

РТПЦ «Республики Тыва» предоставляет технические средства для трансляции программ телерадиовещания государственным компаниям ВГТРК, ГРК «Маяк» (Юность), ГТРК «Тыва».

Возможность принимать программу «Первый канал», транслируемую по системе «Экран», имеют 99% населения Республики Тыва.

Для ОАО «Телекомпания НТВ» РТПЦ Республики Тыва предоставляет 11 передатчиков мощностью от 10 до 100 Вт. Программу смотрят жители столицы и районных центров, что составляет 56% населения республики.

2.5.4.2  Проектное предложение

Телефонная проводная связь

Емкость существующих АТС используется на 100%. При строительстве новых объектов жилого фонда, соцкультбыта и производственных предприятий необходима установка новой цифровой АТС. На первую очередь строительства проектируется установка цифровой  АТС  емкостью 646 номеров, на расчетный срок строительства – АТС емкостью 686 номеров. Для организаций используется 15%  от общей емкости проектируемых объектов  проводной телефонной сети связи, таблица 37.

Емкость объектов проводной телефонной связи (проектное предложение)

Таблица 37

| Количество номеров |
| --- |
| Первая очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| Для жилого фонда | Для организаций | Для жилого фонда | Для организаций |
| 562 | 84 | 596 | 90 |

Использование глобальной сети «Интернет» населением сумона планируется на первую очередь строительства 70%, на расчетный срок строительства – 100%. Проектом предусмотрена прокладка оптоволоконной сети связи и реконструкция существующих сетей связи. Ориентировочная протяженность проектируемых сетей связи 5,64 км.

Сотовая связь

Данные о планируемых объектах сотовой связи представлены в таблице 38.

Планируемые объекты сотовой связи

Таблица 38

| Удельная нагрузка на абонента в сети сотовой, Эрл* | Стандарт сотовой связи | Ориентировочная зона покрытия базовой станции, км2 | Оператор сотовой связи | Ориентировочное место установки базовой станции в населенном пункте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,065 | GSM 900/1800 | 1510 | ЗАО «ЕТК» | с. Кара-Холь, ул. Кошкар–оола, д. 33 |
| 0,065 | GSM 900/1800 | 1510 | ОАО «МТС» | с. Кара-Холь, ул. Кошкар–оола, д. 33 |
| 0,065 | GSM 900/1800 | 1510 | ОАО «Мегафон» | с. Кара-Холь, ул. Кошкар–оола, д. 33 |

*Примечание: в удельной нагрузке на абонента в час наибольшей нагрузки (ЧНН) учтена  нагрузка подвижных и стационарных абонентов сети (РД 45.162 – 2001).

Телевизионное и радиовещание

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно-технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

Основные задачи ЕПТК:

• получение телевизионных и радиовещательных программ по наземным и спутниковым каналам от вещателей и производителей контента;

• коммутация и технический контроль качества телепрограмм;

• распределение телевизионных и радиопрограмм по наземным и спутниковым каналам;

• трансляция телевизионных и радиопрограмм в регионах;

• архивирование и выдача телепрограмм из архива по запросам потребителей.

Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и управляемая им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из центра в регионы и из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический сегмент (спутниковые каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы сбора и распределения программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные наземные волоконно–оптические линии связи, т.е. на земной сегмент. ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва» будет включен в ЕПТК России.

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС.

Рис. 2   Схема ЕПТК

2.5.5  Инженерная подготовка территории

В геоморфологическом отношении село расположено на правобережной террасе горной реки Алаш в месте впадения в нее р. Тапсы. Это эрозионная долина, обработанная оледенением и значительно обновленная в верхнечетвертичное - голоценовое время. Поверхность террасы в с. Кара-Холь имеет абсолютные отметки 1290 – 1295 м. Речные отложения р. Алаш сливаются с речными наносами правого притока р. Тапсы и флювиогляциальными отложениями. Бассейн р. Алаш с севера ограничен отрогами Западного Саяна, с юго-запада - Шапшальским хребтом.

В аллювиальных и флювиогляциальных отложениях района сформирован единый водоносный  средненеоплейстоценовый-голоценовый флювиогляциальный и аллювиальный комплекс. Вскрытая его мощность на территории села составляет 22 м.

Водоносный средненеоплейстоценовый-голоценовый флювиогляциальный и аллювиальный комплекс распространен по всей площади села и окружающей его территории. Занимает долины реки Алаш и ее притоков (в том числе р. Тапсы, в устье которой расположено с. Кара-Холь), объединяет водоносный верхненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный горизонт и водоносный средне-верхненеоплейстоценовый флювиогляциальный горизонт. Водовмещающие породы представлены  галечниковыми, валунно-галечниковыми отложениями, с песчаным и супесчаным заполнителем. В верхней части разреза с прослоями суглинков.

Под четвертичными осадками залегают породы фундамента – средне-верхнекембрийские  и верхнерифейско-нижнекембрийские эффузивно-осадочные образования.

Продуктивный водоносный средненеоплейстоценовый-голоценовый флювиогляциальный и аллювиальный комплекс используется для водоснабжения села. По гидрогеодинамическим параметрам породы водоносного горизонта хорошо обводнены. Питание и режим водоносного горизонта, в основном, зависят от влияния поверхностных вод  р. Алаш, которая является здесь основной дреной. В теплый период времени горизонт питает река и атмосферные осадки, зимой в него разгружаются подземные воды всех водоносных подразделений, расположенных гипсометрически выше по потоку.

Подземные воды из-за неглубокого залегания (до 10 м) и отсутствия выдержанных водоупоров относятся к категории незащищённых, с размером 1-ого пояса ЗСО в радиусе 50 м от каждой скважины.

Качество подземных вод водозаборных скважин в с. Кара-Холь, как и на всей площади распространения водоносного горизонта, хорошее. Подземные воды среднеюрского водоносного комплекса по качеству соответствуют нормативным требованиям и пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По опросным данным, территория села не подвержена затоплению (наводнению), связанному с весенними половодьями и ледоходом, а также высокими летне-осенними дождевыми паводками. Наивысший уровень воды 1% обеспеченности р. Алаш, в районе села – 46,3 м. Проектируемая территория села находится выше отметок затопления и подтопления.

По природным условиям территория, в целом, пригодна для застройки, но с учетом нивелирования  вышеизложенных  неблагоприятных факторов, требует проведения следующих  мероприятий по  инженерной  подготовке:

1. Укрепление берегов, склонов  и  их общее  благоустройство.

2. Вертикальная  планировка территории.

3. Отвод  поверхностных  стоков.

4. Предотвращение оврагообразования.

5. Ветрозащитные  и  шумозащитные  мероприятия.

1)  Укрепление  берегов, склонов рек  и  их  общее  благоустройство

Участки береговой полосы требуют проведения комплекса берегоукрепительных работ: уполаживания крутых склонов, мероприятий по благоустройству и озеленению этих участков. Проведение мероприятий  направлено на исключение размыва и разрушения берегов атмосферными осадками и паводковыми водами, использование в дальнейшем прибрежной полосы частично  для устройства зоны отдыха населения.

Крутые склоны берегов подлежат укреплению засевом трав и посадкой кустарника с развитой корневой системой.

2)  Вертикальная  планировка

Вертикальная планировка территории выполняется с учетом высотного расположения существующей застройки, максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения поверхностного  водоотвода  и  решает организацию системы водостоков и высотную планировку улично-дорожной сети. Продольные уклоны по уличной сети соответствуют нормативным и находятся в  пределах от 0,05% до 0,9%.

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий предполагается, в основном, выборочная под здания, так как поверхностный водоотвод с территории существующей и проектируемой застройки обеспечен естественным рельефом. В местах, где планируется подсыпка  земли, предусмотрена сплошная вертикальная планировка территории.

3)  Отвод  поверхностных  стоков

В проекте принимается  открытая  система  водостоков.

Для защиты территории села, приема и отвода поверхностных стоков с прилегающих к нему возвышенностей, вдоль внешних границ устраиваются нагорные канавы трапециевидного поперечного сечения (профиля) с отсыпкой с низовой стороны вала из вынутого грунта. Выпуск  воды  из  нагорных канав осуществляется в тальвеги и пониженные места  рельефа.

Площадь водосбора, размеры канавы и продольные уклоны определяются на следующих стадиях проектирования.

Водоотвод по улицам осуществляется по продольным лоткам.  Для отвода поверхностных сточных вод из пониженных мест предусмотрено устройство закрытой ливневой канализации.

Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий перед сбросом их в водоемы  подвергаются  очистке  на  локальных  очистных  сооружениях.

4)  Предотвращение оврагообразования

Интенсивный процесс берегообрушения и неорганизованный поверхностный сток в логах способствует процессу оврагообразования.

Для предотвращения разрушительных процессов оврагообразования предусматриваются следующие мероприятия:

- засыпка вершины оврага, в местах, где склоны оврагов представляют собой почти отвесный обрыв;

- уполаживание склонов оврагов до крутизны не более 1:3, в местах, где склоны и дно оврага приобретают более пологий характер;

- залужение склонов и закрепление их древесно-кустарниковой растительностью, имеющую сильно развитую и глубоко залегающую корневую систему;

- отвод поверхностных стоков от вершины оврага.

5)  Ветрозащитные  и  шумозащитные  мероприятия

Для защиты жилой застройки  и  территорий  лечебных  и  детских учреждений  от  сильных  ветров,  которые  способствуют  выдуванию  снежного  покрова  в  продолжительный зимний  период, а  также, для  осуществления  защиты  жилых  территорий  от  шума  и  загазованности, необходимо производить многорядную посадку деревьев лиственных пород, обладающих  повышенной  шумозащитной  способностью  и  газопылеустойчивостью.

Глава 2.6 	ТРАНСПОРТНАЯ  СТРУКТУРА  И  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ

2.6.1  Внешние межселенные связи

Село Кара-Холь находится в Бай-Тагинском кожууне западной части Республика Тыва.

Связь с республиканским центром осуществляется автомобильным транспортом.

Пассажирские перевозки и грузоперевозки осуществляется автомобильным транспортом по дороге регионального значения «Кызыл - Мажалык - Кара-Холь».

Рис. 3   Въезд в село

Дорога имеет гравийное и грунтовое покрытие. Состояние дороги удовлетворительное.

Грузовой транспорт проходит по территории села.

В настоящее время в с. Кара-Холь автостанция отсутствует. На расчетный срок строительства пассажирским пунктом прибытия и отправления в проекте принята автокасса с отстойно-разворотной площадкой общественного транспорта, запроектированная в восточной части села. Такое размещение позволит обеспечить равноудаленность автокассы и площадки от прилегающей жилой застройки и организацию отстойно-разворотной площадки с соблюдением санитарных норм.

2.6.2  Внутренний сельский транспорт

Грузовой автотранспорт

Грузоперевозки в с. Кара-Холь осуществляются индивидуальными предпринимателями. Парк грузовых автомобилей в селе состоит из 36 единиц.

К расчётному сроку количество грузовых автомобилей составит 54 единицы (население 1787 чел.), согласно уровню автомобилизации 30 грузовых автомобилей на 1000 жителей (СНиП 2.07.01-89* п. 6.3).

Пассажирский автотранспорт

В настоящее время пассажирские перевозки внутри села и вне села не организованы, действующих пассажирских маршрутов нет. Перевозки до административного центра кожууна с. Тээли осуществляются частным извозом, от с. Тээли пассажирские перевозки осуществляет АТП Кызыла и АТП АК-Довурака. Рейсы автобусного маршрута республиканского значения «Кызыл - Ак-Довурак - Тээли» осуществляется 1 раз в день; «Ак-Довурак – Тээли – Бай-Тал» - 1 раз в день; «Ак-Довурак – Тээли – Шуй» - 1 раз в день.

Учитывая рост межселенных связей и трудовые передвижения, проектом предусмотрено организовать на расчетный срок строительства маршрут от г. Ак-Довурак до с. Кара-Холь. Количество рейсов маршрута 2 раза в неделю, обслуживается МУП «Ак-Довуракское ПАТП».

Внутри села, пассажирские маршруты проектом не предусмотрены, так как все здания социального, культурного и бытового обслуживания находятся в радиусе пешеходной доступности.

Трудовые перевозки планируется осуществлять служебным транспортом, исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, число ведомственных автомобилей составит 4 единицы (из расчета 2 ведомственных автомобиля на 1000 жителей согласно п. 6.3 СНиП 2.07.01-89*). Затраты времени на трудовые передвижения не превысят 30 минут, что соответствует требованиям п. 6.2. СНиП 2.07.01-89*.

Легковой и служебный автотранспорт

В настоящее время при численности населения 1587 человек в селе насчитывается 80 единиц легкового автотранспорта. Обеспеченность населения легковым автомобильным транспортом составляет 50 автомобиля на 1000 чел. На расчетный срок планируется увеличение уровня автомобилизации до 200 автомобилей на 1000 чел. Таким образом, на расчетный срок (население 1787 чел.) количество легкового автотранспорта составит 358 ед., включая 5 такси и 4 ведомственных автомобилей; 179 ед. мотоциклов и мопедов (100 ед. на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п. 6.3).

Такси

Пассажирские перевозки в с. Кара-Холь осуществляются частным извозом. На расчетный срок предусмотрено организовать фирмы такси с количеством автомобилей 5 ед. (3 такси на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п. 6.3).

2.6.3  Структура улично-дорожной  сети

Въезд в село осуществляется с восточной стороны.

В настоящее время улично-дорожная сеть с. Кара-Холь имеет прямоугольную схему. Главные и основные улицы в жилой застройке располагаются преимущественно в продольном и поперечном направлениях. Все дороги села имеют грунтовое покрытие.

Улично-дорожная сеть села запроектирована с учетом: сложившейся системы улиц и дорог; требований сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающими территориями; формирования основных перспективных планировочных направлений развития производственных, жилых зон и общественно-административного центра села.

С целью улучшения транспортного обслуживания населения настоящим проектом предлагается корректировка структуры улично-дорожной сети.

Схема улично-дорожной сети принята прямоугольной. Главные улицы связывают селитебную застройку с производством, объектами социального, культурного и бытового обслуживания и имеют выход на дорогу, связывающую с. Кара-Холь с другими населенными пунктами.

Классификация проектируемых улиц и дорог произведена по категориям согласно табл. 9 СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений»: поселковые дороги, сельские дороги, главные улицы, улицы в жилой застройке – основные, улицы в жилой застройки – второстепенные, проезды (см. графическую часть проекта, лист ГП-9).

На схеме транспортной инфраструктуры представлены рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог с учетом реконструкции существующих, что позволит организовать хорошее транспортное обслуживание населения.

Ширина проектируемых улиц и дорог в красных линиях принята с учетом прокладки инженерных сетей и составляет от 20 м до 24 м (см. профили улиц графическая часть проекта, лист ГП-9 «Схема транспортной инфраструктуры»).

Поперечные профили для главных улиц приняты по типу 3; для основных улиц в жилой застройке по типу 3; для второстепенных улиц в жилой застройке по типу 3; для проездов по типу 4. Для поселковых дорог, связывающих с. Кара-Холь с внешними дорогами общей сети рекомендуется тип 1, для сельских дорог  тип 2.

В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, назначенной категории улиц и дорог (с учетом табл. 9 СНиП 2.07.01-89*, «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог сельских поселений» и п. 4.2.4 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»), ширина проезжей части улиц и дорог принята для:

- поселковых дорог – 7,0 м;

- сельских дорог – 6,0 м;

- главных улиц – 7,0 м;

- основных улиц в жилой застройке – 7,0 м;

- второстепенных улиц в жилой застройке – 7,0 м;

- проездов – 4,5 м.

Проезжие части улиц и дорог на расчетный срок запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Пешеходное движение по улицам и переулкам проектируются по тротуарам, на дорогах и проездах по обочинам. Ширина тротуаров принята: на главных улицах – 2,25 м, на основных улицах в жилой застройке – 1,50 м, на второстепенных улицах в жилой застройке и переулках – 1,00 м. Уличные тротуары запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Протяженность улично-дорожной сети на первую очередь составляет 10,19 км, на расчетный срок составляет 12,23 км. Существующая протяженность составляет – 6,47 км.

2.6.4  Организация автотранспортного обслуживания

К сооружениям для постоянного хранения и обслуживания автотранспорта относятся гаражи для личного и служебного пользования, открытые стоянки для постоянного хранения, открытые стоянки для временного хранения, АЗС, СТО. Расчёт сооружений производится по нормам СНиП 2.07.01-89*.

Гаражи

В настоящее время хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется в гаражах на территориях придомовых земельных участков.

На территории с. Кара-Холь количество гаражных построек составляет 42 объекта, из них 10 построек для грузового транспорта и 32 постройки в личном использовании. Гаражи для грузового транспорта находятся в разрушенном состоянии, бесхозные.

На расчетный срок индивидуальные гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещаются равномерно по селу, в основном на территориях земельных участков жилых домов.

Транспорт и спецтехнику частных предпринимателей, предусмотрено разместить на территориях производственных предприятий.

Гаражи служебного транспорта располагаются на существующих и проектируемых производственных площадках.

Стоянки

Открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на расчетный срок размещаются равномерно по селу в основном на территориях земельных участков жилых домов.

В настоящее время на территории села нет действующих автостоянок.

При определении общей потребности в местах для временного хранения легковых автомобилей учтены и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением коэффициентов (см. прим.2 п. 6.33 СНиП 2.07.01-89*).

Общее расчетное количество легкового автотранспорта составит:

358х1 + (90х0,5+89х0,25) = 425 единиц.

Открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, согласно СНиП 2.07.01-89* п. 6.33 и п. 6.36, площадь стоянок составит 6,27 тыс.м2 (358 х 0,7 х 25 м2 на  машино/место).

Месторасположение временных стоянок предусмотрено следующим образом:

- в районах общественных зданий и специализированных центров располагаются 5% стоянок, что составляет 0,45 тыс. м2;

- в жилых и производственных районах 25%, что составляет 2,24 х 2 = 4,48 тыс. м2;

- в зонах массового кратковременного отдыха 15%, т.е. 1,34 тыс. м2 .

Остальная площадь парковочных и стояночных мест обеспечивается в зонах усадебной застройки (СНиП 2.07.01-89* п. 6.33).

Для грузовых автомобилей стоянки располагаются в пределах производственных зон.

Для автобусов предусмотрена площадка для отстоя на территории автокассы.

Автозаправочные станции

В с. Кара-Холь имеется одна не действующая автозаправочная станция, расположенная в юго-западной части села.

Расчет автозаправочных станций выполнен исходя из нормативов количества заправок:

- грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток;

- легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток;

- мотоциклы - 1 заправка за 2 суток.

Требуемое количество заправок на расчетный срок для с. Кара-Холь составляет:

54 / 2 + 358 / 3 + 179 / 2 = 236 заправок / сут.

Приведение различных транспортных средств к одному расчетному виду (легковому автомобилю) выполнено согласно п. 1.3 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»:

358х1 + 54х3 + 90х0,75 + 89х0,5 = 632 авт.

Исходя из требуемого количества заправок (1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей) для обслуживания автомобильного транспорта села Кара-Холь достаточно одной АЗС.

На первую очередь строительства проектируется АЗС на новой площадке, расположенной в западной части села, по направлению автодороги на озеро Кара-Холь.

Станции технического обслуживания

На территории с. Кара-Холь, в настоящий момент, нет станций техобслуживания.

На расчетный срок количество СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей (СНиП 2.07.01-89* п. 6.40). Потребность составит 3 поста, размер земельного участка менее 1,0 га.

Проектом предусмотрено строительство СТО (I оч. стр.) в западной части села, на одной площадке с проектируемой АЗС.

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ

ЧАСТЬ 3    	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Структура планировочной организации генерального плана, предлагаемая проектом, построена на современных градостроительных требованиях к населённому месту, максимальном учёте всех факторов, влияющих на пространственную организацию села, а  именно: климатических особенностей, условий рельефа площадки, её инженерно-геологической характеристики, специфики производственных территорий, а также, сложившейся планировочной структуры и реальных возможностей территориального роста.

Территориальные возможности для нового жилищного строительства села в настоящее время весьма ограничены. С северной стороны жилой зоны протекает р. Алаш; с южной вплотную подступают высокие горы; с западной стороны вклиниваются заболоченные участки; с восточной пойменная часть р. Тапсы залесена, а в зимнее время образуются наледи, весной территория устья реки подтапливается.

В результате анализа существующей ситуации, в основу проектных решений комплексной архитектурно-планировочной организации территории положены следующие принципы:

- максимальное использование резервных территорий населенного пункта,

- минимальное изъятие на перспективу не освоенных сельскохозяйственных земель,

- совершенствование системы культурно-бытового обслуживания,

- совершенствование внутренней и межселенной инженерно-транспортной сети.

Глава 3.1   	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПОТЕНЦИАЛА

Основной задачей проекта является обеспечение гармоничного и комфортного территориального развития населенного пункта, упорядочение использования территорий.

При уточнении границ территории села в проекте генерального плана используются утверждённые границы населённого пункта, учтённые в схеме кадастрового деления и резервные  территории для перспективного развития.

Главными планировочными задачами являются следующие:

Выбор направления территориального развития с учётом обновления и упорядочения существующей планировочной структуры, корректировки существующих границ населённого пункта, развитие села с учётом существующей сложившейся планировочной структуры, внутренних и внешних связей, корректировки существующих границ (см. приложения к пояснительной  записке).

Решениями настоящего генерального плана, предлагается территорию существующей  селитебной зоны села сохранить и наметить дальнейшее развитие жилого образования в 2 этапа:

- в западном, восточном и частично южном направлениях, на свободных от застройки  территориях  (на первую  очередь строительства и перспективу);

- общественный центр формировать на месте существующего, с расширением на свободных площадках (на первую очередь и расчётный  срок  строительства);

- существующую жилую застройку по ул. Зеленая в южной части села, вдоль р. Тапсы, сохранить до амортизации.

Глава 3.2   ДОСТИГНУТЫЙ  УРОВЕНЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНПЛАНА

Основным  градостроительным  документом  развития  генерального  плана  с. Кара-Холь, по которому велась застройка до настоящего времени, являлся «Проект планировки и застройки пос. Кара-Холь, ц. ус. совхоза «Кара-Холь» Бай-Тайгинского района Тувинской АССР», выполненный проектным институтом «Красноярскгипросовхозстрой» в 1983 г. (шифр 364/44). Положения действовавшего до настоящего времени документа генерального плана реализованы незначительно.

По этому проекту развитие селитебной территории предусматривалось в западном и восточном направлениях на территории, освобождающиеся от существующей застройки с большим процентом износа. Площадь участков предусматривалась 0,12 га на участок.

Производственные территории решались рассредоточено на нескольких участках. МРМ и складская зона располагались в границах села, ферма КРС, стригальный пункт, очистные сооружения проектировались к востоку от селитьбы, ниже по течению рек.

Участки предложено застраивать одно-двухквартирными жилыми домами с этажностью в один и два этажа.

В соответствии с показателями проекта генплана 1983 г., на первую очередь развития  предполагался рост численности населения до 1900 чел., а на расчётный срок - до 2200 чел.  Численность населения с. Кара-Холь на момент обследования составляла 1738 чел.

Не достигнуты показатели планируемого уровня развития производства, как и объемов  жилищного и культурно-бытового строительства и инженерного обеспечения. При этом основная планировочная структура населённого пункта и функциональное зонирование, предусматриваемые проектом планировки 1983 г. не нарушены. Сохранены основные транспортные связи (главные улицы) и местоположение общественного центра, подцентров обслуживания.

Глава 3.3	ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ  ЖИЛОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Дальнейшее развитие селитебной зоны села Кара-Холь определено на основе оценки ресурсного потенциала территории и градостроительной ценности земель.

В планировочной структуре населённого пункта с. Кара-Холь генеральным планом намечаются следующие преобразования:

- основное развитие планировочной структуры населённого пункта, осуществляется за счёт освоения северо-восточной, юго-восточной и юго-западной свободных площадок, а также, реконструкции существующих жилых кварталов;

- улучшение объемно-пространственного решения центра и подцентров обслуживания путём частичного сноса ветхих аварийных строений, общей реконструкции, благоустройства и озеленения;

- создание упорядоченной транспортной схемы с учётом перспективного развития села, системы культурно-бытового обслуживания, пешеходных связей;

- организация промышленно-складских территорий, резервирование территорий для малого предпринимательства и бизнеса;

- озеленения территорий санитарно-защитных зон от источников вредности и производственных зон, зелёных насаждений вдоль дорог с целью улучшения санитарно-гигиенического состояния села  и окружающей его природной среды;

- улучшение структуры и санитарного состояния жилых территорий за счёт проведения  комплекса мероприятий по реконструкции, инженерному благоустройству и инженерной подго-товке территории и т.д.

Генеральным планом села предполагается, также, изменение границ населенного пункта.

3.3.1  Функциональное  зонирование

По функциональному назначению и характеру использования территория населённого  пункта делится на: селитебную, производственную, общественную, зону отдыха и, санитарно-защитные зоны.

Развитие жилой зоны и резервные территории намечаются в юго-западном, северо-восточном и юго-восточном направлениях. Расположение общественного центра сохраняется. Спортивная зона проектируется восточнее жилой зоны, а общепоселковая зона отдыха северо-восточнее, на берегу р. Алаш.

В западной части села сосредоточены все производственные и коммунально-складские территории. Производственные предприятия сгруппированы максимально компактно с соблюдением санитарно-защитных зон друг от друга и от селитебной территории.

Существующее кладбище сохраняется на прежнем месте.

Станция биологической очистки сточных вод; полигон ТБО и скотомогильника с биотермической ямой предусмотрены восточнее села на территории Барун-Хемчикского кожууна, а водозаборные сооружения южнее селитебной зоны выше по течению р. Тапсы.

Общепоселковая котельная проектируется на территории производственной зоны.

Проектом предусматривается более чёткое зонирование территории с реорганизацией или уточнением основных функциональных зон, с целью перспективного комплексного развития селитебной территории, развития градообразующих предприятий, а также, с учётом перспективной  организации зон обслуживания и отдыха населения с. Кара-Холь.

3.3.2  Структурно – планировочный  каркас  селитебной  территории

В связи с тем, что генеральный план с. Кара-Холь решался на основе существующего населённого пункта, на его структуру значительное влияние оказала сложившаяся система улиц и дорог, инженерно-техническая характеристика площадки.

Сложившиеся главные сельские улицы служат структуроорганизующими композиционными осями для села: это ул. Монгуш Эдуард, ул. Кошкар-оол и ул. Адыгбай, которые одновременно являются основными транспортными и пешеходными связями населённого пункта. Жилая застройка по ул. Зеленая сохраняется генеральным планом до амортизации.

Сложившаяся планировочная структура селитебной зоны сохраняется. Основные территории для перспективного усадебного строительства, предусмотрены северо-западнее и юго-западнее сложившейся жилой застройки. Ориентировочная площадь данных, свободных территорий – 2,67 га.

Перспективную жилую зону предлагается застраивать - усадебной застройкой с земельными участками площадью 0,1-0,15 га. Организация жилой зоны - квартальная. Все жилые кварталы и группы домов имеют нормативную пешеходную доступность к местам расположения детских школьных и дошкольных учреждений, а также, к остановкам общественного транспорта и связаны между  собой зелёными пешеходными аллеями и бульварами.

Общественный центр сформирован, в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией. В составе центра: административные здания, магазины, Дом культуры с залом на 250 мест, Дом быта на 13 рабочих мест, гостиница  на 11 мест, баня, прачечная, больница на 9 койко-мест, спортивная зона.

3.3.3  Организация  производственных  и  коммунальных  территорий

Производственная зона сформирована западнее селитьбы в составе: АЗС со станцией технического обслуживания; автотранспортного предприятия; строительного двора с пилорамой; пункта по заготовке и переработке ягод и дикоросов; мини-завода по первичной обработки шерсти; цеха по охлаждению и переработке молока; мясоперерабатывающего мини-комплекса; пожарного депо.

По проекту предлагается корректировка границ производственных площадок, с уточнением их габаритов с учётом санитарных зон, существующих и перспективных капитальных сооружений и построек. Производственные комплексы размещаются на свободных территориях. Учитывается функциональное назначение, мощность и местоположение существующих и проектируемых  предприятий. При въезде в с. Кара-Холь предусматривается строительство  автокассы с отстойно-разворотной площадкой для рейсового автобуса.

Общая  площадь  производственных территорий и объектов коммунального хозяйства всего в границах села  на расчётный срок строительства  составит 4,78 га. Перечень промышленных предприятий  см. на листе ГП-5 «Генеральный план (основной чертеж) с. Кара-Холь М 1: 2 000».

3.3.4  Санитарные – защитные  зоны

В соответствии с санитарной классификацией наиболее вредными проектируемыми пред-приятием являются мясоперерабатывающий мини-комплекс, в состав которого входит убойный цех. Это производства III класса вредности с санитарной защитной зоной 300 м.  Остальные предприятия, по санитарной классификации относятся к предприятиям IV – V класса вредности, с соответствующими санитарными зонами - 100 м и  50 м.

3.3.5  Озеленение  и  рекреационные  территории

В настоящее время система озеленения не соответствует нормативным требованиям – очень слабо озеленены улицы и участки общественных зданий. С северо-западной и юго-западной сторон села примыкают заболоченные территории. Единственно притягательный фактор строительной площадки – живописная, озеленённая пойма р. Тапсы, естественные зеленые массивы на её берегах.

Проектом предусматривается создание единой системы зелёных насаждений, связывающих воедино жилые и производственные зоны, общественный центр, спортивную зоны.

Проектируемая система озеленения представляет собой пространственно увязанные насаждения различного назначения.

- насаждения общего пользования (скверы, бульвары, однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль улиц);

- насаждения ограниченного пользования (озеленение индивидуальных усадеб, участков общественных зданий, производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитное озеленение между жилой и производственными зонами).

Система озеленения села проектируется с учётом существующей зелени и активного её включения в планировочную структуру. Спортивно-парковая зона намечается в восточной части села, также, сохраняются естественные скверы в жилой застройке. Озеленение решено в виде древесно-кустарниковых посадок с учётом почвенно-климатических условий района.

Для озеленения рекомендуются местные породы деревьев и кустарников. Бульвары и главные улицы предлагается  озеленять рядовыми посадками и живой изгородью из кустарников.  Лесопосадочный материал должен подбираться из местных пород. Для выращивания древесно-кустарниковой растительности, при имеющихся климатических, природных  и  грунтовых  условиях местности, при  этом  потребуются должные агротехнические мероприятия, большие трудозатраты и  капиталовложения.

Глава 3.4  	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПЛАНА с. КАРА-ХОЛЬ

Таблица 39

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. |  | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 153,81 | 150,34 | 150,34 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | в том числе: |
| 1. | жилая зона | га | 22,63 | 26,37 | 29,83 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (...) | 14,71 | 17,55 | 19,84 |
|  |  | в том числе: |
| 1.1. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 22,63 | 26,37 | 29,53 |
|  |  | % | 14,71 | 17,54 | 19,64 |
| 1.2. | зона малоэтажной жилой застройки | га | - | - | 0,3 |
|  |  | % | - | - | 0,2 |
| 2. | общественно-деловая зона | га | 3,59 | 9,81 | 9,71 |
|  |  | % | 2,33 | 6,52 | 6,46 |
|  |  | в том числе: |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | 0,14 | 0,82 | 0,82 |
|  |  | % | 0,09 | 0,54 | 0,54 |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | 0,27 | 0,27 |
|  |  | % | - | 0,18 | 0,18 |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | 0,68 | 1,21 | 1,21 |
|  |  | % | 0,44 | 0,8 | 0,8 |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | 1,65 | 5,18 | 5,18 |
|  |  | % | 1,07 | 3,45 | 3,45 |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | 0,17 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 0,11 | 0,2 | 0,2 |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | 0,52 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | % | 0,34 | 0,98 | 0,98 |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | 0,43 | 0,55 | 0,98 |
|  |  | % | 0,28 | 0,37 | 0,65 |
| 3. | производственная зона | га | 0,82 | 2,85 | 5,25 |
|  |  | % | 0,54 | 1,89 | 3,49 |
|  |  | в том числе: |
| 3.1. | зона промышленности | га | 0,7 | 2,25 | 4,65 |
|  |  | % | 0,46 | 1,49 | 3,09 |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | - | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | - | 0,4 | 0,4 |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | 0,12 | - | - |
|  |  | % | 0,07 | - | - |
| 4. | зона инженерно-технической инфраструктуры | га | - | 1,3 | 1,5 |
|  |  | % | - | 0,86 | 1,0 |
|  |  | в том числе: |
| 4.1. | энергообеспечения | га | - | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | - | 0,86 | 0,86 |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - | 0,2 |
|  |  | % | - | - | 0,14 |
| 4.3. | связи | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 4.4. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | 22,7 | 24,32 | 24,32 |
|  |  | % | 14,76 | 16,18 | 16,18 |
|  |  | в том числе: |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.2. | зона поселкового транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | 22,7 | 24,32 | 24,32 |
|  |  | % | 14,76 | 16,18 | 16,18 |
| 5.5. | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 6. | рекреационные зоны | га | 36,77 | 34,24 | 42,27 |
|  |  | % | 23,9 | 22,77 | 28,11 |
|  |  | в том числе: |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | - | 1,81 | 9,84 |
|  |  | % | - | 1,2 | 6,55 |
| 6.2. | зона сельских природных территорий | га | 36,77 | 32,43 | 32,43 |
|  |  | % | 23,9 | 21,57 | 21,56 |
| 7. | зона специального назначения | га | - | 2,31 | 2,31 |
|  |  | % | - | 1,54 | 1,54 |
|  |  | в том числе: |
| 7.1. | озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 2,31 | 2,31 |
|  |  | % | - | 1,54 | 1,54 |
| 8. | зона перераспределения сельских земель | га | 0,98 | 0,98 | 3,65 |
|  |  | % | 0,64 | 0,65 | 2,43 |
|  |  | в том числе: |
| 8.1. | зона резервных территорий | га | - | - | 2,67 |
|  |  | % | - | - | 1,78 |
| 8.2. | иные зоны фонда перераспределения сельских земель (болото) | га | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | % | 0,64 | 0,65 | 0,65 |
| 9. | иные зоны (прочие неучтенные земли) | га | 66,32 | 49,12 | 32,01 |
|  |  | % | 43,12 | 32,68 | 21,29 |
| 9.1. | зона ограничений по рельефу с уклоном 10% и более | га | 23,68 | - | - |
|  |  | % | 15,39 | - | - |
| II. |  | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 1587 | 1687 | 1787 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 100 | 100 | 100 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 10,32 | 11,22 | 11,89 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 487 | 518 | 548 |
|  |  | % | 30,69 | 30,7 | 30,7 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 963 | 1024 | 1084 |
|  |  | % | 60,68 | 60,7 | 60,7 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 137 | 146 | 154 |
|  |  | % | 8,63 | 8,6 | 8,6 |
| III. |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 6,6 | 21 | 24 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 10400 | 35427 | 42888 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 170 | 223 |
|  |  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |
| 2.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 10400 | 35427 | 41928 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 170 | 196 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 | 97,7 |
| 2.2 | малоэтажная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | 960 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 1 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | 2,3 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 26527 | 35488 |
|  |  | кол-во домов | - | 25 | 51 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 69,23 | 68,75 |
|  |  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |
| 3.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 26527 | 34528 |
|  |  | кол-во домов | - | 25 | 50 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | 69,23 | 66,51 |
| 3.2. | малоэтажная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | 960 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | - | 2,24 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | 1500 | 3000 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 | 37 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | 4,23 | 7 |
|  |  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |
| 4.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 1500 | 3000 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 | 37 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 4,23 | 7 |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 10400 | 8900 | 7400 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 125 | 98 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 85,57 | 71,15 |
|  |  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |
| 5.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 10400 | 8900 | 7400 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 125 | 98 |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | 100 | 85,57 | 71,15 |
| IV. |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения: | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |  |
|  | из них: |  |
|  | - детские дошкольные учреждения - всего / 1000 чел. | мест. | 70 / 80 | 120 / 80 | 215 / 80 |
|  | - общеобразовательные школы - всего / 1000 чел. | мест. | 330 / 170 | 460 / 170 | 460 / 170 |
|  | - внешкольные учреждения, ДЮСШ - всего / % от общего числа школьников | мест./ % | 20 / | 20 / | 35 / 7,6 |
| 2. | объекты здравоохранения: |
|  | из них: |  |
|  | - амбулатория | коек / пос. в смену | 9 / - | - | - |
|  | - больница | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - аптечный киоск | объект | - | 1 | 2 |
| 3. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |
|  | из них: |  |
|  | - территория стадиона – всего / 1000 чел | га | 0,51 / - | 1,48 / - | 1,48 / - |
|  | - спортивные залы – всего / 1000 чел. | м2 площади пола | 450 / 80 | 450 / 80 | 450 / 80 |
|  | - бассейны – всего / 1000 чел. | м2 зеркала воды | - | - | 250 / - |
| 4. | учреждения культуры и искусства: |
|  | из них: |  |
|  | - клубы, всего / 1000 чел. | посетитель мест в зале | 200 нет данных / 230 | 400 250 / 230 | 400 250 / 230 |
|  | - библиотеки всего / 1000 чел. | тыс. ед. хранения читатель. место | 12 10 /6/7,5 | 12 10 /6/7,5 | 12 10 /6/7,5 |
| 5. | объекты торгового назначения: |
|  | из них: |  |
|  | - предприятия общественного питания – всего / 1000 чел. | пос. мест | - | 100/40 | 150/40 |
|  | - магазины – всего / 1000 чел. | м2 торг. пл. | нет данных | 506/300 | 536/300 |
| 6. | организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи: |
|  | из них: |  |
|  | - отделения связи / АТС | объект | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
|  | - отделения сбербанка РФ – всего / 1000 чел. | операционных мест | - | 1 | 1 |
| 7. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |
|  | - ЖКХ | объект | - | 1 | 1 |
|  | - дом быта / 1000 чел. | раб. мест | - | - | 13 / 7 |
|  | - приемный пункт химчистки | объект | - | - | 1 |
|  | - прачечные – всего / 1000 чел. | кг. белья в смену | - | - | 107 / 60 |
|  | - бани, сауны – всего / 1000 чел. | мест | - | - | 13 / 7 |
|  | - гостиницы – всего / 1000 чел. | мест | - | 10 / 6 | 11 / 6 |
|  | - пожарное депо | объект/машин | - | 1 / 2 | 1 / 2 |
| V. |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - | - |
| 2. | протяженность улично-дорожной сети: - всего | км | 6,47 | 10,19 | 12,23 |
|  |  | в том числе: |
|  | - с усовершенствованным покрытием | км / % | - | 7,95 65 | 12,23 100 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов села | км / км2 | - | - | - |
| 5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 50 | 130 | 200 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 30 | 30 |
| VI. |  | ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. |  | водоснабжение |
|  | водопотребление - всего | тыс. куб. м./ в сутки | 0,37 | 0,76 | 1,07 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,32 | 0,64 | 0,85 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,05 | 0,12 | 0,22 |
| 2. | вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./ в сутки | 0,29 | 1,88 | 1,88 |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л. / в сутки на чел. | 230 | 448 | 598 |
| 3. | протяженность сетей | км | - | 15,36 | 17,28 |
| 4. |  | водоотведение |
| 5. | Общее поступление сточных вод всего: | тыс. куб. м / в сутки | 0,12 | 0,44 | 0,66 |
|  |  | в том числе: |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,11 | 0,39 | 0,57 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,02 | 0,05 | 0,09 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./ в сутки | - | 0,50 | 0,70 |
| 7. | протяженность сетей | км | - | 13,21 | 15,37 |
| 8. |  | канализация дождевая |
|  | Количество дождевых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб. м. | - | 0,38 | 0,38 |
|  | Количество талых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб. м. | - | 1,34 | 1,34 |
|  | Производительность очистных сооружений | тыс. куб. м. | - | 1,35 | 1,35 |
| 9. | Протяженность сетей | км | - | 5,80 | 5,80 |
| 10. |  | электроснабжение |
| 10.1. | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,61 | 2,74 | 3,89 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | 0,68 | 1,17 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,61 | 2,06 | 2,72 |
| 10.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч | 384,37 | 1624,18 | 2176,83 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч | 384,37 | 1221,10 | 1522,10 |
| 11. | источники покрытия электронагрузок: | МВА | 0,42 | 6,16 | 6,16 |
| 12. | протяженность сетей 10 (6) кВ | км | 1,50 | 8,37 | 8,37 |
| 13. |  | теплоснабжение |
| 13.2. | потребление тепла - всего | млн. Гкал / год | 0,007 | 0,021 | 0,027 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал / год | 0,007 | 0,018 | 0,023 |
| 13.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал / час | - | 4,067 | 10,533 |
| 14. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 2,732 | 4,193 | - |
| 15. | протяженность сетей | км | Нет данных | 2,260 | 8,295 |
| 16. |  | связь |
| 17. | емкость АТС | номеров | 100 | 646 | 686 |
| 18. | обеспеченность населения проводной телефонной связью | номеров на 100 семей | 19 | 100 | 100 |
| 19. | Протяженность линий связи | км | 2,50 | 5,64 | 5,64 |
| 20. | Обеспеченность глобальной сетью интернет | % | - | 70 | 100 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. |  | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 153,81 | 150,34 | 150,34 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | в том числе: |
| 1. | жилая зона | га | 22,63 | 26,37 | 29,83 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (...) | 14,71 | 17,55 | 19,84 |
|  |  | в том числе: |
| 1.1. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 22,63 | 26,37 | 29,53 |
|  |  | % | 14,71 | 17,54 | 19,64 |
| 1.2. | зона малоэтажной жилой застройки | га | - | - | 0,3 |
|  |  | % | - | - | 0,2 |
| 2. | общественно-деловая зона | га | 3,59 | 9,81 | 9,71 |
|  |  | % | 2,33 | 6,52 | 6,46 |
|  |  | в том числе: |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | 0,14 | 0,82 | 0,82 |
|  |  | % | 0,09 | 0,54 | 0,54 |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | 0,27 | 0,27 |
|  |  | % | - | 0,18 | 0,18 |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | 0,68 | 1,21 | 1,21 |
|  |  | % | 0,44 | 0,8 | 0,8 |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | 1,65 | 5,18 | 5,18 |
|  |  | % | 1,07 | 3,45 | 3,45 |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | 0,17 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 0,11 | 0,2 | 0,2 |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | 0,52 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | % | 0,34 | 0,98 | 0,98 |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | 0,43 | 0,55 | 0,98 |
|  |  | % | 0,28 | 0,37 | 0,65 |
| 3. | производственная зона | га | 0,82 | 2,85 | 5,25 |
|  |  | % | 0,54 | 1,89 | 3,49 |
|  |  | в том числе: |
| 3.1. | зона промышленности | га | 0,7 | 2,25 | 4,65 |
|  |  | % | 0,46 | 1,49 | 3,09 |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | - | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | - | 0,4 | 0,4 |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | 0,12 | - | - |
|  |  | % | 0,07 | - | - |
| 4. | зона инженерно-технической инфраструктуры | га | - | 1,3 | 1,5 |
|  |  | % | - | 0,86 | 1,0 |
|  |  | в том числе: |
| 4.1. | энергообеспечения | га | - | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | - | 0,86 | 0,86 |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - | 0,2 |
|  |  | % | - | - | 0,14 |
| 4.3. | связи | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 4.4. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | 22,7 | 24,32 | 24,32 |
|  |  | % | 14,76 | 16,18 | 16,18 |
|  |  | в том числе: |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.2. | зона поселкового транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | 22,7 | 24,32 | 24,32 |
|  |  | % | 14,76 | 16,18 | 16,18 |
| 5.5. | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 6. | рекреационные зоны | га | 36,77 | 34,24 | 42,27 |
|  |  | % | 23,9 | 22,77 | 28,11 |
|  |  | в том числе: |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | - | 1,81 | 9,84 |
|  |  | % | - | 1,2 | 6,55 |
| 6.2. | зона сельских природных территорий | га | 36,77 | 32,43 | 32,43 |
|  |  | % | 23,9 | 21,57 | 21,56 |
| 7. | зона специального назначения | га | - | 2,31 | 2,31 |
|  |  | % | - | 1,54 | 1,54 |
|  |  | в том числе: |
| 7.1. | озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 2,31 | 2,31 |
|  |  | % | - | 1,54 | 1,54 |
| 8. | зона перераспределения сельских земель | га | 0,98 | 0,98 | 3,65 |
|  |  | % | 0,64 | 0,65 | 2,43 |
|  |  | в том числе: |
| 8.1. | зона резервных территорий | га | - | - | 2,67 |
|  |  | % | - | - | 1,78 |
| 8.2. | иные зоны фонда перераспределения сельских земель (болото) | га | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | % | 0,64 | 0,65 | 0,65 |
| 9. | иные зоны (прочие неучтенные земли) | га | 66,32 | 49,12 | 32,01 |
|  |  | % | 43,12 | 32,68 | 21,29 |
| 9.1. | зона ограничений по рельефу с уклоном 10% и более | га | 23,68 | - | - |
|  |  | % | 15,39 | - | - |
| II. |  | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 1587 | 1687 | 1787 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 100 | 100 | 100 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 10,32 | 11,22 | 11,89 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 487 | 518 | 548 |
|  |  | % | 30,69 | 30,7 | 30,7 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 963 | 1024 | 1084 |
|  |  | % | 60,68 | 60,7 | 60,7 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 137 | 146 | 154 |
|  |  | % | 8,63 | 8,6 | 8,6 |
| III. |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 6,6 | 21 | 24 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 10400 | 35427 | 42888 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 170 | 223 |
|  |  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |
| 2.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 10400 | 35427 | 41928 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 170 | 196 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 | 97,7 |
| 2.2 | малоэтажная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | 960 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 1 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | 2,3 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 26527 | 35488 |
|  |  | кол-во домов | - | 25 | 51 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 69,23 | 68,75 |
|  |  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |
| 3.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 26527 | 34528 |
|  |  | кол-во домов | - | 25 | 50 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | 69,23 | 66,51 |
| 3.2. | малоэтажная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | 960 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | - | 2,24 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | 1500 | 3000 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 | 37 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | 4,23 | 7 |
|  |  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |
| 4.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 1500 | 3000 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 | 37 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 4,23 | 7 |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 10400 | 8900 | 7400 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 125 | 98 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 85,57 | 71,15 |
|  |  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |
| 5.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 10400 | 8900 | 7400 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 125 | 98 |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | 100 | 85,57 | 71,15 |
| IV. |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения: | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |  |
|  | из них: |  |
|  | - детские дошкольные учреждения - всего / 1000 чел. | мест. | 70 / 80 | 120 / 80 | 215 / 80 |
|  | - общеобразовательные школы - всего / 1000 чел. | мест. | 330 / 170 | 460 / 170 | 460 / 170 |
|  | - внешкольные учреждения, ДЮСШ - всего / % от общего числа школьников | мест./ % | 20 / | 20 / | 35 / 7,6 |
| 2. | объекты здравоохранения: |
|  | из них: |  |
|  | - амбулатория | коек / пос. в смену | 9 / - | - | - |
|  | - больница | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - аптечный киоск | объект | - | 1 | 2 |
| 3. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |
|  | из них: |  |
|  | - территория стадиона – всего / 1000 чел | га | 0,51 / - | 1,48 / - | 1,48 / - |
|  | - спортивные залы – всего / 1000 чел. | м2 площади пола | 450 / 80 | 450 / 80 | 450 / 80 |
|  | - бассейны – всего / 1000 чел. | м2 зеркала воды | - | - | 250 / - |
| 4. | учреждения культуры и искусства: |
|  | из них: |  |
|  | - клубы, всего / 1000 чел. | посетитель мест в зале | 200 нет данных / 230 | 400 250 / 230 | 400 250 / 230 |
|  | - библиотеки всего / 1000 чел. | тыс. ед. хранения читатель. место | 12 10 /6/7,5 | 12 10 /6/7,5 | 12 10 /6/7,5 |
| 5. | объекты торгового назначения: |
|  | из них: |  |
|  | - предприятия общественного питания – всего / 1000 чел. | пос. мест | - | 100/40 | 150/40 |
|  | - магазины – всего / 1000 чел. | м2 торг. пл. | нет данных | 506/300 | 536/300 |
| 6. | организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи: |
|  | из них: |  |
|  | - отделения связи / АТС | объект | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
|  | - отделения сбербанка РФ – всего / 1000 чел. | операционных мест | - | 1 | 1 |
| 7. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |
|  | - ЖКХ | объект | - | 1 | 1 |
|  | - дом быта / 1000 чел. | раб. мест | - | - | 13 / 7 |
|  | - приемный пункт химчистки | объект | - | - | 1 |
|  | - прачечные – всего / 1000 чел. | кг. белья в смену | - | - | 107 / 60 |
|  | - бани, сауны – всего / 1000 чел. | мест | - | - | 13 / 7 |
|  | - гостиницы – всего / 1000 чел. | мест | - | 10 / 6 | 11 / 6 |
|  | - пожарное депо | объект/машин | - | 1 / 2 | 1 / 2 |
| V. |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - | - |
| 2. | протяженность улично-дорожной сети: - всего | км | 6,47 | 10,19 | 12,23 |
|  |  | в том числе: |
|  | - с усовершенствованным покрытием | км / % | - | 7,95 65 | 12,23 100 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов села | км / км2 | - | - | - |
| 5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 50 | 130 | 200 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 30 | 30 |
| VI. |  | ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. |  | водоснабжение |
|  | водопотребление - всего | тыс. куб. м./ в сутки | 0,37 | 0,76 | 1,07 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,32 | 0,64 | 0,85 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,05 | 0,12 | 0,22 |
| 2. | вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./ в сутки | 0,29 | 1,88 | 1,88 |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л. / в сутки на чел. | 230 | 448 | 598 |
| 3. | протяженность сетей | км | - | 15,36 | 17,28 |
| 4. |  | водоотведение |
| 5. | Общее поступление сточных вод всего: | тыс. куб. м / в сутки | 0,12 | 0,44 | 0,66 |
|  |  | в том числе: |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,11 | 0,39 | 0,57 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,02 | 0,05 | 0,09 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./ в сутки | - | 0,50 | 0,70 |
| 7. | протяженность сетей | км | - | 13,21 | 15,37 |
| 8. |  | канализация дождевая |
|  | Количество дождевых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб. м. | - | 0,38 | 0,38 |
|  | Количество талых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб. м. | - | 1,34 | 1,34 |
|  | Производительность очистных сооружений | тыс. куб. м. | - | 1,35 | 1,35 |
| 9. | Протяженность сетей | км | - | 5,80 | 5,80 |
| 10. |  | электроснабжение |
| 10.1. | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,61 | 2,74 | 3,89 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | 0,68 | 1,17 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,61 | 2,06 | 2,72 |
| 10.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч | 384,37 | 1624,18 | 2176,83 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч | 384,37 | 1221,10 | 1522,10 |
| 11. | источники покрытия электронагрузок: | МВА | 0,42 | 6,16 | 6,16 |
| 12. | протяженность сетей 10 (6) кВ | км | 1,50 | 8,37 | 8,37 |
| 13. |  | теплоснабжение |
| 13.2. | потребление тепла - всего | млн. Гкал / год | 0,007 | 0,021 | 0,027 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал / год | 0,007 | 0,018 | 0,023 |
| 13.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал / час | - | 4,067 | 10,533 |
| 14. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 2,732 | 4,193 | - |
| 15. | протяженность сетей | км | Нет данных | 2,260 | 8,295 |
| 16. |  | связь |
| 17. | емкость АТС | номеров | 100 | 646 | 686 |
| 18. | обеспеченность населения проводной телефонной связью | номеров на 100 семей | 19 | 100 | 100 |
| 19. | Протяженность линий связи | км | 2,50 | 5,64 | 5,64 |
| 20. | Обеспеченность глобальной сетью интернет | % | - | 70 | 100 |
| 21. | Санитарная очистка территории |
|  | Объем бытовых отходов | т / год | 495,66 | 876,72 | 778,13 |
|  | Полигон ТБО | единиц / га | - | 1 / | 1 / |
|  | Биотермическая яма | единиц / га | - | 1 / 1 | 1 / 1 |
|  | Охрана природы и рациональное природопользование |
|  | Общий объем сброса нормативно – очищенных вод | тыс. м3 / сут | - | 1,78 | 2,0 |

ЧАСТЬ 4    	ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

Первая  очередь  строительства  охватывает  период  с  2011 г  по  2021 г.

На этом этапе застройки села проектом ставится задача: произвести снос 4,23% жилого фонда с износом более 70%; довести обеспеченность населения жилым фондом до 21 м2/чел. общей площади квартир; расширить сеть учреждений соцкультбыта, приблизив её к рекомендуемой (см. ТЭП по проекту); продолжить формирование центра села; начать формирование новых подцентров обслуживания и производственной зоны.

Жилищное  строительство

Численность населения села на первую очередь  определена  в 1687 человек. При норме  обеспеченности в 21 м2 общей площади на 1 жителя к концу первой очереди село должно располагать жилым  фондом  в 35,427 тыс. м2 общей площади квартир. Из общего объема существующего жилого фонда в 10,4 тыс.м2 ветхий фонд, с износом более 70%, подлежащий замене составляет 1,5 тыс. м2. На первую очередь планируется заменить 1500 м2 ветхого жилого фонда. Объем  нового жилищного строительства составит 26,527 тыс. м2.

Жилищное усадебное строительство в объёме 24,027 тыс. м2 предусматривается на свободных территориях с приусадебными участками по 10-15 соток. Усадебное жилищное строительство будет производиться за счет средств населения.

Культурно-бытовое  строительство

Перечень учреждений и предприятий обслуживания рекомендуемый к

строительству на первую очередь строительства

Таблица 24а

| Наименование учреждений обслуживания | Общая вместимость по нормативам | Сохраняемые | Намеченные к строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Детские дошкольные учреждения | 135 | 70 | 120 |
| Общеобразовательные школы | 287 | 190 | 410 |
| Внешкольные учреждения, ДЮСШ, ДШИ | - | 20 | 20 |
| Школы-интернаты | - | 35 | 50 |
| Аптеки, объект | - | - | 1 |
| Открытые спортивные площадки (стадион), объект | 1 | - | 1 |
| Клубы, посет. мест | 388 | 200 | 188 |
| Сельские массовые библиотеки, тыс.ед. хранения / чит. место | 13 / 10 | 12 / 10 | 1 / - |
| Магазины, м2 | 506 | - | 506 |
| Предприятия общественного питания, мест | 68 | - | 100 |
| Прачечные, кг. белья в смену | 101 | - | 101 |
| Окно сберкассы, объект | 1 | - | 1 |
| Гостиницы, мест | 10 | - | 10 |

Производственное строительство

На первую очередь планируется строительство пожарной части, химчистки прачечной, двух цехов по переработке мясной и молочной продукции, убойного цеха с пунктом приёма шкур, подсобного хозяйства на 17 голов свиней, АЗС со станцией техобслуживания. Проектом намечается реконструкция производственных площадок АТП, Райпо, производственных баз частных предпринимателей.

Инженерно-техническая инфраструктура

Водоснабжение

На I очередь строительства все здания села обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта, для проектируемых производственных предприятий, для социального жилого дома, для проектируемых зданий индивидуальной жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, 3 скважины (1 из них резервная). Над водозаборными скважинами располагаются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 627 м3/сут. при глубине скважин 20 – 34 м. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующие скважины, не обеспеченные зоной санитарной охраны, должны быть затампонированы.

Хозяйственно-бытовая канализация

На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в проектируемых зданиях соцкультбыта, в проектируемых зданиях производственной зоны, для социального жилого дома и проектируемой индивидуальной жилой застройки села. Канализация  остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы.

Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем перекачиваются по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 500 м3/сут.

Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Алаш. На I очередь строительства проектируются канализационные очистные сооружения для мясоперерабатывающего мини-комплекса и цеха по охлаждению и переработке молока производительностью 50 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод села. На территории мини-завода по первичной обработке овечьей шерсти предусматриваются собственные очистные сооружения производственных стоков с отведением после очистки в сеть хоз-бытовой канализации села.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85 и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97. Расходы воды и стоков представлены в таблицах 26а, 28а

Дождевая канализация

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 22 бассейна, в том числе 18 бассейнов с водосборной площадью менее 20 га, имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.  Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице 30а.

Расходы воды и стоков (I очередь строительства)

Таблица 26а

| N п/п | Наименование потребителей | Един. измер. | Кол-во ед. | Норма водопотр. л/сут | Водопот-ребление, м3/сут. | Водоот-ведение, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией; с ваннами | чел | 100 | 230 | 23,00 | 23,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 1587 | 170 | 269,79 | 269,79 |
| 3 | Школы | уч-ся | 410 | 11,5 | 4,72 | 4,72 |
| 4 | Детский сад «Сайзанак» | мест | 35 | 105 | 3,68 | 3,68 |
| 5 | Детский сад «Сайлык» | мест | 85 | 105 | 8,93 | 8,93 |
| 6 | Участковая больница | коек | 9 | 115 | 1,04 | 1,04 |
| 7 | Амбулатория | объект | 1 | - | 2,00 | 2,00 |
| 8 | Дом культуры | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 9 | Магазин | м2 торг. площ. | 506 | 12,5 | 6,33 | 6,33 |
| 10 | Интернат | мест | 50 | 70 | 3,50 | 3,50 |
| 11 | Пункт общественного питания на 100 мест | усл. блюд | 2400 | 16 | 38,40 | 38,40 |
| 12 | ФАП | объект | 1 | - | 0,45 | 0,45 |
| 13 | Аптека | объект | 1 | - | 0,03 | 0,03 |
| 14 | Дом быта | объект | 1 | - | 0,50 | 0,50 |
| 15 | Гостиницы | мест | 10 | 230 | 2,30 | 2,30 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |  |  |  |  |  |
| 16 | коровы | гол | 1600 | 50 | 80,00 | - |
| 17 | телята | гол | 1900 | 25 | 47,50 | - |
| 18 | свиньи | гол | 10 | 12 | 0,12 | - |
| 19 | лошади | гол | 500 | 40 | 20,00 | - |
| 20 | МРС | гол | 18000 | 5 | 90,00 | - |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 48900 | 0,4 | 19,56* | - |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 20244 | 3 | 60,73* | - |
|  | Итого: |  |  |  | 604,77 | 367,15 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |
|  | Скот в СПК (ГУП «Бай-Тал», СПК «Арга-Баары», СПК «Халыыр-Даш»): |  |  |  |  |  |
| 21 | коровы | гол | 90 | 50 | 4,50 | - |
| 22 | телята | гол | 70 | 25 | 1,75 | - |
| 23 | лошади | гол | 15 | 40 | 0,60 | - |
| 24 | МРС | гол | 3100 | 5 | 15,50 | - |
| 25 | яки | гол | 210 | 50 | 10,50 | - |
| 26 | Пекарня 250 шт/день, 200 кг/сут | т/сут | 0,74 | 27000 | 19,98 | 14,99 |
| 27 | Мини-завод по первичной обработке овечьей шерсти 8 т/год | объект | 1 | - | 14,77 | 14,77 |
| 28 | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов (камера шоковой заморозки) с возможностью переработки от 25 кг/час | объект | 1 | - | 3,35 | 3,35 |
| 29 | СТО | объект | 1 | - | 7,00 | 7,00 |
| 30 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 29,76 | - |
| 31 | Пождепо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 7,10 |
|  | Итого: |  |  |  | 114,81 | 47,21 |
|  | Неучтенные расходы 5%: |  |  |  | 35,98 | 20,72 |
|  | Всего: |  |  |  | 755,55 | 435,07 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

Сводная таблица водопотребления и водоотведения

Таблица 28а

| Зона потребителей | Водоотведение, м3 / сут |
| --- | --- |
|  | Современное состояние | I очередь строительства | Современное состояние | I очередь строительства |
| Жилая | 303,80 | 604,77 | 101,42 | 367,15 |
| Промышленная | 44,25 | 114,81 | 14,64 | 47,21 |
| Итого: | 348,05 | 719,58 | 116,06 | 414,35 |
| Неучтенные расходы 5 % | 17,40 | 35,98 | 5,80 | 20,72 |
| Всего: | 365,45 | 755,55 | 121,87 | 435,07 |

Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации

Таблица 30а

| № п / п | Наименование | I очередь стр - ва |
| --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |
| 1 | Скважина глубиной 34 м, объект | 3 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 12 м3/час до 30 м3/час, объект | 3 |
| 3 | Насосная станция II подъема производительностью до 100 м3/час, объект | 1 |
| 4 | Резервуар для воды объемом 150 м3, объект | 2 |
| 5 | Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов, км | 12,61 |
| 6 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки, км | 1,30 |
| 7 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку, км | 0,15 |
|  | Канализация |  |
| 8 | Канализационная насосная станция производительностью до 25 м3/час, объект | 1 |
| 9 | Канализационная насосная станция производительностью 13 – 150 м3/час, объект | 1 |
| 10 | Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d =150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м, км | 8,14 |
| 11 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км | 2,20 |
| 12 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 1 нитку, км | 0,25 |
| 13 | Самотечный коллектор из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 200 мм, укладываемых на глубину 1,5 – 2 м в 2 нитки, км (выпуск в реку) | 0,21 |
| 14 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 700 м3/сут | 1 |
| 15 | Канализационные очистные сооружения для мясоперерабатывающего мини-комплекса и цеха по охлаждению и переработке молока производительностью 50 м3/сут, объект | 1 |
|  | Дождевая канализация |  |
| 16 | Пруды - отстойники емкостью 1350 м3, объект | 1 |
| 17 | Канализационная насосная станция производительностью 13-150 м3/час, объект | 1 |
| 18 | Самотечные линии из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 200 – 300 мм, укладываемых на глубину 1,5 – 2 м, км | 1,08 |
| 19 | Самотечный коллектор очищенных дождевых вод из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 300 мм, укладываемых на глубину 1,5 – 2 м в 2 нитки, (выпуск в реку), км | 0,23 |
| 20 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-225х10,8, технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2 нитки, км | 2,13 |

Электроснабжение

Основным источником электроснабжения с. Кара-Холь является сеть ОАО «МРСК Сибири», дочернее общество «Тываэнерго». Связь с энергосистемой и электроснабжение  с. Кара-Холь осуществляется от ПС №38 «Степная» 35/10 кВ 1х2,50 МВА фидером №38 – 02. Распределение электрической мощности на низком напряжении осуществляется через  ТП 10(6)/0,4 кВ (открытого и закрытого типов). Общая мощность существующих ТП 10(6)/0,4 кВ 420 кВА (коэффициент загрузки для однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ 90%, для двухтрансформаторных – 70%, cosφ 0,98). Мощность подключенных к сети потребителей 370,44 кВт. Распределительные сети 10 кВ одноцепные, воздушные. Протяженность ЛЭП 10 кВ 1,50 км.

Проектом предусматривается реконструкция существующей сети 10 кВ и, при необходимости, прокладка новой сети 10 кВ;

реконструкция и, при необходимости, демонтаж существующих  ТП 10/0,4 кВА;

установка новых трансформаторных подстанций для проектируемых и, при необходимости, существующих объектов (таблицы 31а, 33а).

Электроснабжение с. Кара-Холь осуществляется от сохраняемой  электроподстанции №38 35/10 кВ «Степная».

Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

(I очередь строительства)

Таблица 31а

| № п/п | Наименование потребителей | Потребляемая мощность, кВт | Наименование ТП 10/0,4 кВ | Количество трансфор-ров | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селитебная зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома | 1157,11 | ТП №1 – ТП №7, ТП №10, ТП №11 | 13 | 4460 |
| 1.2 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Администрация сумона, контора ЖКХ | 17,20 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.2 | Дом культуры с библиотекой | 184,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.3 | Гостиница | 8,00 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.4 | Отделение полиции, ГИБДД | 14,86 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.5 | Отделение сбербанка | 8,46 | ТП №2 | 2 | 250 |
| 1.2.6 | Почта, отделение связи | 20,00 | ТП №2 | 2 | 250 |
| 1.2.7 | МОУ Кара-Хольская СОШ на 190 учащихся | 200,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.8 | МОУ Кара-Хольская СОШ на 220 учащихся | 250,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.9 | Интернат Кара-Хольская СОШ | 26,50 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.10 | МДОУ «Сайлык» на 85 мест | 65,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.11 | Столовая | 140,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.12 | Стадион | 5,00 | ТП №11 | 2 | 400 |
| 1.2.13 | Аптека | 15,00 | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.14 | Торгово–офисное здание | 90,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| 1.2.15 | Магазины сохраняемые (6 объектов) | 58,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
|  |  |  | ТП №4 | 1 | 250 |
| 1.2.16 | Пекарня | 25,00 | ТП №3 | 2 | 630 |
| Итого: | 2284,13 | ТП №1 – ТП №7, ТП №10, ТП №11 | 13 | 4460 |
| I | Производственная зона |  |  |  |  |
| I.I | АЗС (перенос на новую площадку) с СТО | 25,00 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.II | Автотранспортное предприятие | 30,00 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.III | Строительный двор (пилорамы) | 35,00 | ТП №8 | 2 | 400 |
| I.IV | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов | 20,00 | ТП №12 | 1 | 160 |
| I.V | Мини – завод по первичной обработке овечьей шерсти | 25,00 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.VI | Пожарное депо на 2 машины | 5,20 | ТП №9 | 1 | 100 |
| I.VII | Полигон ТБО | 10,00 | ТП №13 | 2 | 160 |
| I.VIII | Скотомогильник с биотермической ямой | 12,00 | ТП №13 | 2 | 160 |
| I.IX | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 12 м3/час до 30 м2/час (3 объекта) | 50,91 | ТП №14 | 2 | 160 |
| I.X | Насосная станция II подъема производительностью до 100 м3/час | 73,60 | ТП №14 | 2 | 160 |
| I.XI | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 700 м3/сутки | 100,00 | ТП №13 | 2 | 160 |
| I.XII | Канализационная насосная станция производительностью до 25 м3/час (2 объекта) | 6,80 | ТП №12 | 1 | 160 |
| I.XIII | Канализационная насосная станция производительностью до 150 м3/час | 35,10 | ТП №1 | 2 | 250 |
| I.XIV | Канализационные очистные сооружения для мясоперерабатывающего мини – комплекса и цеха по охлаждению и переработке молока производительностью 50 м3/сутки | 32,00 | ТП №8 | 2 | 400 |
| I.XV | Котельная | 157,98 | ТП №8 | 2 | 400 |
| Итого: | 618,59 | ТП №1, ТП №8, ТП №9, ТП №12, ТП №13, ТП №14 | 8 | 1700 |
| Всего: | 2902,72 | ТП №1 – ТП № 14 | 21 | 6160 |

Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ

Таблица 33а

| № п/п | Наименование ЛЭП 10 кВ | Протяженность ЛЭП 10 кВ, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства |
| 1 | Сохраняемые | 0,45 |
| 2 | Проектируемые кабельные | 2,34 |
| 3 | Проектируемые воздушные | 5,25 |
| Всего: | 8,37 |

На I очередь строительства необходимо 2902,72 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий села необходимо 618,59  кВт электрической мощности. На I очередь и расчетный срок строительства для электроснабжения используются сохраняемые трансформаторные подстанции и проектируются  одно и двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 6160 кВА. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на первую очередь строительства  –  8,37 км, из них кабельных линий –  2,34 км.

Потребляемая электрическая мощность

Таблица 34а

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Потребляемая электрическая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | I очередь строительства |
| 1 | Селитебная зона: |  |  |  |
| 1.1 | жилые дома | кВт | 221,83 | 1157,11 |
| 1.2 | объекты соцкультбыта | кВт | 56,00 | 1127,02 |
|  | Итого: |  | 277,83 | 2284,13 |
| 2 | Производственная зона | кВт | 92,61 | 618,59 |
|  | Итого: |  | 92,61 | 618,59 |
|  | Всего: |  | 370,44 | 2902,72 |

Теплоснабжение

В селе имеется 6 котельных, которые обслуживают административно-общественную застройку села, школы, детсады и больницу.

Остальные объекты соцкультбыта и производства снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

Жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Действующие котельные, обслуживающие административно-общественную застройку села, школы и детсад «Сайлык» сохраняются до ввода в эксплуатацию новой котельной. Котельные, обслуживающие больницу и детсад «Сайзанак» сохраняются на I очередь строительства.

Существующие тепловые сети - локальные с малым радиусом обслуживания, сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения от новой  котельной.

На I очередь строительства теплоснабжение предусматривается:

- Для проектируемых и сохраняемых объектов соцкультбыта, проектируемой жилой застройки и рядом расположенных производственных предприятий - централизованное от новой  котельной, расположенной в западной части села. Горячее водоснабжение данных объектов - централизованное от котельной. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя  - вода с температурами 95-70ºС.

- Для удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла.

Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

- Для существующих жилых зданий - от поквартирных источников тепла.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома - 4,601 Гкал/ч;

соцкультбыт - 2,339 Гкал/ч;

производство - 1,090 Гкал/ч.

Необходимая производительность новой котельной составит 4,067 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

Сооружения связи

Емкость существующих АТС используется на 100%. При строительстве новых объектов жилого фонда, соцкультбыта и производственных предприятий необходима установка новой цифровой АТС. На первую очередь строительства проектируется установка цифровой АТС емкостью 646 номеров. Для организаций используется 15% от общей емкости проектируемых объектов  проводной телефонной сети связи, таблица 37а.

Емкость объектов проводной телефонной связи (проектное предложение)

Таблица 37а

| Количество номеров |
| --- |
| Первая очередь строительства |
| Для жилого фонда | Для организаций |
| 562 | 84 |

Использование глобальной сети «Интернет» населением сумона планируется на первую очередь строительства 70%.

Таблица 37б

| № п∕п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость АТС | номеров | 100 | 646 |
| 2 | Обеспеченность населения проводной телефонной связью | номеров на 100 семей | 19 | 100 |
| 3 | Протяженность линий связи | км | 2,50 | 5,64 |
| 4 | Обеспеченность глобальной сетью интернет | % | - | 70 |

ЧАСТЬ 5   	ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

# ГЛАВА 5.1   ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Под окружающей природной средой на проектируемой территории понимается совокупность природных и природно-антропогенных факторов, оказывающих непосредственное воздействие на уровень жизни населения населённого пункта.

Современная деятельность человека вызывает значительные видимые и скрытые изменения параметров окружающей среды. В процессе своей жизнедеятельности человек воздействует на природные компоненты среды обитания – атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, животный мир и растительность. Вмешательство в естественные процессы растет и приводит к изменениям структуры почв, идентификации эрозийных процессов, активных геохимических и химических процессов в атмосфере, гидросфере и литосфере, происходят изменения микроклимата и т.д.

Главным объектом охраны окружающей среды является природная составляющая и объекты культурного наследия.

Оценка воздействия на окружающую среду предназначена для выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния любого вида планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ планирование устойчивого развития территории предполагает её функциональное зонирование, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства и зон с особыми условиями использования территории. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные, подземные водные объекты и на водосборные площади, загрязнение недр и почв, размещение отходов производства и потребления.

Для сохранения окружающей среды необходимо:

- бережно относиться ко всем, без исключения, компонентам окружающей природной среды;

- своевременно выявлять неблагоприятные воздействия на компоненты ОС;

- разработать комплекс мероприятий по охране ОС (в т.ч. систему мониторинга).

«Охрана окружающей среды» входит в состав работы «Проект генерального плана с. Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна Республики Тува».

Целью разработки данного раздела является устойчивое развитие с. Кара-Холь и обеспечение благоприятных условий проживания населения, важнейшим фактором которых является состояние окружающей среды.

В задачи разработки  раздела входило:

- выявление зон с особыми условиями использования территории, а также оценка размещения объектов хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде;

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории села.

Село Кара-Холь является населенным пунктом сумона Кара-Хольский расположено в северо-западной части Бай-Тайгинского кожууна. Село Кара-Холь расположено на правом берегу реки Алаш и левом реки Тапсы. Главный въезд в село с восточной стороны. Расстояние от райцентра с. Тээли 120 км.

Численность населения села Кара-Холь на момент обследования 1587 человек. Принимаемая в проекте численность населения на 1 очередь строительства составит 1687 человек, на расчетный срок 1787 человек.

# ГЛАВА 5.2   ОЦЕНКА  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

Село Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва расположено в 27,5 км восточнее от границы района падения (РП)  отделяющихся частей  (ОЧ) ракет носителей  (РН) № 326,  в связи с чем нет оснований считать, что какой либо воздействие может быть оказано на него при падении ОЧ РН.  Многолетняя статистика использования РП № 326 свидетельствует что какие – либо прогнозы чрезвычайных ситуаций вызванных падением ОЧ РН отсутствуют. Многолетний мониторинг РП осуществляемый специалистами Института водных экологических проблем СО РАН (г. Барнаул) и Географического факультета им. М.В. Ломоносова (г. Москва) загрязнений окружающей среды не выявил. Какого либо воздействия от падения ОЧ РН за границей РП по результатам мониторинга не выявлено. Последствий негативно отражающихся на состоянии объектов окружающей среды в РП, так же не зафиксировано.

# 5.2.1   Состояние и охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных компонентов окружающей природной среды. Благоприятное состояние атмосферного воздуха составляет естественную основу устойчивого социально-экономического развития. Он выполняет биологические, производственные, транспортные и иные функции. Качество атмосферного воздуха непосредственно влияет на здоровье человека, продолжительность жизни, а также на качественное состояние других элементов окружающей среды, особенно животного и растительного мира.

Основным видом воздействия на  атмосферный воздух села является  поступление  в  него:

- выбросов загрязняющих веществ, таких как - взвешенные  вещества,  диоксид  серы,  окись  углерода, двуокиси азота, оксида азота, сероводорода, фенола, формальдегида, бензапирена и других, которые  появляются от производственных комплексов в результате сжигания топлива, выбросов газообразных и  взвешенных веществ от других производств, испарений из ёмкостей для хранения  топлива,  пыли  с поверхности карьеров,  узлов  погрузки, разгрузки  и  сортировки  сыпучих строительных  материалов,  топлива,  зерна  и  т.д.;

- выхлопных  газов  от  автомобильного  транспорта.

В результате перечисленных воздействий увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность, уменьшается освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления. В результате загрязнения природной среды ухудшается здоровье населения, погибает растительный и животный мир, а так же происходят необратимые изменения окружающей среды.

Опасные объекты на территории с. Кара-Холь отсутствуют. Основным объектом загрязнения атмосферного воздуха является мелкие предприятия (в основном перерабатывающее производство - деревообработка), а так же коммунальные объекты (котельные) с. Кара-Холь и транспорт. Незначительное количество выбросов дают печи жилых домов населения.

Виды и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу производственными предприятиями, зависят от технологических процессов производств. В целях охраны атмосферного воздуха в с. Кара-Холь составлен перечень производств и объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, с указанием видов загрязняющих веществ в выбросах.

### 5.2.1.1   Котельные

При эксплуатации котельных основная часть загрязняющих веществ в атмосферу поступает через дымовую трубу. К основным загрязняющим веществам, выделяющиеся при сгорании твердого топлива относятся: бензапирен, пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70% (зола), пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20% (пыль угольная), азота диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, углерод оксид. Эффектом суммирующего действия обладают следующие вещества - ангидрид сернистый и азота диоксид.

Современное  состояние  теплоисточников:

В селе имеется 6 котельных (согласно справке «Характеристика существующих котельных»), которые  обслуживают  административно - общественную застройку села,  школы,  детсады и больницу.

Действующие котельные, обслуживающие административно - общественную застройку села, школы и детсад «Сайлык»  сохраняются до ввода в эксплуатацию новой  котельной.  Котельные, обслуживающие больницу и детсад «Сайзанак» сохраняются на I очередь  строительства.

Продолжительность отопительного период составляет 225 суток. В качестве топлива используется каменный уголь Чаданского месторождения.

Проектное предложение по котельным:

Предложения по системе теплоснабжения и котельным описано в разделе 2.5.3 «Теплоснабжение». На первую очередь проектируется новая котельная в западной части села. Необходимая производительность новой сельской котельной на первую очередь составит  4,067 Гкал/ч, а на расчетный срок 10,533 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

Характеристики проектируемой котельной на первую очередь и расчетный срок для с. Кара-Холь приняты согласно типовых проектов.

В качестве топлива используется каменный уголь Чаданского месторождения (низшая тепловая мощность угля = 5140 ккал/кг).

Максимально-часовой расход топлива составит:

На первую очередь: Bч =  =  = 1,13 т/ч = 313,9 г/с

На расчетный срок: Bч =  =  = 2,56 т/ч = 711,1 г/с

Годовой расход топлива на основе годовой выработки тепла составит:

На первую очередь: Bгод =  × Bч ×K= ×1,13 ×1,6 = 9470 т/год

На расчетный срок: Bгод = =  × Bч ×K= ×2,56 ×1,6 = 10423 т/год

Выбросы загрязняющих веществ при сгорании твердого топлива от стационарного источника котельной с. Кара-Холь на первую очередь и расчетный срок произведены с помощью программного средства серии «Эколог» модуля «Котельные 3.4».

Ориентировочные количественные и качественные характеристики выбросов от источника выбросов котельной сведены в таблицу 5.2.1.1.2.

Таблица 5.2.1.1.2 – Ориентировочные выбросы загрязняющих веществ

на первую очередь и расчетный срок

| Источник выделения ЗВ | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовые выбросы г/с | Валовые выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая Котельная (I очередь строительства) |
| Дымовая труба | 0301 | Диоксид азота (Азот (IV) оксид) | 1.1895032 | 40.053446 |
|  | 0304 | Азот (II)оксид (Азот оксид) | 0.1932943 | 6.508685 |
|  | 0328 | Углерод (сажа) | 0.6201158 | 18.708176 |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 2.8251000 | 85.230000 |
|  | 0337 | Углерод оксид | 6.5524742 | 197.680568 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0.000197322 | 0.0059482278 |
|  | 2908 | Пыль неограническая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.8475300 | 25.569000 |
| ИТОГО по котельной: | 12,228 | 373,756 |
| Проектируемая котельная (Расчетный срок строительства) |
| Дымовая труба | 0301 | Диоксид азота (Азот (IV) оксид) | 3.3059008 | 45.153698 |
|  | 0304 | Азот (II)оксид (Азот оксид) | 0.5372089 | 7.337476 |
|  | 0328 | Углерод (сажа) | 1.4047924 | 20.590847 |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 6.3999000 | 93.807000 |
|  | 0337 | Углерод оксид | 14.8437858 | 217.573871 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0.000447008 | 0.0065468193 |
|  | 2908 | Пыль неограническая:70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 1.9199700 | 28.142100 |
| ИТОГО по котельной: | 28,412 | 412,612 |

Детальные расчеты от источника выбросов загрязняющих веществ представлены в приложение А и Б.

При проектировании единой общепоселковой котельной в с. Кара-Холь в западной производственной зоне, предусматривается площадка с бетонным основанием для временного хранения (не более 6 месяцев) образующихся золошлаковых отходов.

Необходимо рассчитать класс опасности образующихся золошлаков от сжигания углей Чаданского месторождения. В случае установления расчетным методом отхода IV класса опасности для окружающей среды данный вид отхода необходимо передавать лицензированным организациям по обращению с опасными отходами. При подтверждении экспериментальным методом отнесения отхода к 5-му классу опасности, установленного расчетным методом золошлаковые отходы, возможно, использовать для нужд населения (минеральное удобрение, посыпка дорог в гололедицу) или использовать в строительстве.

Исследования показывают, что применение золошлаков в сельском хозяйстве улучшает агрофизические свойства почвы, пополняет ее микро- и макроэлементный состав, улучшает пористость, нейтрализует кислотность.

При решении задачи снижения загрязнения природной среды главным является создание и внедрение принципиально новых, безотходных технологических процессов как производства товаров и услуг, так и эксплуатации технических систем. Охрана окружающей среды путем уменьшения вредных  веществ, в продуктах сгорания котельной установки, осуществляется за счет:

- установки сухих золоуловителей и подбора высоты дымовой;

- оптимизации процессов сжигания топлива;

- улучшение режимов работы теплогенерирующей установки;

- выбор оптимального режима работы котельного оборудования;

- использование современных способов и устройств сжигания топлива;

-  применение присадок к топливу, уменьшающих образование вредных веществ;

- улучшения качества топлива или его замены другим, выделяющим меньше загрязняющих веществ. В качестве перспективного направления замены топлива на более экологически чистые аналоги принято считать получение новых топлив синтетического типа. Также для уменьшения вредных выбросов, заменяют уголь природным газом.

Должна соблюдаться определенная минимальная высота дымовой трубы, рассчитанная по условиям рассеивания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Соблюдение данного параметра не уменьшает само количество выбросов вредных веществ, но при этом предоставляет возможность рассеивать вещества на большую площадь, тем самым снизить их количество в приземном слое атмосферном воздухе вблизи котельной установки.

Способы очистки дымовых газов от вредных примесей в разы снижаются вредное воздействие на атмосферный воздух в районе расположения проектируемой котельной установки.

В качестве контроля за состоянием атмосферного воздуха в с. Кара-Холь и во исполнении федеральных законов (№ 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения»; № 7 от 19.12.91 г. «Об охране окружающей природной среды»;  № 96-ФЗ, от 4.05.99 г. «Об охране атмосферного воздуха») необходимо разработать проект «Нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ» для общепоселковой котельной на стадии рабочего проектирования. Не реже 2 раз в год проводить инструментальные замеры по контролю за выбросами загрязняющих веществ от котельной.

Согласно федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и СанПиНа для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а так же на основании результатов натурных исследований и измерений. Критерием определения размера расчетной СЗЗ является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами единицы ПДК загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Необходимо разработать проект СЗЗ и организовать достаточную санитарно-защитную зону вокруг проектируемой котельной на основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ и натурных замеров, образующиеся при сжигании твердого топлива в рабочем проекте, согласно действующего природоохранного законодательства. Проектируемая общепоселковая котельная будет расположена западной части села, на удалении от жилой застройки, общественных зданий и сооружений. Таким образом, не возникнет трудностей организовать санитарно-защитную зону вокруг котельной с соблюдением всех норм и правил согласно СанПиН.

### 5.2.1.2   Автозаправочные  станции  (АЗС)

Основным источником попадания нефтепродуктов в землю являются выбросы автотранспорта, углеводороды, попадающие в почву с талым снегом и дождевыми стоками, утечки на объектах их хранения и переработки топлива. Нефтепродукты являются токсичными веществами третьего класса опасности. Попав в грунт, они образуют пленку, ухудшающую воздухо - и водообмен. В результате погибают все растения и микроорганизмы. Процесс разложения нефтепродуктов в  почве протекает крайне медленно. За три-четыре года происходит окисление некоторых компонентов. Образуются пирены, которые через 25 - 30 лет превращаются в самые токсичные вещества первого класса опасности - бензапирены. Они могут спровоцировать раковые заболевания. Под действием нефтепродуктов почва с течением времени разрушается. Зараженная пыль разлетается, вызывая заболевания верхних дыхательных путей.

Существующее положение

В настоящее время в селе Кара-Холь одна автозаправочная станция, расположенная в юго-западной части по дороге на оз. Кара-Холь не действует.

Проектные предложения

Исходя из требуемого количества заправок (1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей) для обслуживания автомобильного транспорта села Кара-Холь необходимо строительство одной АЗС. На первую очередь строительства проектируется АЗС на новой площадке, расположенной в западной части села, по направлению автодороги на озеро Кара-Холь.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются резервуары и баки автомашин при закачке бензина и случайные проливы нефтепродуктов на поверхность. При определении годовых выбросов от АЗС расчетным способом учитываются выбросы из резервуаров с нефтепродуктами при их закачке, от топливных баков автомобилей при их заправке, а так же при проливах за счет стекания нефтепродуктов со стенок заправочных и сливных шлангов.  Годовые выбросы паров нефтепродуктов от топливораздаточных колонок (ТРК) при заправке рассчитываются как сумма выбросов из баков автомобилей и выбросов от пролива нефтепродуктов на поверхность.

К основным загрязняющим веществам выделяющихся при эксплуатации АЗС относятся: при заправке бензином - смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, непредельные углеводороды - пентилены (амилены - смесь изомеров), а так же ксилол, бензол, толуол, этилбензол; при заправке дизельным топливом - углеводороды предельные С12-С19, ароматические углеводороды (по бензолу) и сероводород.

Доставка топлива на АЗС будет осуществляться авто-бензовозами по автодороге общего пользования. По правилам техники безопасности на АЗС может происходить разгрузка только 1-й автоцистерны, заправка топливных баков автомобилей в этот период не осуществляется. Согласно СанПиНа 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и иных объектов» АЗС относиться к объекту 4 класса с организацией санитарно-защитной зоны 100 м от границы промплощадки. Расположение проектируемой АЗС, дает возможность организовать достаточный нормативной размер санитарно-защитной зоны. Данное условие соответствует требованиям СанПиНа.

### 5.2.1.3   Автотранспорт

К числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь, из более чем двухсот компонентов, среди которых немало канцерогенов. Автомобиль также добавляет в почву и воздух тяжелые металлы и другие вредные вещества.

Проблема загрязнения окружающей среды свинцом становится значимой и для локальных участков вдоль автотрасс с интенсивным движением. Вредные вещества при эксплуатации подвижных транспортных средств поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при заправке.

Автостанции в с. Кара-Холь нет. На расчетный срок строительства пассажирским пунктом прибытия и отправления в проекте принята автокасса с отстойно-разворотной площадкой общественного транспорта, запроектированная в восточной части села. Такое размещение позволит обеспечить равноудаленность автокассы и площадки от прилегающей жилой застройки и организацию отстойно-разворотной площадки с соблюдением санитарно-защитной зоны в 50 м.

На территории с. Кара-Холь зарегистрировано следующее количество автотехники: 80 единиц легкового транспорта и 36 грузового. На расчётный срок планируется увеличение парка, легковых автомобилей до 358, включая 5 такси и 4  ведомственных автомобилей; 179 единиц мотоциклов и мопедов, а так же  грузовых машин до 54 единиц

Выброс загрязняющих веществ автотранспортными средствами при движении по территории с. Кара-Холь рассчитывается по методике «Расчетная инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух», ОАО НИИАТ, 2006 г.

Итоговые выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта на существующее положение и расчетный срок представлены в таблице 5.2.1.3.1

Таблица 5. 2.1.3.1 -  Выбросы от автотранспорта с. Кара-Холь

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Выброс загрязняющего вещества, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Перспектива |
| 1 | Углерод оксид | 2239,25 | 7661,21 |
| 2 | Углеводороды | 235,22 | 645,75 |
| 3 | Азота диоксид | 128,19 | 217,50 |
| 4 | Углерод (сажа) | 7,26 | 10,90 |
| 5 | Серы диоксид | 10,39 | 71,05 |

Автомобильный парк, является практически основным источником загрязнения окружающей среды, а также – одним из источников, создающих повышенный уровень шума  и  вибрации.

В борьбе с  проблемами шума и для снижения вредных выбросов в  атмосферу,  приведения  их  объёмов  к  нормативным показателям рекомендуется   осуществлять  следующие  мероприятия:

- создание шумозащитного озеленения, ветрозащитных, санитарных зелёных зон между производственными  территориями и жильём;

- современное герметичное остекление, применение шумозащитных экранов;

- снижение шума за счёт шумопоглотителей, снижение выбросов за счёт пылеуловителей, мониторинг и усовершенствования правил труда производственных процессов и  т.д.

- формированием общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

При работе двигателей транспорта (прогрев двигателей, холостой ход, движение) происходят выделения и выбросы загрязняющих веществ (при работе карбюраторных двигателей - оксид углерода, оксиды серы и азота, углеводороды (по бензину), бенз(а)пирен, формальдегид; при работе дизельных двигателей - дополнительно сажа).

Эффектом суммации вредного воздействия при совместном присутствии в воздухе обладают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта - сернистый ангидрид и азота диоксид.

Выбросы соединений свинца от двигателей автотранспорта в настоящий период практически отсутствуют в связи с принятием Федерального Закона №34-ФЗ от 22.03.2003 г. о запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации с 1 июля 2003 г.

Специфика транспорта в отношении загрязнения атмосферного воздуха состоит в следующем:

- процессы, определяющие выбросы в атмосферу от передвижных источников, являются кратковременными, нерегулярными;

- основная часть выбросов поступает в атмосферу при передвижении по автомагистралям и дорогам села (в среднем до 95%), в таком случае выбросы учитываются в фоновых концентрациях.

Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с. Кар-Холь даны по временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 г.г.» (С-Пб, 2009 г.) - для населённых пунктов с населением менее 10 тыс. человек (с учетом численности населения с. Кара-Холь 1587 чел.) в случае отсутствия значительных промышленных источников  выбросов.

Ориентировочные фоновые концентрации, а также предельно допустимые максимальные разовые концентрации (ПДК м.р.) приведены в таблице 5.2.1.3.2

Таблица 5.2.1.3.2  - Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе

| Наименование загрязняющих веществ | Фоновая концентрация, мг/м3 | Предельно допустимая максимальная разовая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества (пыль) | 0,14 | 0,5 |
| Диоксид азота | 0,056 | 0,2 |
| Сернистый ангидрид | 0,011 | 0,5 |
| Оксид углерода | 1,8 | 5,0 |
| Сероводород | 0,004 | 0,008 |

Из таблицы видно, что ориентировочные фоновые концентрации в селе не превышают ПДКм.р для всех загрязняющих веществ. Уровень загрязнения вредных веществ на территории села Кара-Холь находится в пределах допустимого.

### 5.2.1.4   Станции  технического  обслуживания

В настоящий момент на территории с. Кара-Холь нет действующих станций техобслуживания.

Проектные предложения

Проектом предусмотрено строительство СТО (I оч. стр.) в западной части села, на одной площадке с проектируемой АЗС. Потребность составит 3 поста, размер земельного участка менее 1,0 га.

Факторами вредного воздействия на среду обитания населения при эксплуатации станций СТО являются химическое загрязнение атмосферного воздуха и шумовое воздействие, связанные с работой оборудования и автотранспорта.

В пункте технического обслуживания автомобилей выполняются следующие виды работ:

- диагностика общего состояния автомобилей и отдельных его агрегатов;

- мелкосрочный ремонт;

- замена тормозных колодок, шин, масла в двигателе и т.д;

- регулировка развал - схождения колес;

- ремонт оборудования.

В зонах технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) источниками выделения загрязняющих веществ являются так же автомобили, перемещающиеся по помещению зоны. Для автомобилей с бензиновыми двигателями рассчитывается выброс углерода оксид, углеводороды, диоксиды азота, диоксид серы; с газовыми двигателями - углерода оксид, углеводороды, диоксиды азота, диоксид серы; с дизелями - углерода оксид, углеводороды, диоксиды азота, диоксид серы и сажа.

При проектировании различных участков технического ремонта и осмотра в помещении будут выделяться следующие загрязняющие вещества:

1). На участке шиноремонтных работ в помещении при обработке местных повреждений (шероховке) резинотехнических изделий будет выделяться резиновая пыль. При приготовлении клея, промазке клеем и сушке - пары бензина. При вулканизации - углерода оксид и ангидрид сернистый.

2). На механическом участке при сварочных работах (электродуговая сварка, посты газовой сварки с ацетиленокислородным пламенем, с использованием пропанобутановой смеси) в помещении будет выделяться - железа оксид, марганец, оксид хрома, диоксид азота. При газовой резки металла - марганец, хром оксид, оксиды железа и углерода, диоксид азота.

3). На окрасочных участках лакокрасочные покрытия могут наноситься различными способами (распылением, струйным обливом и др.). Распыление краски может быть пневматическое, безвоздушное, гидроэлектростатическое, пневмоэлектрическое, электростатическое.

Окраска и сушка осуществляется просто в помещении окрасочного участка. В процессе выполнения этих работ будут выделяться загрязняющие вещества в виде паров растворителей и аэрозоля краски.

4). На аккумуляторном участке во время зарядки аккумуляторных батарей выделяется:

- серная кислота - при зарядке кислотных аккумуляторов;

- натрия гидроокись (щелочь) - при зарядке щелочных аккумуляторов.

5). Валовые выбросы от передвижных источников - двигателей автотранспорта (движение по помещению СТО, по территории; прогрев двигателей; холостой ход) составляют незначительную величину по валовым выбросам, но разнообразны по составу.

В целях санитарно-эпидемиологической безопасности населения необходимо организовать нормативную санитарно-защитную зону в 100 метров от СТО, что позволяет осуществить в условиях проектируемой застройки.

### 2.1.5   Гаражи,  автостоянки

В настоящее время хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется в гаражах на территориях придомовых земельных участков. На территории поселка в настоящее время нет действующих автостоянок.

Проектные предложения:

Месторасположение временных стоянок и гаражей в поселке  отражено в разделе  5.2.6.4 «Организация транспортного обслуживания»

Нормативная санитарно-защитная зона отстойно-разворотной площадки общественного транспорта согласно СанПиНа должна составлять 50 м, что в условиях проектируемой  застройки позволяет организовать ее  в полной мере.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ, при хранении транспорта в закрытом помещении (гараж) и на открытой площадке (автостоянка) являются двигатели автомобилей.

С образованием и выбросом вредных веществ в атмосферу от транспорта связаны следующие процессы: прогрев двигателей, холостой ход, движение автомобилей по территории до выезда на автодорогу. Валовые выбросы от двигателей транспорта составят незначительную величину, но разнообразны по составу.

При работе двигателей транспорта, работающего на бензине, а так же на дизтопливе происходят выделения и выбросы следующих загрязняющих веществ: азота диоксид, сернистый ангидрид, углерод оксид, бензин (в пересчете на углеводороды), керосин, сажа. Эффектом суммации при совместном присутствии в воздухе обладают ангидрид сернистый и азота диоксид.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- при размещении наземных гаражей-стоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства.

- разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, автостоянок, паркингов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.

- для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются;

- санитарные разрывы для автостоянок при количестве до 50 машино-мест устанавливаются в размере (табл. 7.1.1):

- 15 м - до фасадов жилых домов и торцов с окнами,

- 10 м - до торцов жилых домов без окон,

- 50 м - до территорий школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок отдыха, игр и спорта. Запроектированные гаражи, и места для автостоянок на расчетный срок в села Кара-Холь не противоречат санитарным нормам и правилам.

### 5.2.1.6   Производственные  и  сельскохозяйственные  предприятия

Предприятия  лесного  производства

Существующее положение

В селе Кара-Холь на момент обследования лесная промышленность представлена переработкой  древесины: существует четыре пилорамы (см. таблицу 5.4.1 главы 5.4.).

Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняющих веществ (древесная пыль, опилки, стружка). При распиловке лесоматериалов хвойных и лиственных пород образуется кора, горбыль, опилки. В деревообрабатывающих цехах в процессах раскроя пиломатериалов на заготовки и рейки выделяется древесная пыль. Источниками выделения древесной пыли являются циркульные пилы, торцовочные станки, станки фуговальные, рейсмусовые, сверлильные, фрезерные, строгальные, шипорезные, шлифовальные и др. Образуется пыль различной крупности.

Источниками выбросов древесной пыли в атмосферу являются трубы пылеулавливающих сооружений.

Проектные предложения.

На перспективу предполагается вынос пилорамы из жилой зоны с увеличением объемов производств. Площадка для строительного двора с пилорамами проектируется в западной части села на удалении от жилой зоны.

В целях уменьшения вредного воздействия от деревообрабатывающих станков на окружающую среду необходимо установить современные системы очистки с высоким коэффициентом пылеулавливания, что приведет к минимизации вредных выбросов в атмосферный воздух.

Размер нормативной санитарно-защитной зоны должен составлять согласно СанПиНа 100 метров. Нормативный размер СЗЗ соблюдается со всех сторон.

Пищевая промышленность.

На момент обследования пищевая промышленность в селе Кара-Холь представлена одним предприятием – филиал Тээлинского КОЖпО. Объем производства по выпуску основной продукции – 220 шт. в день

В ходе технологического процесса производства хлеба, загрязняющие вещества выделяются в печах и на стадиях остывания хлеба. К ним относятся выбросы этилового спирта, уксусный альдегид, уксусная кислота и мучная пыль. Пары этих веществ удаляются из пекарных камер по вытяжным каналам за счет естественной тяги и выбрасываются в атмосферу через металлические трубы или шахты высотой не менее 10-15 метров. Все источники выбросов мучной пыли находятся на складах. Это могут быть как организованные источники - при наличии аспирационных установок (зачастую в сочетании с рукавными фильтрами, циклонами и др.), так и неорганизованные (окна и т.п.).

Нормативный размер санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 50 метров не соблюдается с южной стороны, попадают жилые дома

Проектные предложения.

На первую очередь и расчетный срок проектом генерального плана планируется увеличение выпуска хлебобулочной продукции на предприятии.

Планируемые показатели выпуска хлебобулочных изделий на первую очередь и расчетный срок

Расчет ориентировочных выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по нормированию, учету и контролю выбросов загрязняющих веществ от хлебопекарных предприятий», Москва, ФКК «Росхлебопродукт», 1996 г.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу в результате производственной деятельности хлебопекарни на первую очередь и расчетный срок  приведена в таблице 5.2.1.6.2.

Таблица 5.2.1.6.2 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу на первую очередь и расчетный срок

| Загрязняющее вещество | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 0,0022421 | 0,0026009 | 0,0709013 | 0,0822455 |
| 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 0,000202 | 0,0002343 | 0,0063875 | 0,0074095 |
| 1317 | Ацетальдегид (Уксусный альдегид) | 0,0000808 | 0,0000937 | 0,002555 | 0,0029638 |
| 3721 | Пыль мучная | 0,0000869 | 0,0001008 | 0,0027466 | 0,0031861 |

Детальный расчет выбросов от хлебопекарни представлен в приложении В.

Для объективной оценки воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух необходимо разработать проекты ПДВ в рабочей стадии проектирования.

В целях улучшения экологической ситуации и снижения выбросов необходимо установить системы очистки на вытяжные трубы или шахты, а так же организовать санитарно-защитную зону в размере 50 метров согласно санитарным правилам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размер нормативной санитарно-защитной зоны от хлебопекарни в 50 м не соблюдается с южной стороны

На перспективу предлагается строительство мясоперерабатывающего мини-комплекса в западной части поселка в производственной зоне

Выбросы в атмосферу различных цехов и производств мясокомбинатов и мясоперерабатывающих цехов отличаются по качественному и количественному составу, что обусловлено разнообразием технологических процессов переработки сырья животного происхождения.

Особенностью этих выбросов является присутствие в выбрасываемых газах неприятно пахнущих веществ (одорантов). Большинство технологических процессов, связанных с термической обработкой мяса в присутствии воды, сопровождается образованием разнообразных по физико–химическим, токсическим  и органолептическим характеристиками продуктов распада белка. Основными источниками неприятно пахнущих выбросов на мясокомбинатах являются опалочные отделения и термические отделения колбасных цехов и цеха технических фабрикатов. Вредные газообразные и твердые вещества, в том числе органические могут образовываться в результате термодеструкции биологического кератинсодержащего сырья (остатков волоса, щетины, перьев). Однако проведенные исследования показали, что при соблюдении технологических параметров опалки – температуры и времени пребывания сырья в опалочных печах – большая часть органических веществ окисляются до неорганических соединений, концентрации которых незначительны, СО2 и Н2О, SO2, NO2 и NH3 .

В термических (коптильных) отделениях колбасных цехов мясокомбинатов осуществляют термическую обработку мясопродуктов, поступающих из мясожирового  и колбасного цехов предприятия. В отделении производят копчение, обжарку и запекание в дыму колбасных изделий (колбас, сосисок, сарделек), мясных хлебов, а также окороков, кореек и грудинок.

Дым для копчения и обжарки мясопродуктов получают путем неполного сжигания древесины (опилок) преимущественно лиственных пород. Для разогрева опилок до температуры, при которой начинается тление древесины, используют различные  виды топлива (газ, мазут, дрова). В связи с этим в выбросах коптилок наряду с продуктами неполного  сгорания древесины присутствуют вещества, образующиеся при сжигании топлива.

В целях уменьшения воздействия проектируемого колбасного цеха на окружающую среду, необходимо организовать санитарно-защитную зону в 300 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектом предусмотрено строительство убойного цеха. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ производиться при рабочем проектированием с определением количества выбросов. Нормативная санитарно-защитная зона в 300 метров выполняется.

На расчетный срок строительства проектируется цех по охлаждению и переработке молока. Как таковых опасных выбросов загрязняющих веществ при производстве молока нет, возможны залповые выбросы аммиака на компрессорных установках при охлаждении молока. Согласно требованиям природоохранного законодательства нормативный размер санитарно-защитной зоны должен составлять 50 м. Площадка под строительства цеха отведена в западной части села в производственной зоне, что позволяет организовать нормативный размер санитарно-защитной зоны.

Аграрный комплекс.  Животноводство.

Существующее положение

На момент обследования с. Кара-Холь животноводство представлено поголовьем скота и птицы в личных подсобных хозяйствах жителей села и сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Проектные предложения

Для сбора трупов молодняка крупного рогатого скота, последов во время отелов, а также конфискатов при вынужденном убое необходимо иметь на фермах закрытую водонепроницаемую емкость (контейнер).

Трупы животных уничтожают сжиганием с использованием термической смеси в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» или обеззараживают в специальной  биотермической яме, оборудованной в соответствии с действующими требованиями.

ВЫВОД:

По решениям генерального плана, на первую очередь и на перспективу площадка для производственной зоны проектируется в западной части поселка на удалении от жилой зоны. Данные мероприятия были предусмотрены для обеспечения возможности создания нормативных санитарно-защитных зон.

При реализации Генерального плана ожидается рост техногенной нагрузки на все компоненты окружающей среды, в том числе и на атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения на перспективу будут являться сохраняемое предприятия деревообработки, хлебопекарня, а так же вновь создаваемые промышленные объекты – полигон ТБО, скотомогильник, котельная, мясоперерабатывающий мини-комплекс, АЗС.

В соответствии с санитарной классификацией наиболее вредными приоритетными по привносу загрязняющих веществ в атмосферный воздух, будут являться полигон ТБО и биотермическая яма. По санитарной классификации это предприятия первого класса опасности с организацией санитарно-защитной зоны 1000 м. Опасные объекты первого класса воздействия на окружающую среду и здоровья человека планируются запроектировать на первую очередь строительства вне границ села с соблюдением санитарно-защитной зоны. Мясоперерабатывающий миникомплекс относиться по санитарной классификации к объектам третьего класса опасности с санитарно-защитной зоной в 300 м.  Все остальные проектируемые и сохраняемые объекты в основном относятся к малоопасным и практически неопасным по санитарной классификации к предприятиям IV – V класса вредности, с соответствующими санитарными зонами – 100 м - 50 м.

С целью улучшения состояния атмосферы Генеральным планом предлагается проведение ряда мероприятий по охране воздушного бассейна. Предлагается централизованная система теплоснабжения поселка с организацией единой общепоселковой котельной. С экологической точки зрения укрупнение источников тепла приведет к уменьшению экологической нагрузки. Современные технологии сжигания топлива и очистки выбросов снижают негативное воздействие на окружающую среду.

Для всех промышленных предприятий необходимо разработать проекты «Нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ» и проекты «Санитарно-защитных зон», для того чтобы провести объективную оценку возможности их воздействия на состояние атмосферного воздуха и здоровья населения.

# Глава 5.2.2   Состояние  поверхностных  и  подземных  вод

Использование воды имеет значительные негативные последствия: забор свежей воды из природных поверхностных и подземных водных объектов на производственные, хозяйственно-бытовые и другие нужды приводит к их истощению, а сброс загрязненных и недостаточно-очищенных вод в поверхностные водоемы, накопители и на рельеф – к загрязнению поверхностных и грунтовых вод.

Территория села Кара-Холь находится на правом берегу р. Алаш и левом берегу р. Тапсы.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод  с. Кара-Холь являются:

- неорганизованные сбросы неочищенных сточных вод сельскохозяйственного предприятия;

-  неорганизованные сбросы неочищенных дождевых сточных вод на рельеф;

- дождевые и талые воды, стекающие в водоем с поверхности земли и содержащие растворенные химические вещества и взвеси, необорудованной очистными сооружениями;

- осадки из атмосферы, содержащие атмосферные загрязнения (кислотные дожди), поля  (вынос  с поверхностным стоком в реки минеральных и органических веществ в результате водной  эрозии  почв).

Водопотребление в с. Кара-Холь на существующее положение составляет 365,45 м3/сут., а водоотведение – 121,87 м3/сут.

На реке Алаш местоположения створа контроля расположено в 1 км выше села Кара-Холь и  в 1,8 км выше устья реки Тапсы. По данным государственного доклада за 2009 год характеристика загрязнения поверхностных вод суши приведена в таблице 5.2.2.1.

Таблица 5.2.2.1 – Характеристика загрязнения  поверхностных вод

| Год / Средняя концентрация мг/л | Показатели качества вод |
| --- | --- |
|  | Раств. O2 | ХПК | БПК5 | Азот аммонийный | Азот нитритный | Фенолы | Нефтепродукты | Взвешенные вещ-ва | Cu | Zn | Mn | Fe общ. | СПАВ |
| 2007 | 10,1 | 14,6 | 2,15 | 0,03 | 0,000 | 0,001 | 0,13 | 5,0 | 0,007 | 0,015 | 0,006 | 0,10 | 0,06 |
| 2008 | 9,92 | 13,9 | 1,49 | 0,04 | 0,003 | 0,002 | 0,05 | 9,5 | 0,015 | 0,028 | 0,005 | 0,08 | 0,03 |
| 2009 | 10,2 | 17,9 | 1,96 | 0,03 | 0,003 | 0,002 | 0,08 | 6,6 | 0,010 | 0,069 | 0,017 | 0,08 | 0,02 |

Таким образом, по сравнению с 2007 и 2008 годом произошло увеличение загрязнения реки  Алаш нефтепродуктами, цинком и марганцем. Сократилось поступление в реку взвешенных веществ и меди, остальные показатели остались на прежнем уровне. Качество  воды реки Алаш, ухудшилось и перешло из 3 класса, разряд «б» (очень загрязненная) в  4 класс,  разряд «а» (грязная).

Сообщение подземных вод с поверхностными, а, следовательно, и поступление  загрязняющих веществ в грунтовые воды, происходит преимущественно в первом от поверхности водоносном горизонте. В результате антропогенного воздействия подземные воды претерпевают изменение физических, химических и биологических свойств. Основными негативными последствиями хозяйственной деятельности являются истощение и загрязнение подземных вод, влекущие угрозу для населения.

На территории с. Кара-Холь распространены пресные подземные воды. Продуктивным водоносным подразделением является водоносный средненеоплейстоценовый - голоценовый флювиогляциальный - аллювиальный комплекс. Вскрытая его мощность на территории села составляет 22 м.

Под четвертичными осадками залегают породы фундамента –  средне-верхнекембрийские  и верхнерифейско-нижнекембрийские эффузивно-осадочные образования.

Подземные воды из-за неглубокого залегания (до 10 м) и отсутствия выдержанных водоупоров относятся к категории незащищенных, с размерами 1-ого пояса ЗСО в радиусе 50 м от каждой скважины.

Продуктивный водоносный средненеоплейстоценовый-голоценовый флювиогляциальный-аллювиальный комплекс используется для водоснабжения села. По гидрогеодинамическим параметрам породы водоносного горизонта хорошо обводнены. Питание и режим водоносного горизонта, в основном, зависят от влияния поверхностных вод  р. Алаш, которая является здесь основной дреной. В теплый период времени горизонт питает река и атмосферные осадки, зимой в него разгружаются подземные воды всех водоносных подразделений, расположенных гипсометрически выше по потоку.

Качество подземных вод водозаборных скважин в с. Кара-Холь, как и на всей площади распространения водоносного горизонта, хорошее. Подземные воды среднеюрского водоносного комплекса по качеству соответствуют нормативным требованиям и пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Все скважины поселка эксплуатируются без лицензий. Подсчет запасов подземных вод по водозаборам не производился.

Хозяйственно-бытовая канализация

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Канализация для всех зданий села осуществляется в надворные уборные. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Объем хозяйственно-бытового водоотведения (надворные уборные) согласно СНиП 2.04.03-85 п. 2.4. для неканализированных помещений составляет 25 литров в сутки с человека. При количестве 1587 человек объем отведения составит 1587x25/1000 = 39,675 м3/сутки. Стоки из надворных уборных и септиков вывозятся на поля под запашку. Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

В качестве уменьшения загрязнения поверхностных водотоков на I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в проектируемых зданиях соцкультбыта, в проектируемых зданиях производственной зоны, для социального жилого дома и проектируемой индивидуальной жилой застройки села. Канализация  остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы. При количестве 1587 человек объем отведения составит 1587x25/1000 = 39,675 м3/сутки. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села. На расчетный срок – централизованная канализация. По составу сточные воды – хозяйственно-бытовые. Основные загрязняющие компоненты – взвешенные вещества, сухой остаток, нефтепродукты, соединения азота, фосфаты, хлориды, жиры, СПАВ.

На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 500 м3/сут с расширением до 700 м3/сут. на расчетный срок. Проектируются канализационные очистные сооружения для мясоперерабатывающего мини-комплекса и цеха по охлаждению и переработке молока производительностью 50 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод села. На территории мини-завода по первичной обработке овечьей шерсти предусматриваются собственные очистные сооружения производственных стоков с отведением после очистки в сеть хоз-бытовой канализации села.

Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Алаш.

Общее количество сточных вод, в том числе хозяйственно-бытовых и производственных вод, поступивших на очистку на первую очередь и на расчетный срок соответственно – 435,07 м3/сут. и 659,14 м3/сут.

В целях обеспечения санитарной безопасности населения и охраны окружающей среды согласно СанПиНа необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны. Размер СЗЗ от проектируемых очистных сооружениях биологической очистки сточных вод производительностью на расчетный срок 700 м3/сут составляет 200 метров; от канализационных очистных сооружений для мясоперерабатывающего мини-комплекса и цеха по охлаждению молока производительностью до 50 м3/сут составляет 150 метров,  от канализационных насосных станций производительностью 13-150 м3/ч (1 КНС на расчетный срок) и производительностью до 25 м3 (2 КНС на расчетный срок) – по 20 м.

Дождевая  канализация

Система дождевой канализации в селе Кара-Холь отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф и далее в реку Алаш.

Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.  Для организации систем водоотведения промышленных предприятий необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений, состав и производительность которых будут определены на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод. При проектировании систем водоотведения предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий.

В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока с отсеком для маслонефтепродуктов, в целях недопущения попадания высоких концентраций нефтепродуктов в поверхностный водный объект. Пруды - отстойники емкостью 1350 м3 проектируются на I очередь строительства.

Нормативная санитарно-защитная зона от прудов отстойников  емкостью 1350 м3 - 200 м. От канализационной насосной станции дождевой канализации (на первую очередь и на расчетный срок –1 объект) производительностью 13-150 м3/ч санитарно-защитная зона должна составлять – 20 м.

Таким образом, на первую очередь и на расчетный срок количество дождевого стока поступившего на очистку составит 379,20 м3, а количество талых вод – 1343,0 м3.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Алаш предварительно следует согласовывать с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором. Таким образом, водопотребление на первую очередь составит 755,5 м3/сут., на расчетный срок 1069,19  м3/сут, а количество водоотведения соответственно – 435,07 м3/сут. и 659,14 м3/сут. Общий объем сброса очищенных вод в реку Алаш оставляет на первую очередь 1,78 тыс. м3/сут и на расчетный срок 2,0 тыс. м3/сут.

Проектом предлагается обеспечение очистки ливневых вод, путем организации поверхностного стока и очистки ливневых вод перед выпуском их в реку.

Проблема  нейтрализации загрязненных стоков должна решаться переводом предприятий - водопотребителей на оборотную систему водоснабжения, путем максимального сокращения водопотребления и минимизации сброса промышленных стоков в водоемы. Необходимо ликвидировать несанкционированные свалки, т.к. вода, стекающая с них,  загрязнена химически и бактериально, как правило, в 10 раз сильнее, чем обычные хозяйственно-бытовые стоки.

# Глава 5.2.3   Обращение  с  отходами  и  санитарная  очистка  территории

Одной из важных проблем является санитарная очистка населенных пунктов. Сбор и хранение твердых бытовых отходов в населенных пунктах не организовано из-за отсутствия мест хранения твердых бытовых отходов и средств на приобретение контейнеров. Вследствие чего внутри поселений и в окрестностях часто встречаются несанкционированные свалки. Засоряются реки, пастбища, леса. С учетом вышеизложенного, можно констатировать неблагоприятную ситуацию со сбором, переработкой и утилизацией отходов.

В настоящее время на территории с. Кара-Холь образуются твердые бытовые и производственные отходы.

Сведения об объемах образования отходов на территории села отсутствуют, это связано как с недостаточным качеством учета, так и с отсутствием системы сбора отходов (отсутствуют места хранения ТБО).

В таблице 5.2.3.1. представлены виды возможных образующихся отходов от производственной сферы существующих и проектируемых объектов.

Количественные характеристики отходов, образующихся в ходе технологических процессов, производственной сферы оценить расчетным методом не представляется возможным в виду отсутствия точных данных об объемах производств и образования отходов.

Таблица 5.2.3.1. - Отходы производственной сферы

| N/ n | Наименование отходов | Код по ФККО | Производство (наименование) | Опасные свойства отходов | Класс опасности отхода | Операции по размещению отхода | Способ хранения | Объект конечного размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ртутные лампы отработанные | 353 301 00 13 01 1 | Производственные помещения: автостанция, СТО, гаражи, АЗС | Токсичность | 1 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Храниться в помещении в вертикальном положении в герметичном контейнере. | Временное накопление до передачи по договору** на демеркуризации (обеззараживани) |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные с неслитым электролитом | 921 101 01 13 01 2 | СТО | Токсичность | 2 | Отход размещается до передачи другим предприятиям | Хранятся на стеллажах аккумуляторных участков СТО | Временное накопление до передачи лицензированной организации для обезвреживания, переработки |
| 3 | Масла трансмиссионные отработанны* | 541 002 06 02 03 3 | Гаражи, СТО | Пожароопасность | 3 | Сливается в искусственный сборник*** | Хранятся в закрытой металлической емкости | Временное накопление до передачи лицензированной организации для переработки |
| 4 | Масла индустриальные отработанные | 541 002 05 02 03 3 | Гаражи, СТО | Пожароопасность | 3 | Сливается в искусственный сборник*** | Хранятся в закрытой металлической емкости | Временное накопление до передачи лицензированной организации для переработки |
| 5 | Отработанные автомобильные фильтры масляные* | 54900000 13 07 3 | Гаражи, СТО | Пожароопасность, токсичность | 3 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытой металлической емкости | Временное накопление до передачи лицензированной орга- низации для захоронения на полигоне ТБО |
| 6 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масла 15% и более) | 549 027 00 01 03 3 | Гаражи, СТО | Пожароопасность | 3 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытой металлической емкости | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 7 | Лом меди несортированный | 353 103 01 01 01 3 | Гаражи, СТО | Токсичность. | 3 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для обезвреживания, переработки |
| 8 | Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти | 546 015 00 04 03 3 | АЗС | Данные не установлены | 3 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 9 | Отработанные автомобильные фильтры воздушные | 18700000 13 00 4 | Гаражи, СТО | Пожароопасность | 4 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытой металлической емкости | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 10 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 912 004 00 01 00 4 | Автостанция, СТО, АЗС, гаражи | Данные не установлены | 4 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 11 | Отходы (смет) с территории организации, содержащий опасные компоненты в количестве соответствующему 4 классу опасности | 912 001 02 01 01 4 | Автостанция, СТО, АЗС, гаражи | Данные не установлены | 4 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 12 | Шины пневматические отработанные | 575 002 00 13 00 4 | Гаражи, СТО | Данные не установлены | 4 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | хранятся навалом на грунтовом экране | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 13 | Песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) | 314 023 04 01 03 4 | АЗС | Пожароопасность | 4 | Отход размещается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 14 | Тормозные накладки отработанные* | 570 000 00 13 00 4 | Гаражи, СТО | Данные не установлены | 4 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 15 | Отработанные автомобильные фильтры воздушные | 187 000 00 13 00 4 | Гаражи, СТО | Данные не установлены | 4 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 16 | Отходы лакокрасочных средств (емкости из под ЛКМ) | 555 000 00 00 00 0 | СТО | Токсичность. | 4 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 17 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)* | 549 027 01 01 03 4 | Гаражи, СТО, автостанция, АЗС | Пожароопасность | 4 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 18 | Древесные отходы из натуральной древесины несортированные | 171 120 00 01 00 5 | Пилорамы | Данные не установлены | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в контейнере, установленном на площадке с бетонным основанием | Временное накопление до передачи организации для переработки |
| 19 | Золошлаки от сжигания углей | 313002 01 01 99 5 | Котельные | Данные не установлены | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся без тары (навалом или насыпью и пр.) | Временное накопление до использования |
| 20 | Свечи зажигания автомобильные отработанные | 351 001 01 01 99 5 | Гаражи, СТО | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим | Хранятся в металлических контейнерах, установленных наплощад- | Временное накопление до передачи лицензированной организации для |
|  |  |  |  |  |  | организациям | ках с грунтовым покрытием | захоронения на полигоне ТБО |
| 21 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 314 043 02 01 99 5 | СТО | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в металлических контейнерах, установленных на площадках с бетонным покрытием | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 22 | Лом черных металлов несортированный | 351 301 00 01 99 5 | Гаражи, СТО, | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранится навалом на площадке с грунтовым основанием | Временное накопление до передачи лицензированной организации на переработку |
| 23 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 351 216 01 01 99 5 | СТО Сварочный участок | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в металлических контейнерах, установленных на площадках с бетонным покрытием | Временное накопление до передачи лицензированной организации на переработку |
| 24 | Стружка черных металлов незагрязненная | 351 320 00 01 99 5 | СТО механические участки | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в металлических контейнерах, установленных на площадках с бетонным покрытием | Временное накопление до передачи лицензированной организации на переработку |
| 25 | Лом алюминия несортированный | 353 101 01 01 99 5 | Гаражи, СТО | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в металлических контейнерах, установленных на площадках с бетонным покрытием | Временное накопление до передачи лицензированной организации на переработку |
| 26 | Обрезки резины | 575 001 02 01 00 5 | Гаражи, СТО | Данные не установлены | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |
| 27 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак | 923 101 00 01 99 5 | Автостанция, Гаражи, АЗС, СТО | Опасные свойства отсутствуют | 5 | Отход складывается до решения вопроса о передаче другим организациям | Хранятся в закрытом металлическом контейнере | Временное накопление до передачи лицензированной организации для захоронения на полигоне ТБО |

Объемы образования ТБО, в связи с отсутствием сведений, были оценены в проекте расчетным способом.

При эксплуатации проектируемых и существующих объектов деревни образуются следующие виды твердых бытовых отходов:

- смет с твердых бытовых покрытий;

- ТБО от жилой застройки;

- ТБО от объектов культурно-бытового обслуживания.

Расчет количества отходов выполнен с учетом норм накопления, приведенных в документах: СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления».

ТБО от жилой застройки

На момент обследования численность населения  с. Кара-Холь  составляет 1587 человек.

Норматив образования отходов составит при норме накопления ТБО от домов, не оборудованных централизованными водопроводом, канализацией и отоплением, прочих жилых домов, 300 кг на 1 человека в год

Существующее положение:  300 х 1587 = 476100 кг/год = 476,1 т/год.

Принимаемая в проекте численность населения на 1 очередь составит 1687 человек, на расчетный срок 1787 человек.

При норме накопления ТБО от жилых домов, оборудованных централизованными водопроводом, канализацией и отоплением 200 кг на 1 человека в год:

На первую очередь: 200 х 100 человек = 20000 кг/год = 20,0 т/год.

На расчетный срок: 200 х 1787 человек = 357400 кг/год = 357,4 т/год.

При норме накопления ТБО от прочих жилых домов 300 кг на 1 человека в год количество отходов составит:

На первую очередь: 300 х 1587 = 476100 кг/год = 476,1 т/год.

Смет с твердых покрытий

В село Кара-Холь на существующее положение твердые покрытия отсутствуют.

На первую очередь и расчетный срок площадь твердых покрытий составляет соответственно 48900 м2 и 53820 м2 твердых покрытий. Удельный показатель образования смета с 1 м2 составляет 5 кг/год, тогда за норматив принимается расчетное значение равное:

На первую очередь: 5 х 48900 = 244500 кг/год = 244,5 т/год.

На расчетный срок: 5 х 53820 = 269100 кг/год = 269,1 т/год.

ТБО от детских дошкольных учреждений

Детские дошкольные учреждения представлены 2 детсадами, общая вместимость которых составляет 70 мест, фактически посещает 70 детей. МДОУ «Сайлык» располагается в одноэтажном приспособленном шлакобетонном здании по адресу: ул. Фабрик Антон 2б. МДОУ «Сайзанак» находится в одноэтажном типовом  деревянном здании по адресу: ул. Ананды 1. За норматив образования отходов принимается расчетное значение равное:

Существующее положение: 95 х 70= 6650 кг/год = 6,65т/год.

На первую очередь детский садик МДОУ «Сайлык» переноситься на новую площадку с общей вместимостью на 85 мест. Существующий детский садик МДОУ «Сайзанак» на первую очередь и расчетный срок сохраняется, предлагается к строительству новый корпус на 95 дополнительных мест. Тогда количество образующихся отходов при норме накопления 95 кг/год на 1 место количество ТБО составит:

На первую очередь: 95 х 120 = 11400 кг/год = 11,4 т/год.

На расчетный срок: 95 х 215 =  20425 кг/год = 20,425 т/год.

ТБО от школ

Имеется начальная школа, расположенная по адресу: ул. Кошкар-оол 37а. Проектная вместимость школы составляет 110 учащихся, фактически на момент обследования в школе обучалось 90 учащихся. Имеется также средняя общеобразовательная школа, зарегистрированная по адресу: ул. Монгуш Эдуард 8 (фактический адрес: перекресток ул. Монгуш Эдуард д. 12 и Фабрик Антон д.1). Проектная вместимость средней школы составляет 190 учащихся, фактически на момент обследования в школе обучалось 173 человека.

Следовательно, количество образовавшихся твердых бытовых отходов составит при норме накопления 24 кг/год на одного учащегося согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, М.: -1999 г.»:

Существующее положение: 24 х 263 = 6312 кг/год = 6,312 т/год

На первую очередь и на расчетный срок предусматривается сохранение общеобразовательной школы на 190 учащихся. Проектируется на первую очередь строительство школы на 220 учащихся, тогда  за норматив образования отходов при норме накопления 24 кг/год на 1 место, количество ТБО составит:

На первую очередь и на расчетный срок: 24 х 410 = 9840 кг/год = 9,84 т/год.

ТБО от школы-интерната

На существующее положение в  школу-интернат посещает 30 детей. Количество твердых бытовых отходов при норме накопления 24 кг/год на 1 место, составит:

Существующее положение: 24 х 30 = 720 кг/год = 0,72 т/год.

На первую очередь и расчетный срок реконструируется школа интернат. На первую очередь строительства планируется увеличить вместимость интерната школы до 50 мест. При норме накопления отходов 24 кг/год на 1 посещение количество ТБО составит:

На первую очередь и расчетный срок: 24 х 50 = 1200 кг/год = 1,2 т/год.

ТБО от внешкольных учреждений

В здании средней общеобразовательной школы находится ДЮСШ. Проектная вместимость составляет 20 человек. Количество ТБО от внешкольных учреждений при норме накопления 24 кг/год составляет:

Существующее положение: 24 х 20 = 480 кг/год = 0,48 т/год

На первую очередь внешкольное учреждение на 20 мест сохраняется, а на расчетный срок расширяется до 35 мест. Количество ТБО от внешкольных учреждений при норме накопления 24 кг/год составит:

На первую очередь: 24 х 20 = 480 кг/год = 0,48 т/год

На расчетный срок: 24 х 35 = 840 кг/год = 0,84 т/год.

ТБО от гостиницы

На перспективу намечается строительство гостиницы общей вместимостью на первую очередь и на расчетный срок соответственно на 10 и 11 мест. За норматив образования отходов принимается расчетное значение при норме накопления 120 кг/год на одно место, количество ТБО составит:

На первую очередь: 120 х 10 = 1200 кг/год = 1,20 т/год

На расчетный срок: 120 х 11 = 1320 кг/год = 1,32 т/год.

ТБО от культурных учреждений. Клубы.

Дом культуры им. Кужугет Хензиг-оола на 200 посадочных мест находится по адресу Адыгбай 9. Состояние здания неудовлетворительное, ветхое.  При норме накопления отходов 27 кг/год на 1 место количество ТБО составит:

Существующее положение: 27 х 200 = 5400 кг/год = 5,4 т/год.

На первую очередь и на расчетный планируется строительство нового Дома культуры на 400 посетительских мест. При норме накопления отходов 27 кг/год на 1 место количество ТБО составит:

На первую очередь и расчетный срок: 27 х 400 = 10800 кг/год = 10,8 т/год.

ТБО предприятий торговли:

На момент обследования в сумоне Кара-Холь насчитывалось 8 различных торговых точек, которые представляют собой лавки смешанной торговли. При норме накопления магазинов смешанных товаров 200 кг отходов на 1 м2 количество ТБО составит:

На первую очередь строительства: 200 х 506 м2 = 101200 кг/год = 101,2 т/год.

На расчетный срок: 200 х 536 м2 = 107200 кг/м2 = 107,2 т/год.

Расчетное количество твердых бытовых отходов образующихся на территории  с. Кара-Холь на существующее положение и проектные предложения сведены в таблицу 5.2.3.2.

Таблица 5.2.3.2  –  Нормативы и объемы  образования твердых бытовых отходов

в с. Кара-Холь

| № п/п | Твердые бытовые отходы | Норма ТБО в, кг на ед. изм. | Ед. изм. | Количество | Объем твердых бытовых отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. положение | На I очер. стр-ва | На РС стр-ва | Сущ. положение | На I очер. стр-ва | На РС стр-ва |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел | - | 100 | 1787 | - | 20,0 | 357,4 |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел | 1587 | 1587 | - | 476,1 | 476,1 | - |
| 3 | Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей | 5 | м2 | - | 48900 | 53820 | - | 244,5 | 269,1 |
| 4 | От детских дошкольных учреждений | 95 | мест | 70 | 120 | 215 | 6,65 | 11,40 | 20,43 |
| 5 | От школы | 24 | чел | 263 | 410 | 410 | 6,31 | 9,84 | 9,84 |
| 6 | От школы интерната | 24 | чел | 30 | 50 | 50 | 0,72 | 1,20 | 1,20 |
| 7 | От внешкольных учреждений | 24 | мест | 20 | 20 | 35 | 0,48 | 0,48 | 0,84 |
| 8 | От гостиницы | 120 | мест | - | 10 | 11 | - | 1,20 | 1,32 |
| 9 | От культурных учреждений | 27 | мест | 200 | 400 | 400 | 5,4 | 10,80 | 10,80 |
| 10 | От магазинов смешанных товаров | 200 | м2 | - | 506 | 536 | - | 101,2 | 107,2 |
| ВСЕГО: | 495,66 | 876,72 | 778,13 |

В зоне жилой усадебной застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются в 50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий и площадок отдыха и не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Твёрдый мусор от жилых зданий и смёт с твёрдых  покрытий улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозами. Исходя из расчета ориентировочных нормативов и объемов образования твердых бытовых отходов в с. Кара-Холь  на первую очередь и на расчетный срок потребуется один мусоровоз.

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора твердые бытовые отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь отходами 4 класса опасности (малоопасными), ТБО тем не менее могут сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду необходимо предусматривать:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов в  населенном пункте, включая дачные поселки и садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов;

- систематический  вывоз твердых бытовых отходов и промышленных отходов 4-5 класса опасности на проектируемый полигон ТБО;

- для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Проектом предусматривается очистка поверхностного стока на очистных сооружениях дождевой канализации. Предлагается строительство  очистных сооружений ливневой канализации. При их эксплуатации образуется осадок  сточных вод, а также загрязненные фильтрующие элементы. При разработке проектов очистных сооружений должны быть решены вопросы утилизации осадка.

# ГЛАВА 5.3 	ЗОНЫ  САНИТАРНОЙ  ОХРАНЫ  ПОДЗЕМНЫХ  ИСТОЧНИКОВ

# ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Существующее положение.

По справкам ЖКХ и данным администрации кожууна в с. Кара-Холь имеется 3 скважины: одна из них действующая, другая – резервная, третья - не действующая. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Все скважины не обеспечены зонами санитарной охраны I пояса. В связи с этим возможно загрязнение эксплуатирующего водоносного горизонта, поэтому на перспективу скважины закрываются.

Проектное предложение.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения в юго-западной части села в составе:  насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, 3 скважины (1 из них резервная).

В целях охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологической надежности источников водоснабжения в проекте предусмотрена зона санитарной охраны подземных источников. Все скважины и водозаборные сооружения должны быть обеспечены зонами санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02

Граница первого пояса ЗСО всех проектируемых водозаборных сооружений установлены в радиусе не менее 50 м от водозабора при использовании незащищенных подземных вод.

Необходимо разработать и утвердить зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для всех источников водоснабжения населенного пункта. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, устанавливаются в  соответствие с разработанными и утвержденными проектами.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов первый - зона строгого режима, второй - зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий - зона ограничений против химического загрязнения.

Первый пояс. Пояс строгого режима включает в себя территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Он создается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды в месте расположения водозаборной скважины. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от скважин водозаборов при использовании незащищенных вод.

Второй пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего, он предназначен также для защиты от химического загрязнения. Размеры второго пояса устанавливаются, по времени продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, в течение которого происходит утрата жизнеспособности патогенных микроорганизмов. Граница 2-ого пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Третий пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Положение границ третьего пояса определяется также гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за пределами в водоносную зону поступит химическое загрязнение, оно не достигнет водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнет водозабора, но не ранее расчетного времени. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации.

Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны от возможного загрязнения сохраняемых на первую очередь и расчетный срок источников питьевого водоснабжения:

- Мероприятия по первому поясу:

- Территория З.С.О. I пояса площадки проектируемых сооружений забора подземных вод вне населенного пункта должна быть ограждена металлической сеткой с колючей проволокой. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. На территории З.С.О. I пояса предусматривается охранное освещение и тревожная сигнализация.

- Запрещаются все виды строительства, размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений. Территория З.С.О. I пояса должна быть озеленена и спланирована с организацией отвода поверхностных стоков и сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Мероприятия по второму поясу

- Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- Мероприятия по второму и третьему поясу:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- все виды строительства производятся по разрешению органов санитарно-эпидемиологической службы.

# ЧАСТЬ 5.4 	САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ  ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

# ТЕРРИТОРИЙ

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источником  негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по факторам воздействия за её пределами;

- организацию при необходимости дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до ПДК при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Режим территории санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать здания и сооружения для обслуживания  работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте - и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер любой санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Развитие поселка намечено в западном направлении, свободной от жилой застройки территории. Производственная зона и коммунально-складская территория села Кара-Холь расположена на одной площадке.

В таблице 5.4.1. представлены размеры санитарно-защитных зон  согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 на существующее и проектное предложение. Графически нормативные санитарно-защитные зоны представлены на Листе  ГП-4 «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки  использования территории М 1:5000» и  Листе «Генеральный план (основной чертеж)  М 1:5000) Тома 1. Часть 2.

Таблица 5.4.1 -  Санитарно-защитные  зоны  производственных  территорий

| № п/п | Производственная площадка | Нормативный размер СЗЗ согласно пункту СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, метров | Соответствует / не соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |
| 1 | АЗС | 100 м, п 7.1.12 | Не соответствует (с восточной стороны попадают жилые дома) |
| 2 | Пилорама (ИП Иргит У.А.) ул. Майын-Тараа, д. 1-2 | 100 м. п. 7.1.5 | Не соответствует (непосредственно к промплощадке примыкают жилые дома) |
| 3 | Пилорама (ЧП Монгуш А.Б.) ул. Кошкар-оол, д. 59 а | 100 м. п. 7.1.5 | Не соответствует (с западной стороны к промплощадке примыкают жилые дома, а так же в СЗЗ попадают жилые дома с южной стороны) |
| 4 | Пилорама (ИП Хертек А.О.) ул. Кошкар-оол, д. 10 а | 100 м. п. 7.1.5 | Не соответствует (непосредственно к промплощадке примыкают жилые дома) |
| 5 | Пилорама (ЧП Иргит Ч.М.) ул. Дапсы, д. 15 | 100 м. п. 7.1.5 | Не соответствует (непосредственно к промплощадке примыкают жилые дома с северной и южной стороны, а так же в СЗЗ попадают жилые дома с западной, юго-западной и северо-западной стороны) |
| 6 | Котельные (6 шт) | п. 7.1.10 | По расчету рассеивания |
| 7 | Хлебопекарня | 50 м., п. 7.1.8 | Не соответствует (с южной стороны попадают жилые дома) |
| 8 | Кладбище 1 га | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 9 | Мусоросвалка | 1000 м., п. 7.1.12 | Не соответствует |
| Проектные предложения |
| 1 | АЗС с СТО | 100 м. п. 7.1.11 | Соответствует |
| 2 | Авто транспортное предприятие | 100 м, п. 7.1.11 | Соответствует |
| 3 | Строительный двор (пилорамы - вынос из жилой зоны) | 100 м. п. 7.1.5 | Соответствует |
| 4 | Общепоселковая котельная | п. 7.1.10 | По расчету рассеивания |
| 5 | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов | 50 м., п. 7.1.8 | Соответствует |
| 6 | Мини завод по первичной обработке овечьей шерсти | 100 м., п. 7.1.7 | Соответствует |
| 7 | Цех по охлаждению и переработке молока | 50 м., п. 7.1.8 | Соответствует |
| 8 | Мясоперерабатывающий мини-комплекс (коптильный цех, упаковочный цех, цех мясных полуфабрикатов, убойный цех) | 300 м, п. 7.1.8 | Соответствует |
| 9 | Пожарный пост на 2 машины | 50 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 10 | Хлебопекарня | 50 м., п. 7.1.8 | Не соответствует (с южной стороны жилые дома сохраняются до амортизационного износа) |
| 11 | Котельные сохраняемые (2 шт.) | п. 7.1.10 | По расчету рассеивания |
| 12 | Автокасса с отстойно-разворотной площадкой | 50 м. п. 7.1.12 | Соответствует |
| 13 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 700 м3/сут | 200 м. п. 7.1.13 | Соответствует |
| 14 | Канализационные очистные сооружения для мясоперерабатывающего мини-комплекса и цеха по охлаждению молока производительностью 50 м3/сут | 150 м. п. 7.1.13 | Соответствует |
| 15 | Канализационная насосная станция производительностью 13-150 м3/час, (1 объект на расчетный срок) | 20 м. п. 7.1.13 | Соответствует |
| 16 | Канализационная насосная станция производительностью до 25 м3/час, (2 объекта на расчетный срок) | 20 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| 17 | Канализационная насосная станция дождевой канализации производительностью 13-150 м3/час, объект (1 объект на расчетный срок) | 20 м. п. 7.1.13 | Соответствует |
| 18 | Пруды – отстойники емкостью 1350 м3 | 200 м. п. 7.1.13 | Соответствует |
| 19 | Мусоросвалка | 1000 м., п.7.1.12 | Не соответствует (рекультивация) |
| 20 | Полигон ТБО | 1000 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 21 | Биотермическая яма | 1000 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 22 | Кладбище 1 га | 100 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 23 | Кладбище проектируемое | 100 м., п.7.1.12 | Соответствует |

ВЫВОД:

В санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий в настоящий период жилые здания продолжают свое существование, а новое строительство жилых объектов запрещается. Производственные предприятия (пилорамы, АЗС и котельные), рассредоточенные по поселку выносятся из жилой зоны, с учётом санитарных зон и существующих и перспективных  капитальных сооружений и построек. Новая площадка для производственной зоны проектируется в западной стороне поселка. Планируемые к организации предприятия проектируются с соблюдением размера нормативных санитарно-защитных зон. Учитывается функциональное назначение, мощность и местоположение проектируемых предприятий.

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории села генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима санитарно-защитных зон перспективных предприятий:

- участки перспективной и существующей жилой застройки размещаются за пределами санитарно-защитных зон проектируемых предприятий.

- предлагается освободить территорию для организации и озеленения санитарно- защитной зоны - существующие  жилые дома, в санитарно-защитной зоне (хлебопекарни), сохраняются до амортизационного износа зданий, с последующим их выносом и, соответственно, переселением проживающего в них населения на новое место жительства,

- предлагается вынос существующих пилорам на новую площадку (строительный двор)  в западной части села, для соблюдения санитарно-защитной зоны;

- для предприятий с несоблюдением границ нормативной санитарно-защитной зоны необходимо разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны;

- разработка Проектов организации и благоустройства санитарно-защитных зон для каждого предприятия.

# ГЛАВА 5.5   ЗОНЫ  СПЕЦИАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

К зонам специально назначения относятся кладбища, биотермические ямы, полигоны  твёрдых бытовых отходов.

Селективный сбор, утилизация и переработка твердых бытовых и промышленных отходов на территории села в настоящее время не осуществляется.

Неиспользованные промышленные отходы и отходы потребления, размещаются на объектах временного складирования. Твердые бытовые отходы (ТБО) оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду. Они являются источниками загрязнения атмосферного воздуха (горение, газовыделение из ТБО), возможность загрязнения поверхностных и подземных вод, загрязнение прилегающих территорий, занятие ТБО больших земельных площадей, а также создают угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности населения

Неорганизованная мусоросвалка твёрдых бытовых отходов расположена на расстоянии 1 км от села на территории соседнего кожууна. Расположение существующей свалки не соответствует требованиям природоохранного законодательства. Требуется закрытие и проведение этапа рекультивации свалки, а так же строительство нового полигона ТБО.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Не допускается размещение на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местностях выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 м. Складирование промышленных отходов следует осуществлять на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды и расположенных с подветренной стороны (в соответствии с розой ветров) по отношению к селитебным территориям и населенным пунктам.

Перспективными являются места, где выявлены глины или тяжёлые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Временное хранение и размещение отходов должно производится в соответствии с их классами опасности.

Отходами 1 класса опасности на предприятиях являются, как правило, отработанные ртутьсодержащие лампы;

Отходами 2 класса опасности, являются отработанные аккумуляторы свинцовые и др.;

Отходами 3 класса опасности на предприятиях являются различные масла. Шпалы железнодорожные, отработанные масляные фильтры автотракторной техники, обтирочный материал загрязненный маслами;

Отходами 4 класса опасности на предприятиях являются: осадки очистных сооружений, обтирочный материал, загрязненный маслами, золошлаки от сжигания некоторых углей, отходы от уборки территории, отходы выгребных ям и др.

Отходами 5 класса опасности на предприятиях являются: золошлаки от сжигания некоторых углей, лом черных металлов, электрические лампы накаливания отработанные, стружка стальная незагрязненная и др.

Для улучшения экологической обстановки и предотвращения захламления земель  строительство  полигона твёрдых бытовых отходов планируется в северо-восточном направлении на расстоянии примерно 2,2 км от границы села по дороге на  г. Абазу, Ак-Довурак и с. Тээли.

Площадка для строительства полигона размещается вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон. На полигон ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 – 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами (СП 2.1.7.1038-01 п. 2.4).

При складировании отходов в толще карт ТБО под воздействием микрофлоры будет происходить биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих твердых бытовых отходов. Конечный продукт этого процесса биогаз, основными компонентами которого являются окись углерода, цианистый водород, сероводород и метан.

Полигон ТБО согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений» п. 7.1.12 относится по санитарной классификации к предприятиям I класса с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 метров. Строительство полигона твердых бытовых отходов позволит закрыть несанкционированные свалки и обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения, экологическую безопасность окружающей природной среды, предотвратит развитие опасных геологических процессов и явлений.

На момент обследования организованного скотомогильника в селе Кара-Холь нет. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника с биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Размещение скотомогильника с биотермической ямой в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. Скотомогильники с биотермической ямой размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв.м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений» п. 7.1.12 скотомогильник с биотермической ямой относится по санитарной классификации к предприятиям I класса опасности

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника с биотермической ямой до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 – 300 м.

Территорию скотомогильника с биотермической ямой огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.

При строительстве скотомогильника с биотермической ямой в центре участка выкапывают яму размером 3,0х3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 30х30 см, плотно закрываемое крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м.

Над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шириной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки.

Проектом предусмотрено строительство скотомогильника с биотермической ямой площадью 1 га  на расстоянии санитарного разрыва, вне границ села в северо-восточном направлении на расстоянии примерно 2,2 км рядом с полигоном ТБО.

Существующее  кладбище (площадью 1 га)  располагается вне границ села  вдоль дороги на запад на расстоянии 600 метров от жилой зоны. На перспективу существующее кладбище сохраняется с расширением, с соблюдением санитарного разрыва (100 м) от селитебной зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 п. 7.1.12).

# ГЛАВА 5.6   ВОДООХРАННЫЕ  ЗОНЫ  И  ПРИБРЕЖНЫЕ  ЗАЩИТНЫЕ  ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами водных объектов, в соответствии с Водным кодексом РФ,  являются территории, которые примыкают к береговой линии водоёмов, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических  ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны р. Алаш составляет 200 м, р. Тапсы – 100 м. В водоохранные зоны водных объектов села попадает жилая капитальная и усадебная застройка, объекты промышленности и коммунального хозяйства. Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны, а в их пределах - прибрежные защитные полосы. В границах водоохранных  зон установлены охраняемые прибрежные защитные полосы шириной  50 м.

В границах  водоохранных  зон  р. Алаш и р. Тапсы запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- передвижение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств, за  исключением их движения транспорта  по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеотмеченными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, водопоя.

В границах водоохранных зон допускается:

- проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Согласно статье 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов  для  охраны и  защиты лесов, том числе,  в научных целях.

В соответствии с Водным кодексом РФ, настоящим генеральным планом предусматривается все объекты, находящиеся в водоохранной зоне водных объектов, оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.). Так же жилая застройка по ул. Зеленая попадающая в водоохранную зону реки Тапсы сохраняется до амортизационного износа зданий.

Необходима организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос с обозначением их границ на местности, ликвидация свалок, рекультивация земель, озеленение территории водоохранных зон рек.

# ГЛАВА 5.7   ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫЕ  ПРИРОДНЫЕ  ТЕРРИТОРИИ

Законом Республики Тыва от 9 декабря 1996 г. N 645 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Тыва» Особо охраняемые природные территории - республиканского и местного значения определяются как участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти Республики Тыва и органами местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории Бай-Тайгинского кожууна согласно «Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения в Республике Тыва на период до 2015 года» утвержденной Постановлением Правительства Республики Тыва № 1002 от 07.11.2007 г. располагаются следующие действующие ООПТ:

- Государственный биосферный заповедник «Убсунурская котловина» кластерный участок Кара-Холь площадью 122451 га, расположен в северо-западной части республики на границе с Республикой Алтай и Республикой Хакасия в отрогах Западных Саян. Он представляет собой горно-таежную зону, богатую многими видами диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу России: дикий северный олень, снежный барс и другие. Заповедник организован на основании постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 372.

Кластерный участок «Кара-Холь» заповедника организован с целью охраны редких животных: северного оленя (Алтае-Саянской популяции), алтайского горного барана, снежного барса и других.

- Памятник природы «Бай-Талский» источник минеральных вод «Шивилиг». В целях защиты особо охраняемых природных территорий республиканского значения «Бай-Талский источник «Шивилиг» от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства создается охранная зона в составе памятника природы. Ширина охранной зоны 1000 м. Площадь охранной зоны 100 га. На землях бывшего СХО «Бай-Тал». Источник находится в 8 км к северо-западу от северной оконечности оз. Мешкен-Холь в кадастровом квартале 12 15 001. На территории охранной зоны выделяются пастбищные и лесные угодья, а также каменистые россыпи.

- Памятник природы «Озеро Кара-Холь». Памятник природы включает в себя акваторию озера Кара-Холь. Граница водного объекта соответствует среднемноголетнему уровню воды. Площадь водной поверхности озера 1620 га (16,20 кв. км). Для водного объекта (озера) в составе памятника природы устанавливается охранная зона шириной 1000 м. Площадь охранной зоны составляет 2708 га (27,08 кв. км). Основная часть охранной зоны находится на территории бывшего СХО «Кара-Холь».

На небольшом участке зоны расположены земли, принадлежащие Кара-Хольской сумонной администрации. Почти вся территория охранной зоны занята каменистыми осыпями, скалами, которые перемежаются лесными массивами и небольшими участками пастбищ. На территории зоны отмечены места зимних стоянок скота.

В составе охранной зоны (1000 метров вокруг озера) в соответствии с Водным кодексом (ст. 65) устанавливается водоохранная зона (200 м), на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Планируемые к организации, особо охраняемые природные территории на территории Бай-Тайгинского кожууна:

- природный парк «Шуй» площадью 230 тыс. га. Проектируется с целью: -  уменьшения растущей рекреационной нагрузкой. Место обитания козерога, снежного барса, священные источники Шивилиг, Дустуг-Хем.

На территории с. Кара-Холь особо охраняемые природные территории располагаются вне границ населенного пункта.

# ГЛАВА 5.8   МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

При проектировании новых промышленных объектов и эксплуатации существующих следует учесть все инженерные и технические мероприятия для минимизации отрицательного воздействия на все факторы окружающей природной среды (применение современного воздухоочистного оборудования, оборотного водоснабжение, технологии малоотходного производства). Для сокращения выбросов от автотранспорта необходимо усилить контроль качества поступающего в село горючего, распределить АЗС и автостоянки равномерно по населенному пункту и в соответствии с фактическими потребностями, отремонтировать дороги и т.д.

При разработке генерального плана на основе комплексной градостроительной оценки площадок приняты следующие решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

Выделение зон запрещения нового строительства. Зоны запрещения нового строительства  находятся в санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий, где генеральным планом намечается постепенная замена территории усадебной застройки под защитное озеленение. В настоящий период здания продолжают свое существование, но возведение новых объектов капитального строительства запрещено.

Проведение благоустройства и озеленения. Генпланом предлагается строительство зон отдыха. Для этого необходимо провести работы по благоустройству и озеленению.

# 5.8.1.  Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо выполнить следующие мероприятия:

- совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу, установка и внедрение современного пылегазоочистного оборудования (фильтры, приточно-вытяжная вентиляция для складов хранения материалов, циклоны и т.д.) на производственных предприятиях и для коммунальной общепоселковой котельной  с высокой степенью очистки;

- необходимо совершенствовать технологии сжигания органического топлива (поддержание  оптимального  режима  горения;  усиление  контроля за  полнотой  сгорания  топлива) и установить систему очистки отходящих газов (батарейные циклоны, золоуловители) с высоким коэффициентом очистки на проектируемых и сохраняемых котельных;

- использование менее загрязненных видов топлива, создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ;

- при неблагоприятных метеоусловиях необходимо приостановить деятельность производств, связанных с выбросом большого количества взвешенных веществ (склады угля), запретить погрузочно-разгрузочные работы пылящих материалов;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания автотранспорта для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;

- установка комбинированных нейтрализаторов, на выхлопные трубы автотранспорта, обеспечивающих снижение выбросов;

- предотвращение простоя машин и механизмов с работающим двигателем;

- контроль за соблюдением технологического процесса слива, хранения, отпуска ГСМ на АЗС;

- функциональное зонирование территории с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилой застройки.

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- разработка для каждого предприятия «Проекта СЗЗ» с определением размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом санитарной вредности предприятия;

- оснащение приборами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий-загрязнителей и обеспечение производственного контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мониторинг за состоянием качества атмосферного воздуха в селе;

- организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- организация озеленения общего пользования внутри селитебной территории.

- вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна выполняться с повышенными требованиями к благоустройству и озеленению.

Зеленые насаждения выполняют санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Для озеленения вдоль улиц рекомендуется использовать деревья и кустарники газоустойчивых и пылезадерживающих пород. Защитные полосы озеленения вдоль улиц из пылезадерживающих пород деревьев в облиственном состоянии являются эффективным средством снижения содержания пыли и газов.

К наиболее газоустойчивым породам относятся вяз мелколистный, вяз шершавый, клен ясенелистный, тополь бальзамический канадский, яблоня сибирская, акация желтая, боярышник обыкновенный, дерен белый, кроваво-красный, сибирский, роза колючая и морщинистая, калина обыкновенная, жимолость татарская, лох серебристый, облепиха, сирень обыкновенная, смородина альпийская и золотистая, спирея краснолистная. Растения средней устойчивости – ель колючая, липа мелколистная, черемуха Маака, рябина обыкновенная, береза бородавчатая.

Зеленые насаждения играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума: хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на участке шириной в 30-40 м могут снижать уровни шума на 17-23 дБА, а небольшие скверы и внутриквартальные посадки с редкими деревьями на 4-7 дБА.

Зеленые насаждения защищают жилую и общественную застройку от неблагоприятных ветров. По периметру территории со стороны преобладающих ветров рекомендуются плотные насаждения.

На территории детских садов и школ озеленение формируется в виде рядовой посадки деревьев по периметру участков и рядовых посадок кустарников вдоль границ площадок.

При общественных зданиях предпочтительным является партерное озеленение, регулярная организация территории с преобладанием газонного покрытия и цветников.

При формировании системы зеленых насаждений следует учитывать, что крупные массивы насаждений из декоративных деревьев и кустарников разных пород являются более устойчивыми к влиянию антропогенных и техногенных факторов.

# 5.8.2  Проектные  предложения  по охране почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. Загрязнение и последующая деструкция почвы обусловлены либо локальным влиянием источника на почву, либо атмосферным переносом токсикантов в аэрозольной фазе. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья людей.

Жители неблагоустроенной усадебной застройки выбрасывают бытовой мусор на окраинах, обращенных к дорогам, к реке. Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, особенно в частном жилом секторе, отсутствие централизованной системы канализации в жилых районах, наличие несанкционированных свалок отходов является причинами биологического загрязнения почв селитебных территорий.

Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв села в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания населения.

Мероприятия, направленные на охрану почв от загрязнения, предусматривают:

- организацию рациональной системы сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых и промышленных отходов;

- внедрение технологий вторичного использования отходов (внедрение замкнутых циклов на промышленных предприятиях).

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку и парковку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов, рекультивация и озеленение данных территорий;

- увеличить  количество зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, которые  поглощают наибольшее количество тяжелых металлов;

- практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

- оборудование всех действующих и вновь проектируемых предприятий современным очистным оборудованием, строительство новой котельной;

- регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

- строительство  полигона ТБО;

- строительство биотермической ямы;

- полное обеспечение системой канализации всего села;

- проведение системы мониторинга загрязнения почв;

- мониторинг радиационной обстановки;

Для охраны земель при строительстве объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель.

# 5.8.3.  Проектные предложения по охране водных объектов

Проектные предложения по охране водных объектов:

- ликвидация свалки на территории поселка;

- строительство централизованной системы водоснабжения и канализации;

-  запрещение  сброса сточных вод в водоем без очистки;

- организация  зон  рекреации  с полным  комплексом  природоохранных  и санитарно-эпидемиологических  мероприятий.

### 5.8.3.1	 Мероприятия по охране поверхностных вод

Основными направлениями работы по исключению загрязнения поверхностных водных объектов являются мероприятия по очистке поверхностного стока и предотвращению его загрязнения.

К числу мероприятий относятся:

-  строительство очистных сооружений полной биологической очистки; хозяйственно-бытовые и производственные стоки поступают в канализационные насосные станции и затем подаются на сооружения биологической очистки  с  последующим сбросом  в  р Алаш на расстоянии 1 км от жилой застройки вниз по течению реки ;

- организация и развитие централизованной системы водоотведения;

- строительство  систем дождевой канализации с очисткой дождевых стоков на прудах- отстойниках с отсеком для улавливания масло-бензонефтепродуктов. Сброс очищенных дождевых стоков производится в р. Алаш на расстоянии 1 км от границы жилой застройки села;

- строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков автостоянок, участков мойки, ремонта и технического обслуживания автотранспорта;

- предусмотреть обустройство, организацию водоохранных зон и прибрежных  защитных  полос  с обозначением их границ на местности, озеленение территории водоохранной зоны реки Алаш и реки Тапсы;

- разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) с последующим их утверждением;

- совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса (НДС);

- внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации (оборотного водоснабжения);

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов;

- разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения;

- организация зон санитарной охраны участка подземных вод, поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, решений о предоставлении водных объектов в пользование, заключение договоров водопользования в порядке, установленном действующим законодательством;

- ведение в установленном порядке учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами;

### 5.8.3.2.  Мероприятия по охране  подземных вод

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения:

-  запрещение сброса сточных вод в поглощающие горизонты;

-  уборка  и  смет мусора,  присыпка  нефтяных  пятен опилками  с  последующей  зачисткой;

-   озеленение  свободных  участков  от застройки;

-   устройство  бордюров;

- обустройство разведанных подземных источников воды,  внедрение современных методов очистки подземных вод;

- соблюдение режима эксплуатации водозаборов без превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- организация и озеленение зон санитарной охраны водозаборов подземных вод и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- поэтапная замена изношенных водопроводных и канализационных сетей;

- ведение постоянного мониторинга санитарного состояния кладбищ, скотомогильников, полигона ТБО, санкционированных свалок и ликвидация несанкционированных свалок в целях предотвращения биологического загрязнения подземных вод;

- установление лимитов водопотребления для крупных производственных объектов с максимальным сокращением потребления на технические нужды воды из подземных водозаборов.

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм ее расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях и оборудованием водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- организация и ведение постоянного мониторинга химического состава подземных вод и их динамического уровня, осуществление контроля загрязнения подземных вод.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

# СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г №73-ФЗ (в ред. от 27.12. 2009 № 365 ФЗ).

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды от 19.12.1991 г. №7-ФЗ.

- Закон РФ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Закон РФ  «Об охране атмосферного воздуха»  от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ.

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ.

- Закон Республики Тыва № 645 от 9.12.1996 «Об особо охраняемых природных территориях».

- СНиП 23.01.99 Строительная климатология.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция, 2009 г).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.1279 – 03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения».

- СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

- СП 2.1.7.1038 – 01.  «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики  Тыва в 2007 году», Правительство Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва. – Кызыл: 2008 г., - 100 с.

- Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики  Тыва в 2009 году», Правительство Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва. – Кызыл: 2010 г., - 140 с.

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 января 1996 г. №1005

- Временные рекомендации «Фоновые концентрации для городов и поселков…», Спб., 2009 г.

- Перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-Петербург, 2008 г.

- РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

- Справочник по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления, Москва, 1999 г.

- Схема территориального планирования Республика Тыва., Министерство регионального развития РФ., ФГУП Российский государственный научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики, -  С.-Петербург, 2009 г.

- Постановление Правительства Республики Тыва от 07.11.2007 №1002 «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения а Республике Тыва на период до 2015 года».

- Постановление Правительства Республики Тыва от 31.05.2008 №336 «Об утверждении положений о государственных природных заказниках республиканского значения Республики Тыва».

# Приложение А

# Проектное предложение. Расчеты выбросов загрязняющих веществ от котельной

# на первую очередь

Программа реализует ’Методику определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 «О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по ’Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час’»

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 ’Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000’.

Программа учитывает ’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

(c) ИНТЕГРАЛ 1996-2010  ’Котельные’ (Версия 3.4).

Организация: ОАО "Красноярскагропроект"   Регистрационный номер: 01-01-3598

Источник выбросов.

Площадка: 1 Цех: 1 Источник: 1 Вариант: 1

Название: Дымовая труба

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Максимальный разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 1.1895032 | 40.053446 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.1932943 | 6.508685 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.6201158 | 18.708176 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 2.8251000 | 85.230000 |
| 0337 | Углерод оксид | 6.5524742 | 197.680568 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00019732233 | 0.00594822786 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.8475300 | 25.569000 |

Исходные данные.

Наименование топлива: Уголь Чаданского разреза

Тип топлива: Угли других месторождений

Характер топлива: Каменные угли

Фактический расход топлива (B, B’).

В = 9470[т/год]     В’ = 313.9[г/с]

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива.

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 3[%]

Вр = В*(1-q4/100) = 9185.9[т/год]

Вр’ = В’*(1-q4/100) = 0.30448[кг/с]

Низшая теплота сгорания топлива (Qr).

Qr = 21.52[МДж/кг]

Коэффициент избытка воздуха в топке (aт).

Коэффициент избытка воздуха в топке   aт=1.4.

Тепловое напряжение зеркала горения (qr, qr’).

Время работы котла за год Time = 5400[ч]

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’):

Qт = Bр/Time/3.6*Qr = 10.16875[МВт]

Qт’ = Bр’*Qr = 6.55247[МВт]

Площадь горения  F = 1[м2]

qr = Qт/F = 10.16875[МВт/м2]

qr’ = Qт’/F = 6.55247[МВт/м2]

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (Кno2, Kno2’).

Характеристика гранулометрического состава угля R6 = 40[%]

Kno2 = 0.011*aт*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr)**0.25 = 0.25327[г/МДж]

Kno2’ = 0.011*aт*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr’)**0.25 = 0.22692[г/МДж]

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота (br).

Степень рециркуляции дымовых газов  r=0[%]

br =  1 - 0.075*(r**0.5) = 1

Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).

kп = 0.001 (для валового)

kп =     1 (для максимально-разового)

Mnox = Bp*Qr*Kno2*br*kп = 9185.9*21.52*0.2532713*1*0.001 = 50.0668069 [т/год]

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*br*kп = 0.304483*21.52*0.2269187*1 = 1.486879 [г/с]

Mno = 0.13 * Mnox = 6.5086849 [т/год]

Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.1932943 [г/с]

Mno2 = 0.8 * Mnox = 40.0534455 [т/год]

Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 1.1895032 [г/с]

2. Расчет выбросов диоксида серы.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 9470 [т/год]    В’ = 313.9 [г/с]

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)

Sr = 0.5[%] (для валового)

Sr’ = 0.5[%] (для максимально-разового)

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (hso2’):

Тип топлива : Угли других месторождений   hso2’ = 0.1

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (hso2’’): 0

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).

Mso2 = 0.02*B*Sr*(1-hso2’)*(1-hso2’’) = 85.23 [т/год]

Mso2’ = 0.02*B’*Sr*(1-hso2’)*(1-hso2’’) = 2.8251 [г/с]

3. Расчет выбросов оксида углерода.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 9470 [т/год]     В’ = 313.9 [г/с]

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :1 [%]

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Твердое топливо. R=1

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 21.52 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Cco = q3*R*Qr = 21.52 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :3 [%]

Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 197.680568 [т/год]

Mco’ = 0.001*B’*Cco*(1-q4/100) = 6.5524742 [г/с]

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом)

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц.

Расход натурального топлива (B, B’).

В = 9470 [т/год]          В’ = 313.9 [г/с]

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’):

Для валового выброса Ar = 13.5 [%]

Для максимально-разового выброса Ar’ = 13.5 [%]

Доля золы, уносимой газами из котла Aун = 0.2

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях nз = 0.9

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 уноса = 3 [%]

Низшая теплота сгорания топлива Qr = 21.52 [МДж/кг]

4.2. Расчет количества летучей золы (Mз, Mз’).

Mз = 0.01*B*Ar*Aун*(1-nз) = 25.569 [т/год]

Mз’ = 0.01*B’*Ar’*Aун*(1-nз) = 0.84753 [г/с]

4.3. Расчет количества коксовых остатков при сжигании твердого топлива (Mк, Mк’).

Mк = 0.01*B*(1-nз)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 18.7081763 [т/год]

Mк’ = 0.01*B’*(1-nз)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 0.6201158 [г/с]

5. Расчётное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив.

Коэффициент, учитывающий тип колосниковой решетки и вид топлива (A).

Для углей и сланцев.   A=2.5;

Температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для водогрейных котлов (tн).

tн=1[°C];

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов (R).

tн<150°C;      R=290;

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла (Kд).

Kд = (1/Dотн)**(1.2) = 1;

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем (Kзу).

Степень очистки газов в золоуловителе Nзу = 0.9;

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена z = 0.8;

Kзу = 1-Nзу*z = 0.28;

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха aО=1.4 (Cбп).

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (aT’’): 1;

Cбп = 0.001*(A*Qr/exp(2.5*aT’’)+R/tн)*Kд*Kзу = 0.0824365 [мг/м3]

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (ao=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по приближенной формуле.

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.365

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 21.52 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Vсг = К*Qr = 7.8548 [м3/кг топлива] ([м3/м3 топлива])

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).

Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В*(1-q4/100) = 9185.9[т/год] (тыс.м3/год)

Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 1.09614[т/ч] (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.0824365 [мг/м3]

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.0824365*7.855*9185.9*0.000001 = 0.00594822786 [т/год]

Mбп’ = 0.0824365*7.855*1.0961388*0.000278 = 0.00019732233 [г/с]

# Приложение Б

# Проектное предложение. Расчеты выбросов загрязняющих веществ от котельной

# на расчетный срок

Программа реализует ’Методику определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 «О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по ’Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час’»

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 ’Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000’.

Программа учитывает ’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

(c) ИНТЕГРАЛ 1996-2010  ’Котельные’ (Версия 3.4).

Организация: ОАО "Красноярскагропроект"   Регистрационный номер: 01-01-3598

Источник выбросов.

Площадка: 1 Цех: 1 Источник: 1 Вариант: 1

Название: Дымовая труба

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Максимальный разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 3.3059008 | 45.153698 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.5372089 | 7.337476 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 1.4047924 | 20.590847 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 6.3999000 | 93.807000 |
| 0337 | Углерод оксид | 14.8437858 | 217.573871 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00044700831 | 0.00654681933 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 1.9199700 | 28.142100 |

Исходные данные.

Наименование топлива: Уголь Чаданского разреза

Тип топлива: Угли других месторождений

Характер топлива: Каменные угли

Фактический расход топлива (B, B’).

В = 10423[т/год]      В’ = 711.1[г/с]

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива.

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 3[%]

Вр = В*(1-q4/100) = 10110.31[т/год]

Вр’ = В’*(1-q4/100) = 0.68977[кг/с]

Низшая теплота сгорания топлива (Qr).

Qr = 21.52[МДж/кг]

Коэффициент избытка воздуха в топке (aт).

Коэффициент избытка воздуха в топке   aт=1.4.

Тепловое напряжение зеркала горения (qr, qr’).

Время работы котла за год Time = 5400[ч]

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’):

Qт = Bр/Time/3.6*Qr = 11.19207[МВт]

Qт’ = Bр’*Qr = 14.84379[МВт]

Площадь горения  F = 1[м2]

qr = Qт/F = 11.19207[МВт/м2]

qr’ = Qт’/F = 14.84379[МВт/м2]

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (Кno2, Kno2’).

Характеристика гранулометрического состава угля R6 = 40[%]

Kno2 = 0.011*aт*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr)**0.25 = 0.25942[г/МДж]

Kno2’ = 0.011*aт*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr’)**0.25 = 0.27839[г/МДж]

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота (br).

Степень рециркуляции дымовых газов  r=0[%]

br =  1 - 0.075*(r**0.5) = 1

Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).

kп = 0.001 (для валового)

kп =     1 (для максимально-разового)

Mnox = Bp*Qr*Kno2*br*kп = 10110.31*21.52*0.2594159*1*0.001 = 56.4421233 [т/год]

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*br*kп = 0.689767*21.52*0.278391*1 = 4.132376 [г/с]

Mno = 0.13 * Mnox = 7.337476 [т/год]

Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.5372089 [г/с]

Mno2 = 0.8 * Mnox = 45.1536986 [т/год]

Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 3.3059008 [г/с]

2. Расчет выбросов диоксида серы.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 10423 [т/год]       В’ = 711.1 [г/с]

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)

Sr = 0.5[%] (для валового)

Sr’ = 0.5[%] (для максимально-разового)

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (hso2’):

Тип топлива : Угли других месторождений   hso2’ = 0.1

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (hso2’’): 0

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).

Mso2 = 0.02*B*Sr*(1-hso2’)*(1-hso2’’) = 93.807 [т/год]

Mso2’ = 0.02*B’*Sr*(1-hso2’)*(1-hso2’’) = 6.3999 [г/с]

3. Расчет выбросов оксида углерода.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 10423 [т/год]       В’ = 711.1 [г/с]

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :1 [%]

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Твердое топливо. R=1

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 21.52 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Cco = q3*R*Qr = 21.52 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :3 [%]

Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 217.5738712 [т/год]

Mco’ = 0.001*B’*Cco*(1-q4/100) = 14.8437858 [г/с]

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом)

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц.

Расход натурального топлива (B, B’).

В = 10423 [т/год]       В’ = 711.1 [г/с]

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’):

Для валового выброса Ar = 13.5 [%]

Для максимально-разового выброса Ar’ = 13.5 [%]

Доля золы, уносимой газами из котла Aун = 0.2

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях nз = 0.9

Содержимое горючих в уносе   Гун = 0 [%]

4.2. Расчет количества летучей золы (Mз, Mз’).

Mз = 0.01*B*Ar*Aун*(1-nз) = 28.1421 [т/год]

Mз’ = 0.01*B’*Ar’*Aун*(1-nз) = 1.91997 [г/с]

4.3. Расчет количества коксовых остатков при сжигании твердого топлива (Mк, Mк’).

Mк = 0.01*B*(1-nз)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 20.590847 [т/год]

Mк’ = 0.01*B’*(1-nз)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 1.4047924 [г/с]

5. Расчётное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив.

Коэффициент, учитывающий тип колосниковой решетки и вид топлива (A).

Для углей и сланцев.   A=2.5;

Температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для водогрейных котлов (tн).

tн=1[°C];

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов (R).

tн<150°C;      R=290;

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла (Kд).

Kд = (1/Dотн)**(1.2) = 1;

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем (Kзу).

Степень очистки газов в золоуловителе Nзу = 0.9;

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена z = 0.8;

Kзу = 1-Nзу*z = 0.28;

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха aО=1.4 (Cбп).

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (aT’’): 1;

Cбп = 0.001*(A*Qr/exp(2.5*aT’’)+R/tн)*Kд*Kзу = 0.0824365 [мг/м3]

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (ao=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по приближенной формуле.

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.365

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 21.52 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Vсг = К*Qr = 7.8548 [м3/кг топлива] ([м3/м3 топлива])

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).

Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В*(1-q4/100) = 10110.31[т/год] (тыс.м3/год)

Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 2.48316[т/ч] (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.0824365 [мг/м3]

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.0824365*7.855*10110.31*0.000001 = 0.00654681933 [т/год]

Mбп’ = 0.0824365*7.855*2.4831612*0.000278 = 0.00044700831 [г/с]

# Приложение В

# Расчет выбросов от проектируемой хлебопекарни

В результате технологического процесса при производстве хлебобулочных изделий в атмосферу выделяются этанол, этановая кислота, ацетальдегид (в основном в печах и со стадии остывания хлеба). Выделение в атмосферу мучной пыли происходит в результате пересыпки в основном при процедуре приема и хранения муки.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по нормированию, учету и контролю выбросов загрязняющих веществ от хлебопекарных предприятий», Москва, ФКК «Росхлебопродукт», 1996 г.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу в результате производственной деятельности приведена в таблице 5.1.1.1.

Таблица 5.1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу на первую очередь и расчетный срок

| Загрязняющее вещество | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 0,0022421 | 0,0026009 | 0,0709013 | 0,0822455 |
| 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 0,000202 | 0,0002343 | 0,0063875 | 0,0074095 |
| 1317 | Ацетальдегид (Уксусный альдегид) | 0,0000808 | 0,0000937 | 0,002555 | 0,0029638 |
| 3721 | Пыль мучная | 0,0000869 | 0,0001008 | 0,0027466 | 0,0031861 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 5.1.1.2.

Таблица 5.1.1.2 - Исходные данные для расчета на первую очередь и

расчетный срок

| Наименование изделия | Соотношение пшеничной и ржаной муки в изделии, % | Условия хранения и пересыпки муки | Выработка продукции | Одновременность производства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пшеничная | ржаная |  | годовая, т/год | часовая, т/час |  |
|  |  |  |  | I ОЧ | РС | I ОЧ | РС |  |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100 | 0 | тарное | 63,875 | 74,095 | 0,0072717 | 0,0084352 | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Годовой выброс загрязняющих веществ M, т/год, определяется по формуле (1.1.1):

M = 10-3·Вгод·mуд	(1.1.1)

где Вгод – годовая выработка продукции, т/год;

mуд - удельный показатель выбросов загрязняющих веществ на единицу выпускаемой продукции, кг/т.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ G, г/с, определяется по формуле (1.1.2):

G = 103·Вчас·mуд/3600	(1.1.2)

где Вчас – часовая выработка продукции, т/час;

mуд - удельный показатель выбросов загрязняющих веществ на единицу выпускаемой продукции, кг/т.

Удельные выбросы загрязняющих веществ в процессе хлебопекарного производства приведены в таблице 5.1.1.3, при приеме и хранении муки – в таблице 5.1.1.4. В случае производства хлебобулочных изделий из муки смешанных валок (смеси ржаной и пшеничной муки) удельные выбросы этилового спирта и уксусной кислоты рассчитываются исходя из рецептуры валок (процентного содержания пшеничной и ржаной муки).

Таблица 5.1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ в процессе

хлебопекарного производства

| Загрязняющее вещество | Удельные выбросы в кг. вещества на 1 тонну готовой продукции из муки |
| --- | --- |
| код | наименование | пшеничной | ржаной |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 1,11 | 0,98 |
| 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 0,1 | 0,2 |
| 1317 | Ацетальдегид (Уксусный альдегид) | 0,04 | 0,04 |

Таблица 5.1.1.4 - Удельные выбросы загрязняющих веществ при приеме

и хранении муки

| Загрязняющее вещество | Удельные выбросы в кг вещества на 1 тонну готовой продукции в зависимости от способа хранения и пересыпки муки |
| --- | --- |
| код | наименование | бестарный | тарный |
| 3721 | Пыль мучная | 0,024 | 0,043 |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу в процессе хлебопекарного производства приведен ниже.

Годовое выделение загрязняющих веществ на первую очередь M, т/год:

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта

Этанол (Спирт этиловый)	М1061 = 10-3·63,875·(1,11·100/100+0,98·0/100) = 0,0709013;

Этановая кислота (Уксусная кислота) М1555=10-3·63,875·(0,1·100/100+0,2·0/100)= 0,0063875;

Ацетальдегид (Уксусный альдегид) М1317=10-3·63,875·(0,04·100/100+0,04·0/100)= 0,002555;

Пыль мучная	М3721 = 10-3·63,875·0,043 = 0,0027466.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ на первую очередь G, г/с:

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта

Этанол (Спирт этиловый)

G1061 = 103·0,0072717·(1,11·100/100+0,98·0/100)/3600=0,002242;

Этановая кислота (Уксусная кислота)

G1555 = 1 03·0,0072717·(0,1·100/100+0,2·0/100)/3600=0,000202;

Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

G1317 = 103·0,0072717·(0,04·100/100+0,04·0/100)/3600=0,000080;

Пыль мучная	G3721 = 103·0,0072717·0,043/3600=0,0000869.

Годовое выделение загрязняющих веществ на расчетный срок M, т/год:

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта

Этанол (Спирт этиловый)	   М1061=10-3·74,095·(1,11·100/100+0,98·0/100)=0,0822455;

Этановая кислота (Уксусная кислота) М1555=10-3·74,095·(0,1·100/100+0,2·0/100)=0,0074095;

Ацетальдегид (Уксусный альдегид) М1317=10-3·74,095·(0,04·100/100+0,04·0/100)=0,0029638;

Пыль мучная	   М3721=10-3·74,095·0,043=0,0031861.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ на расчетный срок G, г/с:

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта

Этанол (Спирт этиловый)

G1061 = 103·0,0084352·(1,11·100/100+0,98·0/100)/3600 = 0,0026009

Этановая кислота (Уксусная кислота)

G1555 = 103·0,0084352·(0,1·100/100+0,2·0/100)/3600 = 0,0002343;

Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

G1317 = 103·0,0084352·(0,04·100/100+0,04·0/100)/3600 = 0,0000937

Пыль мучная 	G3721 = 103·0,0084352·0,043/3600 = 0,0001008.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 4.   Эскиз генерального плана с. Кара-Холь

(максимальное развитие в северо-западном и западном направлении и сохранение

производственных площадок)