ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПЛАНА с. КАРА-ХОЛЬ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. |  | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 153,81 | 150,34 | 150,34 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | в том числе: |
| 1. | жилая зона | га | 22,63 | 26,37 | 29,83 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (...) | 14,71 | 17,55 | 19,84 |
|  |  | в том числе: |
| 1.1. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 22,63 | 26,37 | 29,53 |
|  |  | % | 14,71 | 17,54 | 19,64 |
| 1.2. | зона малоэтажной жилой застройки | га | - | - | 0,3 |
|  |  | % | - | - | 0,2 |
| 2. | общественно-деловая зона | га | 3,59 | 9,81 | 9,71 |
|  |  | % | 2,33 | 6,52 | 6,46 |
|  |  | в том числе: |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | 0,14 | 0,82 | 0,82 |
|  |  | % | 0,09 | 0,54 | 0,54 |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | 0,27 | 0,27 |
|  |  | % | - | 0,18 | 0,18 |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | 0,68 | 1,21 | 1,21 |
|  |  | % | 0,44 | 0,8 | 0,8 |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | 1,65 | 5,18 | 5,18 |
|  |  | % | 1,07 | 3,45 | 3,45 |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | 0,17 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 0,11 | 0,2 | 0,2 |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | 0,52 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | % | 0,34 | 0,98 | 0,98 |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | 0,43 | 0,55 | 0,98 |
|  |  | % | 0,28 | 0,37 | 0,65 |
| 3. | производственная зона | га | 0,82 | 2,85 | 5,25 |
|  |  | % | 0,54 | 1,89 | 3,49 |
|  |  | в том числе: |
| 3.1. | зона промышленности | га | 0,7 | 2,25 | 4,65 |
|  |  | % | 0,46 | 1,49 | 3,09 |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | - | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | - | 0,4 | 0,4 |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | 0,12 | - | - |
|  |  | % | 0,07 | - | - |
| 4. | зона инженерно-технической инфраструктуры | га | - | 1,3 | 1,5 |
|  |  | % | - | 0,86 | 1,0 |
|  |  | в том числе: |
| 4.1. | энергообеспечения | га | - | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | - | 0,86 | 0,86 |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - | 0,2 |
|  |  | % | - | - | 0,14 |
| 4.3. | связи | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 4.4. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | 22,7 | 24,32 | 24,32 |
|  |  | % | 14,76 | 16,18 | 16,18 |
|  |  | в том числе: |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.2. | зона поселкового транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | 22,7 | 24,32 | 24,32 |
|  |  | % | 14,76 | 16,18 | 16,18 |
| 5.5. | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 6. | рекреационные зоны | га | 36,77 | 34,24 | 42,27 |
|  |  | % | 23,9 | 22,77 | 28,11 |
|  |  | в том числе: |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | - | 1,81 | 9,84 |
|  |  | % | - | 1,2 | 6,55 |
| 6.2. | зона сельских природных территорий | га | 36,77 | 32,43 | 32,43 |
|  |  | % | 23,9 | 21,57 | 21,56 |
| 7. | зона специального назначения | га | - | 2,31 | 2,31 |
|  |  | % | - | 1,54 | 1,54 |
|  |  | в том числе: |
| 7.1. | озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 2,31 | 2,31 |
|  |  | % | - | 1,54 | 1,54 |
| 8. | зона перераспределения сельских земель | га | 0,98 | 0,98 | 3,65 |
|  |  | % | 0,64 | 0,65 | 2,43 |
|  |  | в том числе: |
| 8.1. | зона резервных территорий | га | - | - | 2,67 |
|  |  | % | - | - | 1,78 |
| 8.2. | иные зоны фонда перераспределения сельских земель (болото) | га | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | % | 0,64 | 0,65 | 0,65 |
| 9. | иные зоны (прочие неучтенные земли) | га | 66,32 | 49,12 | 32,01 |
|  |  | % | 43,12 | 32,68 | 21,29 |
| 9.1. | зона ограничений по рельефу с уклоном 10% и более | га | 23,68 | - | - |
|  |  | % | 15,39 | - | - |
| II. |  | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 1587 | 1687 | 1787 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 100 | 100 | 100 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 10,32 | 11,22 | 11,89 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 487 | 518 | 548 |
|  |  | % | 30,69 | 30,7 | 30,7 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 963 | 1024 | 1084 |
|  |  | % | 60,68 | 60,7 | 60,7 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 137 | 146 | 154 |
|  |  | % | 8,63 | 8,6 | 8,6 |
| III. |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 6,6 | 21 | 24 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 10400 | 35427 | 42888 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 170 | 223 |
|  |  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |
| 2.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 10400 | 35427 | 41928 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 170 | 196 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 | 97,7 |
| 2.2 | малоэтажная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | 960 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 1 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | 2,3 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 26527 | 35488 |
|  |  | кол-во домов | - | 25 | 51 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 69,23 | 68,75 |
|  |  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |
| 3.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 26527 | 34528 |
|  |  | кол-во домов | - | 25 | 50 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | 69,23 | 66,51 |
| 3.2. | малоэтажная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | 960 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | - | 2,24 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | 1500 | 3000 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 | 37 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | 4,23 | 7 |
|  |  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |
| 4.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 1500 | 3000 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 | 37 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 4,23 | 7 |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 10400 | 8900 | 7400 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 125 | 98 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 85,57 | 71,15 |
|  |  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |
| 5.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 10400 | 8900 | 7400 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 125 | 98 |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | 100 | 85,57 | 71,15 |
| IV. |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения: | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |  |
|  | из них: |  |
|  | - детские дошкольные учреждения - всего / 1000 чел. | мест. | 70 / 80 | 120 / 80 | 215 / 80 |
|  | - общеобразовательные школы - всего / 1000 чел. | мест. | 330 / 170 | 460 / 170 | 460 / 170 |
|  | - внешкольные учреждения, ДЮСШ - всего / % от общего числа школьников | мест./ % | 20 / | 20 / | 35 / 7,6 |
| 2. | объекты здравоохранения: |
|  | из них: |  |
|  | - амбулатория | коек / пос. в смену | 9 / - | - | - |
|  | - больница | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - аптечный киоск | объект | - | 1 | 2 |
| 3. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |
|  | из них: |  |
|  | - территория стадиона – всего / 1000 чел | га | 0,51 / - | 1,48 / - | 1,48 / - |
|  | - спортивные залы – всего / 1000 чел. | м2 площади пола | 450 / 80 | 450 / 80 | 450 / 80 |
|  | - бассейны – всего / 1000 чел. | м2 зеркала воды | - | - | 250 / - |
| 4. | учреждения культуры и искусства: |
|  | из них: |  |
|  | - клубы, всего / 1000 чел. | посетитель мест в зале | 200 нет данных / 230 | 400 250 / 230 | 400 250 / 230 |
|  | - библиотеки всего / 1000 чел. | тыс. ед. хранения читатель. место | 12 10 /6/7,5 | 12 10 /6/7,5 | 12 10 /6/7,5 |
| 5. | объекты торгового назначения: |
|  | из них: |  |
|  | - предприятия общественного питания – всего / 1000 чел. | пос. мест | - | 100/40 | 150/40 |
|  | - магазины – всего / 1000 чел. | м2 торг. пл. | нет данных | 506/300 | 536/300 |
| 6. | организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи: |
|  | из них: |  |
|  | - отделения связи / АТС | объект | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
|  | - отделения сбербанка РФ – всего / 1000 чел. | операционных мест | - | 1 | 1 |
| 7. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |
|  | - ЖКХ | объект | - | 1 | 1 |
|  | - дом быта / 1000 чел. | раб. мест | - | - | 13 / 7 |
|  | - приемный пункт химчистки | объект | - | - | 1 |
|  | - прачечные – всего / 1000 чел. | кг. белья в смену | - | - | 107 / 60 |
|  | - бани, сауны – всего / 1000 чел. | мест | - | - | 13 / 7 |
|  | - гостиницы – всего / 1000 чел. | мест | - | 10 / 6 | 11 / 6 |
|  | - пожарное депо | объект/машин | - | 1 / 2 | 1 / 2 |
| V. |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - | - |
| 2. | протяженность улично-дорожной сети: - всего | км | 6,47 | 10,19 | 12,23 |
|  |  | в том числе: |
|  | - с усовершенствованным покрытием | км / % | - | 7,95 65 | 12,23 100 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов села | км / км2 | - | - | - |
| 5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 50 | 130 | 200 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 30 | 30 |
| VI. |  | ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. |  | водоснабжение |
|  | водопотребление - всего | тыс. куб. м./ в сутки | 0,37 | 0,76 | 1,07 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,32 | 0,64 | 0,85 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,05 | 0,12 | 0,22 |
| 2. | вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./ в сутки | 0,29 | 1,88 | 1,88 |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л. / в сутки на чел. | 230 | 448 | 598 |
| 3. | протяженность сетей | км | - | 15,36 | 17,28 |
| 4. |  | водоотведение |
| 5. | Общее поступление сточных вод всего: | тыс. куб. м / в сутки | 0,12 | 0,44 | 0,66 |
|  |  | в том числе: |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,11 | 0,39 | 0,57 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,02 | 0,05 | 0,09 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./ в сутки | - | 0,50 | 0,70 |
| 7. | протяженность сетей | км | - | 13,21 | 15,37 |
| 8. |  | канализация дождевая |
|  | Количество дождевых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб. м. | - | 0,38 | 0,38 |
|  | Количество талых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб. м. | - | 1,34 | 1,34 |
|  | Производительность очистных сооружений | тыс. куб. м. | - | 1,35 | 1,35 |
| 9. | Протяженность сетей | км | - | 5,80 | 5,80 |
| 10. |  | электроснабжение |
| 10.1. | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,61 | 2,74 | 3,89 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | 0,68 | 1,17 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,61 | 2,06 | 2,72 |
| 10.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч | 384,37 | 1624,18 | 2176,83 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч | 384,37 | 1221,10 | 1522,10 |
| 11. | источники покрытия электронагрузок: | МВА | 0,42 | 6,16 | 6,16 |
| 12. | протяженность сетей 10 (6) кВ | км | 1,50 | 8,37 | 8,37 |
| 13. |  | теплоснабжение |
| 13.2. | потребление тепла - всего | млн. Гкал / год | 0,007 | 0,021 | 0,027 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал / год | 0,007 | 0,018 | 0,023 |
| 13.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал / час | - | 4,067 | 10,533 |
| 14. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 2,732 | 4,193 | - |
| 15. | протяженность сетей | км | Нет данных | 2,260 | 8,295 |
| 16. |  | связь |
| 17. | емкость АТС | номеров | 100 | 646 | 686 |
| 18. | обеспеченность населения проводной телефонной связью | номеров на 100 семей | 19 | 100 | 100 |
| 19. | Протяженность линий связи | км | 2,50 | 5,64 | 5,64 |
| 20. | Обеспеченность глобальной сетью интернет | % | - | 70 | 100 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. |  | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 153,81 | 150,34 | 150,34 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | в том числе: |
| 1. | жилая зона | га | 22,63 | 26,37 | 29,83 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (...) | 14,71 | 17,55 | 19,84 |
|  |  | в том числе: |
| 1.1. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 22,63 | 26,37 | 29,53 |
|  |  | % | 14,71 | 17,54 | 19,64 |
| 1.2. | зона малоэтажной жилой застройки | га | - | - | 0,3 |
|  |  | % | - | - | 0,2 |
| 2. | общественно-деловая зона | га | 3,59 | 9,81 | 9,71 |
|  |  | % | 2,33 | 6,52 | 6,46 |
|  |  | в том числе: |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | 0,14 | 0,82 | 0,82 |
|  |  | % | 0,09 | 0,54 | 0,54 |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | 0,27 | 0,27 |
|  |  | % | - | 0,18 | 0,18 |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | 0,68 | 1,21 | 1,21 |
|  |  | % | 0,44 | 0,8 | 0,8 |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | 1,65 | 5,18 | 5,18 |
|  |  | % | 1,07 | 3,45 | 3,45 |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | 0,17 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 0,11 | 0,2 | 0,2 |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | 0,52 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | % | 0,34 | 0,98 | 0,98 |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | 0,43 | 0,55 | 0,98 |
|  |  | % | 0,28 | 0,37 | 0,65 |
| 3. | производственная зона | га | 0,82 | 2,85 | 5,25 |
|  |  | % | 0,54 | 1,89 | 3,49 |
|  |  | в том числе: |
| 3.1. | зона промышленности | га | 0,7 | 2,25 | 4,65 |
|  |  | % | 0,46 | 1,49 | 3,09 |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | - | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | - | 0,4 | 0,4 |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | 0,12 | - | - |
|  |  | % | 0,07 | - | - |
| 4. | зона инженерно-технической инфраструктуры | га | - | 1,3 | 1,5 |
|  |  | % | - | 0,86 | 1,0 |
|  |  | в том числе: |
| 4.1. | энергообеспечения | га | - | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | - | 0,86 | 0,86 |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - | 0,2 |
|  |  | % | - | - | 0,14 |
| 4.3. | связи | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 4.4. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | 22,7 | 24,32 | 24,32 |
|  |  | % | 14,76 | 16,18 | 16,18 |
|  |  | в том числе: |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.2. | зона поселкового транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | 22,7 | 24,32 | 24,32 |
|  |  | % | 14,76 | 16,18 | 16,18 |
| 5.5. | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - |  |  |
|  |  | % | - |  |  |
| 6. | рекреационные зоны | га | 36,77 | 34,24 | 42,27 |
|  |  | % | 23,9 | 22,77 | 28,11 |
|  |  | в том числе: |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | - | 1,81 | 9,84 |
|  |  | % | - | 1,2 | 6,55 |
| 6.2. | зона сельских природных территорий | га | 36,77 | 32,43 | 32,43 |
|  |  | % | 23,9 | 21,57 | 21,56 |
| 7. | зона специального назначения | га | - | 2,31 | 2,31 |
|  |  | % | - | 1,54 | 1,54 |
|  |  | в том числе: |
| 7.1. | озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 2,31 | 2,31 |
|  |  | % | - | 1,54 | 1,54 |
| 8. | зона перераспределения сельских земель | га | 0,98 | 0,98 | 3,65 |
|  |  | % | 0,64 | 0,65 | 2,43 |
|  |  | в том числе: |
| 8.1. | зона резервных территорий | га | - | - | 2,67 |
|  |  | % | - | - | 1,78 |
| 8.2. | иные зоны фонда перераспределения сельских земель (болото) | га | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | % | 0,64 | 0,65 | 0,65 |
| 9. | иные зоны (прочие неучтенные земли) | га | 66,32 | 49,12 | 32,01 |
|  |  | % | 43,12 | 32,68 | 21,29 |
| 9.1. | зона ограничений по рельефу с уклоном 10% и более | га | 23,68 | - | - |
|  |  | % | 15,39 | - | - |
| II. |  | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 1587 | 1687 | 1787 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 100 | 100 | 100 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 10,32 | 11,22 | 11,89 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 487 | 518 | 548 |
|  |  | % | 30,69 | 30,7 | 30,7 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 963 | 1024 | 1084 |
|  |  | % | 60,68 | 60,7 | 60,7 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 137 | 146 | 154 |
|  |  | % | 8,63 | 8,6 | 8,6 |
| III. |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 6,6 | 21 | 24 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 10400 | 35427 | 42888 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 170 | 223 |
|  |  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |
| 2.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 10400 | 35427 | 41928 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 170 | 196 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 | 97,7 |
| 2.2 | малоэтажная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | 960 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 1 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - | 2,3 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 26527 | 35488 |
|  |  | кол-во домов | - | 25 | 51 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 69,23 | 68,75 |
|  |  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |
| 3.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 26527 | 34528 |
|  |  | кол-во домов | - | 25 | 50 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | 69,23 | 66,51 |
| 3.2. | малоэтажная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | - | 960 |
|  |  | кол-во домов | - | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | - | 2,24 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | 1500 | 3000 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 | 37 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного строительства | - | 4,23 | 7 |
|  |  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |
| 4.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | - | 1500 | 3000 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 | 37 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 4,23 | 7 |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 10400 | 8900 | 7400 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 125 | 98 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 85,57 | 71,15 |
|  |  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |
| 5.1. | индивидуальная жилая застройка | Sобщ, м2 | 10400 | 8900 | 7400 |
|  |  | кол-во домов | 135 | 125 | 98 |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | 100 | 85,57 | 71,15 |
| IV. |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения: | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |  |
|  | из них: |  |
|  | - детские дошкольные учреждения - всего / 1000 чел. | мест. | 70 / 80 | 120 / 80 | 215 / 80 |
|  | - общеобразовательные школы - всего / 1000 чел. | мест. | 330 / 170 | 460 / 170 | 460 / 170 |
|  | - внешкольные учреждения, ДЮСШ - всего / % от общего числа школьников | мест./ % | 20 / | 20 / | 35 / 7,6 |
| 2. | объекты здравоохранения: |
|  | из них: |  |
|  | - амбулатория | коек / пос. в смену | 9 / - | - | - |
|  | - больница | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - аптечный киоск | объект | - | 1 | 2 |
| 3. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |
|  | из них: |  |
|  | - территория стадиона – всего / 1000 чел | га | 0,51 / - | 1,48 / - | 1,48 / - |
|  | - спортивные залы – всего / 1000 чел. | м2 площади пола | 450 / 80 | 450 / 80 | 450 / 80 |
|  | - бассейны – всего / 1000 чел. | м2 зеркала воды | - | - | 250 / - |
| 4. | учреждения культуры и искусства: |
|  | из них: |  |
|  | - клубы, всего / 1000 чел. | посетитель мест в зале | 200 нет данных / 230 | 400 250 / 230 | 400 250 / 230 |
|  | - библиотеки всего / 1000 чел. | тыс. ед. хранения читатель. место | 12 10 /6/7,5 | 12 10 /6/7,5 | 12 10 /6/7,5 |
| 5. | объекты торгового назначения: |
|  | из них: |  |
|  | - предприятия общественного питания – всего / 1000 чел. | пос. мест | - | 100/40 | 150/40 |
|  | - магазины – всего / 1000 чел. | м2 торг. пл. | нет данных | 506/300 | 536/300 |
| 6. | организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи: |
|  | из них: |  |
|  | - отделения связи / АТС | объект | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
|  | - отделения сбербанка РФ – всего / 1000 чел. | операционных мест | - | 1 | 1 |
| 7. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |
|  | - ЖКХ | объект | - | 1 | 1 |
|  | - дом быта / 1000 чел. | раб. мест | - | - | 13 / 7 |
|  | - приемный пункт химчистки | объект | - | - | 1 |
|  | - прачечные – всего / 1000 чел. | кг. белья в смену | - | - | 107 / 60 |
|  | - бани, сауны – всего / 1000 чел. | мест | - | - | 13 / 7 |
|  | - гостиницы – всего / 1000 чел. | мест | - | 10 / 6 | 11 / 6 |
|  | - пожарное депо | объект/машин | - | 1 / 2 | 1 / 2 |
| V. |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - | - |
| 2. | протяженность улично-дорожной сети: - всего | км | 6,47 | 10,19 | 12,23 |
|  |  | в том числе: |
|  | - с усовершенствованным покрытием | км / % | - | 7,95 65 | 12,23 100 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов села | км / км2 | - | - | - |
| 5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 50 | 130 | 200 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 30 | 30 |
| VI. |  | ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. |  | водоснабжение |
|  | водопотребление - всего | тыс. куб. м./ в сутки | 0,37 | 0,76 | 1,07 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,32 | 0,64 | 0,85 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,05 | 0,12 | 0,22 |
| 2. | вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./ в сутки | 0,29 | 1,88 | 1,88 |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л. / в сутки на чел. | 230 | 448 | 598 |
| 3. | протяженность сетей | км | - | 15,36 | 17,28 |
| 4. |  | водоотведение |
| 5. | Общее поступление сточных вод всего: | тыс. куб. м / в сутки | 0,12 | 0,44 | 0,66 |
|  |  | в том числе: |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,11 | 0,39 | 0,57 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./ в сутки | 0,02 | 0,05 | 0,09 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./ в сутки | - | 0,50 | 0,70 |
| 7. | протяженность сетей | км | - | 13,21 | 15,37 |
| 8. |  | канализация дождевая |
|  | Количество дождевых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб. м. | - | 0,38 | 0,38 |
|  | Количество талых стоков, поступающих на очистку | тыс. куб. м. | - | 1,34 | 1,34 |
|  | Производительность очистных сооружений | тыс. куб. м. | - | 1,35 | 1,35 |
| 9. | Протяженность сетей | км | - | 5,80 | 5,80 |
| 10. |  | электроснабжение |
| 10.1. | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,61 | 2,74 | 3,89 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | 0,68 | 1,17 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,61 | 2,06 | 2,72 |
| 10.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч | 384,37 | 1624,18 | 2176,83 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч | 384,37 | 1221,10 | 1522,10 |
| 11. | источники покрытия электронагрузок: | МВА | 0,42 | 6,16 | 6,16 |
| 12. | протяженность сетей 10 (6) кВ | км | 1,50 | 8,37 | 8,37 |
| 13. |  | теплоснабжение |
| 13.2. | потребление тепла - всего | млн. Гкал / год | 0,007 | 0,021 | 0,027 |
|  |  | в том числе: |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал / год | 0,007 | 0,018 | 0,023 |
| 13.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал / час | - | 4,067 | 10,533 |
| 14. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 2,732 | 4,193 | - |
| 15. | протяженность сетей | км | Нет данных | 2,260 | 8,295 |
| 16. |  | связь |
| 17. | емкость АТС | номеров | 100 | 646 | 686 |
| 18. | обеспеченность населения проводной телефонной связью | номеров на 100 семей | 19 | 100 | 100 |
| 19. | Протяженность линий связи | км | 2,50 | 5,64 | 5,64 |
| 20. | Обеспеченность глобальной сетью интернет | % | - | 70 | 100 |
| 21. | Санитарная очистка территории |
|  | Объем бытовых отходов | т / год | 495,66 | 876,72 | 778,13 |
|  | Полигон ТБО | единиц / га | - | 1 / | 1 / |
|  | Биотермическая яма | единиц / га | - | 1 / 1 | 1 / 1 |
|  | Охрана природы и рациональное природопользование |
|  | Общий объем сброса нормативно – очищенных вод | тыс. м3 / сут | - | 1,78 | 2,0 |